## Slide 1
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
1
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI

## Slide 2
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
2
La velocità delle reazioni di crescita della biomassa e di formazione del prodotto è data dalle equazioni.
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)
Approssimazione di Y: calcolarli come medie in un certo intervallo di tempo (assumerli costanti entro il Dt considerato) invece di sviluppare le loro funzioni del tempo.
Occorre adesso, una comprensione più approfondita dei processi di crescita e di formazione.

## Slide 3
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
3
Inibizione e Omeostasi
Gli organismi viventi:
assumono alimenti
li scindono con liberazione dell’energia chimica in essi contenuta (catabolismo, processo esotermico)
usano l’energia liberata per ricombinare altri composti chimici che servono alla costruzione dei loro tessuti (anabolismo, processo endotermico).
Questo processo è regolato dal primo e secondo principio della termodinamica:
1° principio: l’energia si può trasformare da una forma in altra
2° principio: non tutto il calore è trasformabile in lavoro senza che una certa quantità venga ceduta ad una sorgente ad un sistema a temperatura bassa.

## Slide 4
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
4
Inibizione e Omeostasi
Se ad esempio consideriamo la reazione di combustione del petrolio
Petrolio + n O2 D m CO2 + p H2O + Q(calore)
(C22H46)
In questa reazione abbiamo trasformato
tutta l’energia chimica del petrolio in parte in altra energia chimica (contenuta nei prodotti di combustione)
in parte in calore (Q)
1° principio: si potrà ritrasformare il calore liberato ed i prodotti di combustione ottenuti in petrolio (cioè si potrà tornare indietro).
Ciò è possibile solo qualitativamente, ma non quantitativamente
2° principio: una parte del calore prodotto si disperderà nell’ambiente esterno (a temperatura più bassa), e non sarà più riutilizzabile.

## Slide 5
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
5
ESEMPIO:
per tornare indietro dai prodotti di combustione al petrolio, dovremo bruciare dell’altro petrolio
RISULTATO NETTO
perdita di una frazione dell’energia iniziale in forma non utilizzabile
Ad ogni ciclo (combustione e ricombinazione dei prodotti di combustione) la quantità di energia dispersa nell’ambiente aumenta.
Estrapolando all’infinito questo processo si arriverà al punto in cui non ci sarà più petrolio da bruciare per produrre energia.
Esteso al ciclo vitale, questo esempio porta alla morte dell’universo: non è più possibile nessun processo.

## Slide 6
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
6
Per la crescita della biomassa possiamo schematizzare il processo nello stesso modo (Fig. 2.1):

## Slide 7
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
7
Lo schema esemplifica il processo che avviene all’interno delle cellule. Dopo assunzione del substrato, il catabolismo del substrato all’interno della cellula serve a trasformare energia chimica in calore necessario per il processo di riproduzione cellulare ed il funzionamento della cellula. L’energia liberata nel catabolismo viene usata per la sintesi di ATP, cioè viene trasformata in altra energia chimica quella contenuta nella molecola di ATP.
L’ATP si trasforma in ADP + P (vedi figura 2.2), libera parte dell’energia immagazzinata nella sua molecola, e questa viene utilizzata dalla cellula per compiere lavoro:
espletare l’attività anabolica (ricombinare i prodotti di degradazione catabolica in costituenti cellulari e di moltiplicazione cellulare)
mantenere la propria integrità cellulare (omeostasi).
l’ATP è un mezzo di trasferimento dell’energia prodotta nel catabolismo dei nutrienti alla attività anabolica

## Slide 8
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
8
Scissione dei legami P-O-P: reazione esotermica, libera 8 Kcal per legame P-O-P scisso nella reazione
Adenosin-P-O-P-O-P-OH (ATP) + H2O D Adenosin-P-O-P-O-H (ADP) + H3PO4 (P) + calore (Q).
Reazione reversibile:
- a sinistra nella fase catabolica
a destra nella fase anabolica
Processo di trasferimento di energia mediante ATP negli organismi animali (Fig. 2.2).

## Slide 9
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
9
- colonna a sinistra: attività che assorbono energia (il lavoro di biosintesi, cioè l’attività di riproduzione cellulare, ed il lavoro per espletare altre funzioni come l’omeostasi )
colonna a destra: attività cataboliche che rilasciano energia
- colonna centrale: la trasformazione reversibile
ATP D ADP + P
serve a trasferire ai processi endotermici l’energia rilasciata dai processi esotermici
Omeostasi: condizione interna di equilibrio dell’organismo che si mantiene mediante il trasporto fuori dalla cellula dei prodotti metabolici, di H+ e di prodotti tossici (Fig. 2.1).
La presenza di alte concentrazioni di tali prodotti (metaboliti, H+ e prodotti tossici) comporta un maggior lavoro di omeostasi, cioè che una maggior parte dell’attività dell’ATP si rivolge verso
l’omeostasi, a scapito dell’attività anabolica di biosintesi

## Slide 10
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
10
+ OMEOSTASI – BIOSINTESI =
diminuzione della crescita cellulare
un’eccessiva acidità (pH basso), la presenza di sostanze tossiche e l’accumulo di metaboliti comporta un
basso valore di YXS
al variare del tempo di fermentazione YXS può variare, e perciò assumerlo costante in un ampio intervallo di tempo (DT) di fermentazione implica un errore che è tanto maggiore quanto più ampio è il DT considerato
Esercizio 15.
Quale delle seguenti condizioni è tossica per la cellula: basso pH, alta concentrazione di etanolo, alta concentrazione di acido lattico?
Perché le suddette condizioni sono tossiche?
Perché usare il valor medio di YXS nell’equazione (37) è un’approssimazione?
Quali sono i limiti di questa approssimazione?

## Slide 11
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
11
il rapporto omeostasi/biosintesi influenza il valore di Y
Un secondo parametro che può incidere sul valore del coefficiente di resa è il rapporto fermentazione/respirazione nella produzione di energia (ovvero ciò che succede durante la fase catabolica).
Y perciò dipende da ciò che succede:
a monte (fermentazione vs respirazione)
a valle dell’attività cellulare (omeostasi vs biosintesi)
i processi biochimici si possono suddividere in base all’ambiente nel quale avvengono:
anaerobici (in assenza di aria; fermentazioni per la produzione di etanolo, acetone, butanolo, acido lattico)
aerobici (in presenza di aria; respirazioni per la produzione di acido acetico, acido citrico, antibiotici, vitamine).

## Slide 12
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
12
Respirazione: è fondamentalmente una reazione di combustione del substrato con produzione di anidride carbonica e acqua che avviene all’interno della cellula.
Il rapporto con il quale si verificano i processi di
Fermentazione
Respirazione
influenza il valore del coefficiente di resa (Y)
La respirazione produce una quantità di energia maggiore della fermentazione (in forma di ATP)
la quantità di ATP prodotto durante la respirazione è maggiore che durante la fermentazione:
ATP (respirazione) > ATP (fermentazione)

## Slide 13
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
13
Ad esempio, per il glucosio si ha:
FERMENTAZIONE
glucosio + 2 ADP + 2 P ® 2 acido lattico + 2 ATP
(C6H12O6) [CH3CH(OH)COOH]
e nella
RESPIRAZIONE
C6H12O6 + 6 O2 + 36-38 ADP + 36-37 P ® 6 CO2 + 6 H2O
+ 36-38 ATP.
YXS (respirazione) > YXS (fermentazione)

## Slide 14
FERMENTAZIONE ERESPIRAZIONE
14
Selettività (trasformazione del substrato in nuove cellule):
dipende dalla quantità di energia rilasciata a monte (catabolismo) e dalla frazione che viene utilizzata a questo scopo a valle (anabolismo)
I microrganismi anaerobici facoltativi hanno un metabolismo che può evolvere sia secondo la fermentazione che la respirazione (possono crescere e sopravvivere con e senza O2).
Durante la fermentazione aerobica consumano ossigeno e creano così le condizioni anaerobiche. In questo modo il substrato può essere trasformato mediante fermentazione aerobica e anaerobica allo stesso tempo.
I microrganismi anaerobici possono agire
maggiormente verso la fermentazione
a causa di 2 fattori:
bassa concentrazione di ossigeno disciolto nel brodo di fermentazione (effetto Pasteur)
alta concentrazione di substrati facilmente degradabili (effetto Crabtree o del glucosio)

## Slide 15
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
15
Effetto Pasteur: in assenza di ossigeno o di altri agenti ossidanti inorganici, come i nitrati
L’effetto CRABTREE O EFFETTO DEL GLUCOSIO: si ha anche in presenza di alte concentrazioni di ossigeno disciolto, purché siano presenti alte concentrazioni di glucosio od altri substrati prontamente degradabili.
FERMENTAZIONE RESPIRAZIONE
Lo schema rappresenta i meccanismi delle due attività (Fig.2.3):

## Slide 16
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
16
il coenzima piridinico NAD+ funge da accettore di idrogeno (da ossidante) nei riguardi del glucosio, ossidandolo ad acido piruvico (CH3COCOOH).
primo stadio:, il glucosio si ossida ad acido piruvico e NAD+ si riduce a NADH
in fermentazione la riossidazione di NADH a NAD+ avviene più facilmente che nella respirazione ove sono necessari numerosi stadi. per arrivare alla rigenerazione di NAD+
se il substrato viene consumato maggiormente per via fermentativa, piuttosto che mediante respirazione, le cellule anaerobiche crescono a velocità maggiore
ciò avviene, se la concentrazione di glucosio nel brodo di fermentazione è alta, anche se si è in presenza di alta concentrazione di ossigeno disciolto.
La struttura chimica del NAD+ è rappresentata nella diapositiva successiva (Fig. 2.4)

## Slide 17
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
17
L’anello aromatico in alto a sinistra è della nicotinamide legato al ribosio. L’anello condensato in alto a destra è quello dell’adenina, anche esso legato al ribosio. L’anello della nicotinamide costituisce la parte attiva, per via del seguente equilibrio di ossido riduzione (Fig. 2.5):

## Slide 18
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
18
esempio di effetto Crabtree: è la fermentazione di zuccheri in etanolo
se invece dei batteri lattici (la trasformazione di acido piruvico in acido lattico) si impiega lievito l’acido piruvico si trasforma in acetaldeide e poi in etanolo:
CH3COCOOH ® CH3CHO + CO2
CH3CHO + H2 ® CH3CH2OH
l’acido piruvico si riduce ad etanolo e NADH si risossida a NAD+
L’etanolo può anche essere prodotto attraverso un diverso meccanismo.
La figura 2.6 nel lucido successivo mostra come dall’acido piruvico la fermentazione possa procedere verso la formazione di prodotti diversi
l’etanolo si forma anche in processi aerati se la concentrazione di zucchero è alta
Questo effetto, detto anche effetto del glucosio, si suppone che sia dovuto alla saturazione della via respiratoria per cui l’eccesso di zucchero (rispetto alla capacità respiratoria del microrganismo, ad esempio il lievito) è catabolizzato per via fermentativa.

## Slide 19
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
19
Figura 2.6. Prodotti di fermentazione del glucosio a seconda del microrganismo: A (Streptococco e lactobacillus), B (Clostridium propionicum), C (Lievito, Acetobattere, Zymomonas, Sarcina Ventriculi, Erwinia amylovora), D (Enterobacteriaceae coli-aerogenes), E (Clostridia), F (Klebsiella), G (Lievito), H (Clostridia: microrganismi butirrici e butilici), I (Batteri dell’acido propionico)

## Slide 20
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
20
effetto Crabtree: si osserva nella coltivazione di organismi anaerobici facoltativi (possono sia FERMENTARE che RESPIRARE)
Saccharomyces cerevisiae
Esterichia coli
Salmonella
non l’Aspergillus niger ad esempio
La relazione tra la concentrazione di zuccheri, tipo di attività catabolica, e rese energetiche (ATP), in biomassa e in prodotti è riassunta come segue

## Slide 21
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
21
Es.: trasformazione di zuccheri in etanolo con Saccharomyces cerevisiae effetto della concentrazione di O2 disciolto
In un solo caso è favorita la respirazione:
ad alta concentrazione di O2 e bassa concentrazione di zucchero

## Slide 22
FERMENTAZIONE E RESPIRAZIONE
22
Sfrutto l’effetto Crabtree quando voglio:
aumentare la resa nel prodotto di fermentazione (YPS), a scapito della moltiplicazione cellulare (YXS)
Se a: conversione di substrato, bX e bacetato rese in cellule e acetato
allora YXS = bX/a e Yacetato = bacetato/a.
Se il substrato dà solo a X e ad acetato: a = bX + bacetato e YXS + Yacetato = 1
Effetto Crabtree: (valutabile dalla differenza tra i dati ottenuti a due concentrazioni diverse di glucosio)
aumento di bacetato ed una diminuzione di bX, a parità di conversione
reattori impiegati per sfruttare l’effetto Crabtree: i reattori fed-batch aggiungendo continuamente substrato durante il corso della fermentazione, la diminuzione della concentrazione di glucosio dovuta al consumo di glucosio è compensata mediante dall’aggiunta di nuovo glucosio.
Si mantiene la concentrazione di glucosio elevata per tutta la fermentazione

## Slide 23
SATURAZIONE DELLA CAPACITA’ RESPIRATORIA
Effetto Crabtree
23
Consideriamo i due meccanismi: fermentazione e respirazione
Nel primo stadio, comune, il glucosio si trasforma in acido piruvico (Fig 2.7):
G indica glucosio e F indica fruttosio, e le strutture del G-6-P e F-1,6-P2 sono le seguenti (Fig. 2.8):

## Slide 24
24
Obiettivo primario della cellula: consumare velocemente il substrato
Cellula in respirazione: se la velocità di ossidazione di NADH non è sufficiente allo smaltimento della quantità di glucosio presente nel brodo di fermentazione, avverrà un accumulo degli intermedi (es.: F-1,6-P2 e acido piruvico)
attivano gli enzimi della fermentazione ed inibiscono gli enzimi che presiedono alla conversione di acido piruvico in acetil-CoA nella via respiratoria
L’aumento della concentrazione di zucchero [S] causa:
­[S] ®­ [F-1,6-P2]® attivazione enzimi di fermentazione
® inibizione piruvato decarbossilasi ® cambio del catabolismo: fermentazione
SATURAZIONE DELLA CAPACITA’ RESPIRATORIA
Effetto Crabtree

## Slide 25
25
Esercizio 16.
a) Se l’attività della cellula viene indirizzata maggiormente verso l’omeostas i
piuttosto che verso l’anabolismo, cosa avviene alla resa in biomassa?
b) Quali sono i fattori che indirizzano l’attività della cellula maggiormente verso l’omeostasi?
c) Quali sono i fattori che spingono l’attività dei microorganismi anaerobici più verso la fermentazione che verso la respirazione?
d) Paragonando la fermentazione e la respirazione, quale delle due porta alla ossidazione di NADH più velocemente?
e) Cosa è l’effetto del glucosio? Come viene influenzato dalla concentrazione di ossigeno disciolto?
f) Quali sono le cellule soggette all’effetto Crabtree?
g) Quale dei seguenti organismi non è soggetto all’effetto Crabtree: Esterichia coli, Salmonella, Aspergillus niger?
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI

## Slide 26
26
Esercizio 16.
h) In quali di queste condizioni è favorita la respirazione rispetto alla fermentazione per gli organismi anaerobici facoltativi? Segnare la casella apposita nella tabella seguente
Concentrazione O2 disciolto | Concentrazione di Zuccheri | 
 | bassa | alta
BASSA |  | 
ALTA |  | 
i) Un ceppo di Esterichia coli geneticamente modificato catalizza la fermentazione del substrato in acetato sintetizza proteine che si accumulano all’interno della cella. La tabella riporta quattro situazioni sperimentali, a seconda delle concentrazioni relative di ossigeno disciolto e di glucosio. Per ognuna di queste condizioni sono inserite 5 domande. Rispondere a ciascuna domanda. Per le ultime quattro domande in ogni casella Y indica la resa; rispondere “alta o bassa”.
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI

## Slide 27
27
Se dopo avere risposto alle domande in tabella, risultasse una condizione nella quale sia YATP che YXS sono alte, indicare in quali circostanze si potrebbe avere YXS bassa, nonostante YATP sia alta?
Concentrazione O2 disciolto | Concentrazione di Zuccheri | 
 | BASSA | ALTA
BASSA | Via metabolica favorita per la ossidazione di NADH: YATP: YXS: Yacetato: Yproteine: | Via metabolica favorita per la ossidazione di NADH: YATP: YXS: Yacetato: Yproteine:
ALTA | Via metabolica favorita per la ossidazione di NADH: YATP: YXS: Yacetato: Yproteine: | Via metabolica favorita per la ossidazione di NADH: YATP: YXS: Yacetato: Yproteine:
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI

## Slide 28
28
Esercizio 16.
l)In una fermentazione per la produzione di acido lattico, in presenza di alte concentrazioni di ossigeno disciolto ed alte concentrazioni di zuccheri, quale di questi effetti avviene?Nella tabella seguente segnare con x l’effetto che avviene:
m) Nella fermentazione dello zucchero in etanolo, in presenza di alta concentrazione di ossigeno disciolto, l’accumulo di F-1,6-P2 intracellulare nel Saccharomyces cerevisiae quale di questi effetti produrrà?
Alta resa in acido lattico | Bassa resa in biomassa | Alta concentrazione intracellulare di F-1,6-P2 | Bassa velocità di respirazione
BIOMASSA E RESA IN PRODOTTI
Bassa resa in etanolo | Alta resa in etanolo | Bassa resa in Biomassa | Alta resa in biomassa

## Slide 29
29
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
L’effetto del glucosio si esercita anche nei confronti di batteri strettamente anaerobici e batteri lattici (streptococco, pediococco, lattococco, enterococco), e consiste nel modificare il decorso della fermentazione. Pertanto, riprendendo lo schema in figura 2.6 si vede come, tra le tante vie di fermentazione, l’acido piruvico possa evolvere verso la formazione di acido lattico o di acido acetico e formico:
Ac. Piruvico
í î NADH ðNAD+
Ac. Lattico íî
Ac. Acetico Ac. Formico
In presenza di alte concentrazioni di zucchero, questi batteri trasformano lo zucchero in acido lattico. In presenza di basse concentrazioni di zucchero la resa in acido lattico diminuisce perché lo zucchero viene trasformato in parte in acido acetico e acido formico.

## Slide 30
30
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
Bisogna aggiungere che tuttavia la formazione di acetato è più lenta della formazione di lattato, questa ultima richiede l’intervento di un solo enzima, la lattato deidrogenasi, ed è perciò una reazione più rapida. Pertanto, la formazione di lattato è la via preferita per la riossidazione di NADH. Anche in questo caso la concentrazione di fruttoso-1,6-difosfato (F-1,6-P2 è a monte della formazione di acido piruvico; vedi figura 2.7) diviene importante nella regolazione della via fermentativa, come mostrato nello schema seguente, nel quale [S] indica concentrazione di zucchero:
­[S] ®­ [F-1,6P2]® attivazione lattato deidrogenasi ® ­ resa in acido lattico
Bisogna ricordare però che oltre alla concentrazione di zuccheri, altri fattori che possono modificare il decorso della fermentazione sono il pH, il tipo di substrato, la concentrazione di H2, e mmax.

## Slide 31
31
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
Esercizio 17.
In presenza di alta concentrazione di O2 disciolto, quali dei seguenti effetti avrà un’elevata concentrazione di zuccheri sulle cellule di del lactobacillus bulgaricus?
Dare la spiegazione dei risultati ottenuti.
Esercizio 18.
In presenza di alta concentrazione di O2 disciolto, quali dei seguenti effetti avrà l’accumulo di [F-1,6-P2] intracellulare sulla attività delle cellule del lactococcus lactis?

## Slide 32
32
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
Esercizio 19.
Quale è la via di riossidazione di NADH più veloce? Contrassegnare con x la risposta giusta. Una delle risposte elencate è assurda: quale e perché?
La catena respiratoria
La formazione di acetato
La formazione di lattato
L’ossidazione di glucosio ad acido piruvico

## Slide 33
33
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
Relazione tra Crescita Della Biomassa e Formazione Di Prodotto Di Fermentazione.
Abbiamo ottenuto sopra l’equazione
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)
che mette in relazione la velocità di formazione del prodotto (P) con la velocità di formazione della biomassa, e di conseguenza con la concentrazione di biomassa (X). Questa equazione fa parte del modello matematico contenente le equazioni (24), (36) e (37). Avevamo discusso i limiti e i vincoli di questo modello, ed accennato al fatto che assumere che la velocità di formazione del prodotto (dP/dt) dipenda dalla velocità di crescita cellulare (dX/dt) limita la validità di questo modello, perché codesta assunzione non sempre è aderente alla realtà. La formazione di prodotto infatti può essere sia associata alla crescita cellulare che non associata alla crescita cellulare. Le Fig. 7a e 7b riportano la variazione della concentrazione di prodotto e biomassa contro il tempo, nel caso di formazione di prodotto associata alla crescita cellulare (Fig. 7a) e non associata alla crescita cellulare (7b):

## Slide 34
34
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
In 7a c’è proporzionalità tra la velocità di comparsa del prodotto e la velocità di crescita cellulare
come previsto dalle assunzioni base del modello, equazioni (24), (36) e (37)
In. 7b, questa proporzionalità non c’è: il prodotto continua a formarsi anche dopo cessazione della crescita cellulare, e la resa in prodotto raggiunge il suo massimo durante la fase stazionaria o di morte.
Fig. 7a
Fig. 7b

## Slide 35
35
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
due tipi principali prodotti si comportano come in Fig. 7b
due sono le cause principali per questo comportamento
Metaboliti secondari: anticorpi mono clonali, molti enzimi, pigmenti, tossine e antibiotici.
antibiotici (prodotti a concentrazione bassa del substrato e crescita cellulare lenta)
enzimi e anticorpi mono clonali (prodotti sia durante la crescita cellulare che dopo)
2. Prodotti di fermentazione (o metaboliti primari): si formano in condizioni di inibizione cellulare (acido lattico, etanolo, acido citrico, acido acetico, acido tartarico)
acido citrico: HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH
acido tartarico: (HOOC-CH(OH)-CH(OH)-COOH
Man mano che questi prodotti si accumulano nel brodo di fermentazione, la loro velocità di formazione è sempre più sfasata rispetto alla velocità di crescita cellulare.

## Slide 36
36
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
La sfasatura delle due curve concentrazione/tempo si giustifica con disaccoppiamento metabolico dovuto all’omeostasi
Man mano che si accumulano i prodotti finali del catabolismo, la cellula cerca di espellerli: lavoro che essa deve compiere aumenta, e aumenta il fabbisogno di energia
una maggior quantità di ATP è utilizzata per OMEOSTASI
la quantità di ATP disponibile per la biosintesi diminuisce
la velocità di crescita cellulare diminuisce rispetto alla velocità di formazione del prodotto
sfasatura delle curve concentrazione/tempo

## Slide 37
37
BATTERI STRETTAMENTE ANAEROBICI E BATTERI LATTICI
La cinetica di formazione della maggior parte dei prodotti commerciali non è associata alla velocità di crescita cellulare
comportamento tipico dei reattori fed-batch
la fermentazione avviene in presenza di alta concentrazione di substrato
il substrato è continuamente aggiunto ed il prodotto di reazione non è rimosso, e perciò esso si accumula causando il disaccoppiamento metabolico
la formazione del prodotto di fermentazione è funzione di molti fattori:
-velocità di crescita cellulare (dX/dt)
-composizione del brodo di fermentazione
-miscelazione e trasferimento dell’ossigeno
-tipo di precursori