## Slide 1
Metodi di immobilizzazione mediante legami covalenti
Legame su carrier pre-assemblati
  Resine a matrice attivata per il legame covalente e di superficie dei gruppi amminici liberi
Attivazione dei gruppi funzionali e immobilizzazione
Affinché si formi il legame covalente tra la matrice solida e l’enzima, è necessario che
le due parti abbiano gruppi funzionali sufficientemente reattivi.
A volte questa condizione può non realizzarsi ad esempio, in condizioni operative blande, usando una resina con gruppi carbossilici, nessun amminoacido di una proteina potrà reagire covalentemente con una matrice.
Ancora più difficoltoso potrà risultare l’uso dell’ammina primaria di un
supporto al fine di legare covalentemente i residui amminici lisinici di un enzima.
Questi inconvenienti operativi si possono superare attraverso l’attivazione dei gruppi
funzionali del supporto, che vengono fatti reagire con composti chimici in grado di
modificarli in forma tale da renderli più reattivi ed in grado di formare i legami desiderati.

## Slide 3
Schema di legami covalenti di enzimi con gruppi attivi del supporto

## Slide 4
Metodi di immobilizzazione mediante legami covalenti
Legame su carrier pre-assemblati
  Resine a matrice attivata per il legame covalente e di superficie dei gruppi amminici liberi
Vantaggi: il catalizzatore è confinato sulla superficie
gli addotti hanno proprietà compatibili con processi industriali
Svantaggi: possibile inattivazione covalente dell’enzima
ingombro sterico del supporto
(utilizzo di bracci spaziatori per minimizzare gli effetti sterici)
Resine attivate con carbodiimmide
Supporti con gruppi carbossilici

## Slide 5
Attivazione del supporto e successiva unione all’enzima

## Slide 6
Meccanismi chimici attraverso i quali l’enzima si lega al supporto
LISINA
ARGININA

## Slide 7
Schema di legami covalenti di enzimi con gruppi attivi del supporto

## Slide 10
Meccanismi chimici attraverso i quali l’enzima si lega al supporto
LISINA
ARGININA
Gruppi carbossilici ed amminici attivati

## Slide 11
Attivazione dei gruppi carbossilici
Carbodiimmide

## Slide 12
Attivazione dei gruppi amminici
Il legame tra un supporto funzionalizzato con un gruppo amminico e un gruppo carbossilico
dell’enzima può avvenire attraverso carbodiimmide
In alternativa, la glutaraldeide può attivare il gruppo amminico del supporto attraverso formazione di base di Schiff
Unione di un enzima al vetro per mezzo di glutaraldeide
L’amminoetilcellulosa è stata fatta reagire con i residui carbossilici di una proteina enzimatica in presenza di carbodiimmide

## Slide 13
Metodi di immobilizzazione mediante legami covalenti
Uso di reattivi bifunzionali per il cross-link intra-intermolecolare
  Storicamente la prima metodologia di immobilizzazione sviluppata!
Vantaggi: facilità di reazione
Svantaggi: scarsa stabilità meccanica ed idrodinamica dell’aggregato proteico
possibile inattivazione covalente dell’enzima
(es. modifica di gruppi funzionali del sito attivo, irrigidimento della struttura)
Un reattivo frequentemente impiegato è la glutaraldeide
Essa lega gruppi amminici liberi, molto frequenti sulla superficie delle proteine

## Slide 14
14
METODI DI IMMOBILIZZAZIONE
Cross-linking con reagenti bifunzionali
Cellule e enzimi reagenti bi- o multifunzionali (aldeidi o ammine)
si ottengono aggregati enzimatici tridimensionali reticolati, insolubili in acqua
PROBLEMA: posso usare solo reagenti non tossici!
REAGENTE PIU’ USATO: glutaraldeide, con i residui lisinici della proteina forma delle basi di Schiff
Sono legami irreversibili e sopravvivono anche a valori di pH e temperature estreme
RETICOLAZIONE dipendente da:
concentrazione del biocatalizzatore
concentrazione del reticolante
pH e forza ionica della soluzione acquosa
temperatura
tempo
VANTAGGIO: serve un singolo reagente, la reazione è facile da condurre
Notes: OHC(CH2)3CHO

## Slide 15
meccanismi chimici attraverso i quali l’enzima si lega al supporto
LISINA
ARGININA
Oligoglutaraldeide

## Slide 16
Immobilizzazione per reticolazione e co-reticolazione
I legami covalenti si formano fra un reagente bifunzionale e il biocatalizzatore.
È possibile eliminare in tal modo l'uso di supporti.
Esempi:
pepsina reticolata con glutaraldeide
cellule batteriche co-reticolate con ovoalbumina usando glutaraldeide
glucosio isomerasi reticolata assieme alla gelatina con glutaraldeide

## Slide 17
ESERCIZI

## Slide 18
ESERCIZI

## Slide 20
PROFITTO
PR = (Ricavo – Costo) / (tempo X capitale investito)
Posto Ricavo – costo > 0, ciò che più conta è la
CAPACITA’ PRODUTTIVA DELL’IMPIANTO
Cp = Quantità di prodotto / (tempo X volume impianto) = kg / (h* m3)
Ricavo – costo = profitto per quantità unitaria di prodotto
PR è funzione di CP
PR = (ricavo – costo) X Cp
Il capitale investito è funzione del volume dell’impianto
IMPIANTI INDUSTRIALI

## Slide 21
Casi possibili:
Elevato valore in kg/h: processo chimico molto veloce
processo lento in un impianto di grandi dimensioni
2) Elevato valore in kg/m3 può indicare sia un processo veloce che un processo lento
Perciò la capacità produttiva, per avere completo significato industriale, deve essere
Espressa nelle tre dimensioni kg/ (h m3)
Scopo primario: determinare e/o ottimizzare CP

## Slide 31
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
Equazioni Cinetiche:
perché nell’equazione compare il segno negativo?
consideriamo i valori di CR a due valori del tempo t, ad esempio al tempo t = 0 (CR0) ed al tempo t = t1 (CR1).
valore della tangente alla curva al tempo t
dCR/dt = (CR1- CR0)/(t1 – t0)
poiché CR1< CR0  dCR/dt < 0
man mano che diminuisce la concentrazione CR il valore assoluto di dCR/dt diminuisce
In base all’equazione stechiometrica della reazione, a t1
CP1 = - n (CR1- CR0)
CR1-CR0 = moli di R scomparse per unità di volume che si trasformano in P
31
CR
t
te
R n P

## Slide 32
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
Equazioni Cinetiche:
valore della tangente alla curva al tempo t1 in funzione delle moli di P
dCP/dt = (CP1- CP0)/(t1 – t0)
- sostituendo l’equazione di CP in funzione di CR
tenendo conto che CP0 = 0, si avrà
dCP/dt = - n (CR1- CR0)/(t1 – t0) = - n dCR/dt
Disponiamo a questo punto di due equazioni:
dCP/dt = - n dCR/dt dCR/dt = - K CR
Riscriviamo: dCR/CR = - K dt. Questa equazione si può integrare facilmente tra t = 0 e t = t1, e dà
ln (CR1/ CR0) = - K (t1– t0) = - K t1,
da cui CR1= CR0 e-Kt1
Calcolo la concentrazione di R in ogni istante della reazione
Sostituisco il valore di CR1 nell’equazione CP1 = - n (CR1- CR0)
calcolo la concentrazione di P in ogni istante:
CP1 = - n (CR0 e-Kt1- CR0) = n CR0 (1- e-Kt1)
32

## Slide 33
Esercizio 1.
Posto che per una reazione S  n P, la variazione di concentrazione di S è data dall’equazione d[S]/dt = - K [S], derivare le funzioni [S] = f(t) e [P] = f(t). Successivamente, considerando che k = 0,1 s-1, che n = 2, e che al tempo t0 = 1 s, [S] = 3 gl-1 e [P] = 0 gl-1, calcolare la concentrazione di S e P per t = 10 s.

## Slide 34
Esercizio 1.
Posto che per una reazione S  n P, la variazione di concentrazione di S è data dall’equazione d[S]/dt = - K [S], derivare le funzioni [S] = f(t) e [P] = f(t). Successivamente, considerando che k = 0,1 s-1, che n = 2, e che al tempo t0 = 1 s, [S] = 3 gl-1 e [P] = 0 gl-1, calcolare la concentrazione di S e P per t = 10 s.
[S]=[S]0 e-kt
[P] = n[S]0 (1-e-kt)
t =10
[S]10 = 3 e-0,1*(t1-t0) = 3 e-0,1*9 =1,22 gl-1
[P]10 = 2*3 (1- e-0,1*9) = 3,56 gl-1

## Slide 41
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
Michaelis-Menten
Vincoli del modello:
Il modello di Michaelis Menten si applica solo a sistemi nei quali la temperatura ed il pH rimangono costanti durante la reazioni, e non avvenga denaturazione dell’enzima
(cioè la temperatura è tale da non causare questo evento).
Esercizio 2.
  Definire Vmax ed [S] nel modello di Michaelis Menten.
  Cosa rappresenta una condizione al di fuori della quale un modello non è più valido.
  Se l’attività di un enzima è costante a pH compreso tra 3 e 8, dovendo impostare un modello per l’attività dell’enzima a pH = 7, specificare quale delle seguenti assunzioni sono lecite:
  a) l’attività non dipende dalla temperatura,
  b) l’attività non dipende dalla concentrazione del substrato,
  c) l’attività non dipende dal pH,
  d) tutte e tre le assunzioni di sopra.
41

## Slide 42
Esercizio 3. Molti enzimi seguono la cinetica di Michaelis-Menten.
Indicare qual è l’ordine apparente della reazione se [S] >> Km:
A) ordine 0
B) ordine 0.5
C) ordine 1
D) ordine 2
https://www.youtube.com/watch?v=wDvQNQsLJ-k

## Slide 43
SCISSIONE BINARIA
N.GENERAZIONI
N.GENERAZIONI
raddoppi

## Slide 44
Calcolare la biomassa generata da una singola cellula di E. Coli in 48 ore assumendo che il tempo di duplicazione sia tD=20 min. e la massa di una singola cellula 10-12 g.

## Slide 45
Calcolare la biomassa generata da una singola cellula di E. Coli in 48 ore assumendo che il tempo di duplicazione sia tD=20 min. e la massa di una singola cellula 10-12 g.
48h = 48 * 60 = 2880 min.
2880/20 = 144 raddoppi o duplicazioni
N(144) = 2144 = 223 * 1043
Biomassa totale = 223 * 1043 * 10-12 = 223* 1031 g
Ad ogni generazione il numero di cellule raddoppia.
Il numero di cellule ad ogni generazione è dato da:
N = N0 2n LEGGE DI CRESCITA
N0 è il numero di cellule inziali, per n = 0
n è il numero della generazione (n = 1 prima generazione, tempo t = 2)
N è il numero di cellule della generazione.

## Slide 46
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
46
Esercizio 4.
Un particolare ceppo di batteri si divide ogni 30 minuti.
Se si inizia con 100 cellule per ml al tempo 0, calcolare quante cellule sono presenti dopo i seguenti tempi di fermentazione: t (ore) = 2, 4, 6, 8, 10.
N0= 100
TD = 30 minuti
N = N0 2n
Tempo (ore) | n | Nt
2 | 4 | 100*24 = 1600
4 | 8 | 100*28 =25600
6 | 12 | 100*212= 409600
8 | 16 | 100*216= 6553600
10 | 20 | 100*220=1048.57600

## Slide 47
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
47
Esercizio 4.
Fare una rappresentazione grafica riportando il ln della concentrazione di cellule contro il tempo. Commentare il grafico. Dire quale modello di crescita si è usato.
ln [NC] = k t + 4,6
Tempo (ore) | n | [Nt] | ln[N]
2 | 4 | 100*24 = 1600 | 7,4
4 | 8 | 100*28 = 25600 | 10,2
6 | 12 | 100*212= 409600 | 12,9
8 | 16 | 100*216= 6553600 | 15,7
10 | 20 | 100*220= 1048.57600 | 18,5
t = 0
ln100= 4,6
k = 1,4
Chart: t
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0
 | 7.4 | 10.2 | 12.9 | 15.7 | 18.5 | 4.6

## Slide 48
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
48
la velocità di riproduzione aumenta all’aumentare della popolazione cellulare e può essere rappresentata dall’equazione
dX/dt = μ X (13)
MODELLO DI CRESCITA ESPONENZIALE
velocità specifica di crescita (μ): velocità alla quale le singole cellule si dividono (es.: ogni 30 minuti), essa ha le dimensioni di un tempo-1 perché risulta
μ = dX/(Xdt)
incremento del numero di cellule per singola cellula al secondo
(se t è dato in secondi)
dX/dt: variazione del numero totale di cellule al secondo
rappresenta la velocità alla quale la biomassa totale aumenta nel reattore

## Slide 51
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
51
tratto esponenziale: μ è costante
la velocità di crescita data dall’equazione (13) è il prodotto di:
- un termine costante (μ, velocità specifica di crescita)
un termine che aumenta continuamente (X, concentrazione di cellule)
RISULTATO FINALE: aumento della velocità totale di crescita
modello di crescita esponenziale
è valido solo nella fase di crescita esponenziale, perché non tiene conto dei fattori che causano il rallentamento e la fermata della crescita
nella fase di crescita esponenziale μ è costante
Non si riferisce alle altre fasi della fermentazione!
Infatti dalla Fig.: lungo la durata dell’intero processo di fermentazione μ varia
μ = 0 nella fase di quiescenza
μ > 0 nella fase esponenziale
μ = 0 nella fase stazionaria
μ < 0 nella fase della morte cellulare
Fig.1