## Slide 1
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
1
COLTURE IN CONTINUO

## Slide 2
COLTURE IN CONTINUO
2
Il primo processo continuo di coltura fu la conversione di birre e vini di scarto in aceto
Altri esempi: l’intestino è un fermentatore continuo
Nel reattore, contenente batteri acetici naturali immobilizzati su trucioli di legno, la birra è alimentata in continuo e, a contatto con i batteri, si trasforma in aceto nel tempo che intercorre tra l’entrata e l’uscita dal reattore.
Il cibo assunto è trasformato nell’intestino in parte in prodotti per la crescita e per il mantenimento della struttura e delle funzioni vitali ed in parte in feci che sono espulse.

## Slide 3
3
La prima analisi di processo continuo di fermentazione fu condotta da Jaques Monod (vedi Modello di Monod).
Oggi, i bioreattori continui sono impiegati:
nel trattamento degli scarichi industriali
nell’industria della fermentazione (in misura minore)
Reattore continuo agitato meccanicamente (CSTR= continuous stirred tank reactor)
Caratteristiche progettuali di un reattore in continuo
Feed = alimentazione
Effluent = effluente
Concentrazioni al tempo t: X (biomassa),
S (substrato), P (prodotto)
Concentrazioni al tempo t = 0 : X0 (biomassa),
S0 (substrato), P0 (prodotto)
m = velocità di crescita specifica
YPS = coefficiente di resa in prodotto
(rispetto al substrato convertito; selettività)
YXS = coefficiente di resa in biomassa (rispetto al substrato convertito; selettività)
V = volume del brodo di fermentazione F = portata in volume per unità di tempo

## Slide 4
4
Reattore continuo contenente cellule immobilizzate su particelle solide
(Figura 12)
Un reattore continuo può essere condotto in molti modi.
Tenendo costante il volume del brodo di fermentazione (V)
Il reattore prende il nome di chemostat.
V può essere mantenuto costante in due modi
Caratteristiche progettuali di un reattore in continuo

## Slide 5
5
mediante l’uso di due pompe, una per l’alimentazione ed una per l’aspirazione del brodo dal reattore (la portata è regolata in maniera tale da mantenere sempre mantenuto lo stesso livello di liquido nel reattore)
Questo reattore è prevalentemente usato per fermentazioni di laboratorio (scala ridotta)
Caratteristiche progettuali di un reattore in continuo

## Slide 6
6
b) mediante l’uso di uno stramazzo (in pratica si crea un foro d’uscita ad una certa altezza lungo uno dei lati del reattore)
Questo reattore ha il vantaggio di usare una sola pompa, invece di due Il reattore a stramazzo è prevalentemente usato per il la depurazione di acque.
Caratteristiche progettuali di un reattore in continuo
E’ preferito per fermentazioni industriali per la sua maggior semplicità. Tuttavia, la portata dell’effluente è determinata solo dalla gravità, c’è la possibilità che eventuali contaminanti possano risalire il tubo di uscita e entrare nel reattore.

## Slide 7
7
Tenendo costante un parametro come la torbidità o il pH
Prende il nome dal parametro che si tiene costante (turbidostat, pH-stat). In questo caso il reattore è munito di un rivelatore per la misura della torbidità o del pH, il quale invia un segnale da una centralina quando il parametro misurato è fuori dai limiti prefissati, e il flusso di liquido attraverso il reattore viene automaticamente regolato in modo che il parametro misurato si mantenga al valore desiderato.
Questi reattori sono raramente usati perché l’affidabilità del sistema di controllo non si mantiene per lunghi tempi di operazione.
Caratteristiche progettuali di un reattore in continuo

## Slide 8
8
In un chemostat, le cellule possono essere mantenuto in uno stato fisiologico costante e a velocità di crescita costante (dX/dt costante). Il valore desiderato di dX/dt è funzione della portata dell’alimentazione (vedi velocità di diluizione più avanti). In questo modo è più facile ottimizzare la produttività.
2. Non è necessario fermare il reattore continuo così frequentemente come quello batch. Nel reattore batch, il tempo richiesto tra un lotto ed il successivo lotto di fermentazione (per lo svuotamento, la pulizia, la sterilizzazione ed il riempimento del reattore) è un tempo nel quale il reattore non produce, ma che viene a incidere sulla capacità produttiva (vedi CP al capitolo 1). Teoricamente un reattore continuo potrebbe operare all’infinito senza fermata, ma in pratica ciò non è possibile.
Vantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch

## Slide 9
9
3. Nel reattore continuo, la fase di quiescenza non incide tanto sul valore di CP quanto nel batch (non c’è il tempo di fermata + quiescenza).
Nel reattore continuo si opera a dX/dt costante, le quattro fasi di crescita cellulare non hanno alcun effetto sulla produttività
4. Le successive operazioni di trattamento del brodo fermentato alla fine della fermentazione sono più produttive quando la fermentazione viene compiuta nel reattore continuo, perché la qualità del brodo ottenuto è più costante e si può perciò regolare meglio l’impianto successivo in sintonia con il fermentatore. Pertanto, CP dell’intero impianto può essere meglio ottimizzato.
5. Per tutte queste ragioni il valore di CP degli impianti operanti con reattori continui è maggiore. Esso consente di poter ottenere elevate produzioni orarie con volumi più piccoli dei singoli componenti l’impianto, e quindi con minori costi d’investimento.
Vantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch

## Slide 10
10
Gli impianti continui non sono molto diffusi nell’industria
I processi batch sono facili da capire e tradizionalmente più radicati
Il cambio di produzione comporta sempre un rischio di impresa
Un impianto continuo ha una capacità produttiva maggiore del batch, e perciò necessita di un continuo rifornimento di materia prima commisurato al suo consumo, e di una domanda di prodotto da parte del mercato costante per evitare l’accumulo di prodotto in giacenza presso lo stabilimento
se la domanda di prodotto dovesse scendere  il profitto scenderebbe PR = (Ricavo - Costo)/(Tempo x Capitale Investito)
il costo di produzione rimane fisso, il ricavo scende
costo di produzione per quantità unitaria di prodotto Z = €/kg
ricavo per quantità unitaria di prodotto W = €/kg
CP = Quantità di Prodotto Ottenuto/(Tempo x Volume)
CV = Quantità di Prodotto Venduto/(Tempo x Volume)
Svantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 11
11
PR = (W CV – Z CP)/(Tempo x Capitale Investito)
Se CV = CP (tutto il prodotto ottenuto si vende)
PR sarà influenzato solo dalla differenza tra W e Z
Se diminuisce la domanda di prodotto da parte del mercato CV < CP
PR diminuirà, tranne che la diminuzione di CV non sia compensata da un aumento di W
Per compensare la diminuzione di PR allora bisognerà diminuire C.
Se la domanda di mercato dovesse risultare altamente variabile
CV diventerebbe altamente variabile
si sarebbe costretti a far variare anche CP entro un ampio intervallo annullando il vantaggio di operare con un reattore continuo
un impianto continuo assicura una capacità produttiva ed una qualità di prodotto più costante di un impianto batch, ma necessita che anche tutte le condizioni al contorno siano costanti.
Svantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 12
12
Un altro motivo di riluttanza al cambio di produzione da un impianto batch ad un impianto continuo è che l’impianto batch esistente ha già avuto un periodo di ammortamento del capitale investito (in altre parole il capitale investito è stato già in parte o completamente recuperato nel tempo di lavoro dell’impianto), mentre l’inserimento di un reattore di fermentazione continuo nello impianto produttivo dell’impresa comporta un nuovo investimento. Questo nuovo investimento non è molto spesso limitato solo all’acquisto e installazione del reattore continuo, ma si estende anche al rinnovamento di parte o di tutto l’impianto a valle. Si può ben intuire da tutto questo che il cambio del fermentatore batch ad un fermentatore continuo comporti la valutazione di molti altri aspetti in aggiunta a quello puramente tecnologico.
Svantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 13
13
2. Nell’industria farmaceutica, per motivi di sicurezza della qualità del prodotto, gli organi governativi preposti alla vigilanza sui prodotti terapeutici non accettano e non autorizzano l’uso di colture cellulari continue. Per motivi di sicurezza, si preferisce che nelle industrie farmaceutiche tutti i prodotti ed i lotti di produzione vengano segregati, pratica questa più facilmente applicabile su produzioni batch (vedi anche punto 5 successivo).
3. Non tutti i prodotti si producono bene in impianti continui. Nell’industria alimentare, l’ottenimento del giusto sapore ed aroma richiede il rilascio di metaboliti cellulari in fasi diverse della crescita colturale. Gli impianti continui che mantengono le cellule in un singolo costante stato fisiologico non consentono di ottenere prodotti di qualità pari a quella degli impianti batch. La birra e la soia sono due tipici prodotti ai quali la produzione continua non si adatta.
Svantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 14
14
4. Molti prodotti commerciali sono ottenuti solo nella fase stazionaria di crescita cellulare. In queste produzioni, la biomassa viene rimossa dal reattore insieme all’effluente, e la produzione successiva richiede una nuova coltura cellulare che raggiunga il grado di cessazione della crescita cellulare. Nell’impianto continuo non si produce nuova biomassa per rimpiazzare quella rimossa. Questo problema non sussiste se la biomassa non viene rimossa insieme al prodotto, ad esempio usando colture nello stato di cessazione della crescita cellulare immobilizzate su supporto solido.
5. Le contaminazioni in un impianto continuo hanno effetti disastrosi. Infatti, una volta che l’evento di contaminazione si è instaurato, esso permane in un impianto continuo. Questo è uno dei fatti che spiega la riluttanza degli organi sanitari di rilasciare l’autorizzazione alla produzione continua di prodotti terapeutici.
Svantaggi dei reattori Continui rispetto ai reattori Batch
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 15
15
Per la maggior parte i reattori continui sono usati nel trattamento delle acque. La figura 3.1 seguente rappresenta un impianto di attivazione biologica di fanghi
Applicazioni più diffuse dei reattori Continui
L’impianto consiste in una vasca contenente fanghi fognari opportunamente aerata mediante un flusso continuo di aria. La massa della fognatura viene alimentata in continuo. l’effluente esce continuamente. Il volume viene mantenuto costante ad opera di uno stramazzo (tubo del troppo pieno): l’effluente viene continuamente alimentato ad un serbatoio nel quale la parte solida si separa per decantazione dalla parte liquida. La parte liquida uscente dalla vasca di sedimentazione è l’effluente trattato.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 16
16
La parte solida è costituita dai fanghi biologicamente attivi che vengono riciclati alla vasca di trattamento della massa fognaria.
In questo impianto, la eventuale contaminazione (retro-diffusione di contaminanti lungo il tubo del troppo pieno) non importa perché la massa fognaria in entrata contiene sempre microrganismi. In questo caso il criterio prevalente di scelta del reattore è l’elevata capacità di trattamento dei fanghi (ore-1) che un reattore batch non potrebbe mai eguagliare.
Negli altri settori industriali, per i motivi sopra esposti, l’impiego di reattori continui è molto limitato.
Esempio di applicazione di reattore continuo:
processo ICI per la produzione di proteine (SCP, single cell protein)
SCP è costituito da cellule morte di microrganismi, come lievito, batteri, funghi ed alghe essiccate
Applicazioni più diffuse dei reattori Continui
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 17
17
utilizza il batterio: Methylophilus methylotrophache
si nutre di:
- metanolo come fonte di carbonio
ammoniaca come fonte di azoto
Durante la sua crescita il microrganismo sintetizza proteine che sono poi estratte dalle cellule morte.
Prodotto di reazione: “Pruteen” nome commerciale (72% proteine)
commercializzato per la fabbricazione di mangime animale con contenuto altamente bilanciato di proteine
Impianto produttivo: 60000 tonnellate/anno
utilizza il più grande fermentatore del mondo (capacità: 20.000.000 l) Prodotto non competitivo con la farina di soia e di pesce
Nonostante il processo fosse un esempio di alta ingegneria biochimica, sfortunatamente oggi non è in funzione perché non rimunerativo
Il processo usava un fermentatore continuo "AIR LIFT".
Il concetto base è illustrato nella figura 3.2 seguente
PROCESSO ICI SCP
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 18
18
Alla base del reattore è posto un tubo di adduzione dell’aria che penetra nel reattore fino ad una certa altezza. L’agitazione del liquido di fermentazione è compiuta mediante il flusso di aria lungo la colonna di liquido
La separazione delle cellule dalla soluzione di substrato e nutrienti avviene classicamente, con la differenza che al fermentatore è riciclata la soluzione dei nutrienti, mentre le cellule che si separano nel decantatore vengono inviate all’estrazione delle proteine.
La figura 3.3 mostra il reattore ICI, il più grande fermentatore continuo mai costruito, durante il suo trasporto su ruote e durante la sua installazione nella fabbrica ICI di Billingham, UK.
Dimensioni: circa 70 metri in altezza e 8 metri di diametro Un reattore STCR non potrebbe avere queste dimensioni per via del fatto che l’agitazione compiuta con pale meccaniche di un volume così grande di brodo di fermentazione sarebbe estremamente difficile.
PROCESSO ICI SCP
Figura 3.2
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 19
19
Fig. 3.3. FERMENTATORE AIR LIFT ICI DURANTE IL TRASPORTO E L’ISTALLAZIONE IN FABBRICA
PROCESSO ICI SCP
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 20
20
trattamento di scarti di concerie allo scopo di estrarre proteine da impiegare nell’alimentazione animale
lo studio di tale processo richiede competenze multidisciplinari nel campo della chimica, dell’ingegneria chimica, della nutrizione animale e competenze imprenditoriali per la valutazione del rischio di impresa connesso alla realizzazione dell’impianto industriale
Lo schema di processo è raffigurato nella figura 2.4 seguente:
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Alimentazione: rasatura (ritagli di pelle conciata di colore verde scuro) visibili ad esempio nella zona di Arzignano in provincia di Vicenza come montagnole di ritagli ammucchiati all’aperto in prossimità della conceria.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 21
21
Questi ritagli contengono un’alta di concentrazione di cromo.
Il progetto aveva lo scopo di:
separare le proteine della pelle dal cromo
isolarle
venderle come integratore di mangimi animali
- idrolisi delle proteine nel reattore (1)
- filtrazione delle proteine solubili dal cromo insolubile nel filtro rotativo (3)
- evaporazione dell’acqua dell’idrolizzato proteico mediante gli evaporatori sotto vuoto (6)
essiccazione di tale soluzione concentrata nell’evaporatore a spruzzo (7) per ottenere l’idrolizzato proteico in forma solida.
Lo stadio di idrolisi (reattore 1) può essere realizzato in continuo o in batch. In ogni modo il resto del processo funziona in continuo.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 22
22
reattori batch: impiego due reattori che lavorino a fasi alterne (quando uno sta compiendo l’idrolisi, l’altro è soggetto alle operazioni di rimessa in funzione, cioè svuotamento, pulizia e ricarica) consentirebbe di avere il serbatoio 2 sempre sufficientemente pieno da alimentare in continuo il resto dell’impianto. E’ ovvio che nell’impianto continuo i due reattori sono sostituiti da un solo reattore continuo, e quindi il volume totale di reattore da impiegare ne risulta diminuito.
Punto di vista tecnico: il processo presenta due problemi interconnessi
tasso di umidità della materia prima in entrata
quantità di acqua da evaporare in (6) ed in (7)
Alimentare all’impianto di evaporazione una soluzione con concentrazione proteica < 15 %, comporta un notevole consumo di calore ed un aumento del costo di produzione finale da rendere antieconomico il processo.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 23
23
La concentrazione di proteine nella soluzione alimentata agli evaporatori dipende:
dalla composizione della miscela nel reattore 1
dalla quantità di acqua di lavaggio impiegata nella filtrazione
Anche ottimizzando il flusso di acqua nelle singole evaporazioni, rimane il problema che la materia prima disponibile non è a tasso di umidità costante.
Il processo deve prevedere un continuo aggiustamento della quantità di acqua aggiunta al reattore (1) per compiere l’idrolisi in funzione del tasso di umidità della materia prima entrante nel processo.
Questo aspetto rende un po’ più complicata l’operazione di idrolisi condotta a mezzo di un reattore continuo che, per sua natura, deve lavorare in condizioni costanti.
Tutti questi problemi sono comunque risolvibili.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 24
24
Analisi del rischio imprenditoriale
punto cruciale del processo:
garanzia del reperimento di una quantità di materia prima non inferiore a 50000 tonnellate all’anno
Costi di acquisto degli impianti e di mano d’opera per la conduzione dell’impianto non sono linearmente dipendenti dalla dimensione dell’impianto
costo mano d’opera: incide in minor misura all’aumentare della dimensione dell’impianto
il processo è economicamente interessante a patto che la produzione annua non sia inferiore a 10000 tonnellate/anno, il che comporta una disponibilità annua di materia prima di almeno 50000 tonnellate
Il rifornimento di tale quantità di materie prima costituisce un fattore di rischio enorme per l’economia dell’impianto.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 25
25
Analisi del rischio imprenditoriale
punto cruciale del processo:
I ritagli di conceria sono prodotti da singole piccole concerie, e nessuna ne produce una quantità sufficiente alla alimentazione dell’impianto di idrolisi. Per disporre di 50000 tonnelate/anno occorre poter contare su numerose piccole concerie.
In linea di principio, i ritagli di conceria costituiscono un costo per le concerie che teoricamente dovrebbero provvedere al loro smaltimento. Esse dovrebbero essere interessate allo smaltimento gratuito.
In pratica la legislazione non è costrittiva al punto da forzare le concerie a donare gli scarti.
Sussiste il rischio che nel corso del funzionamento dell’impianto di idrolisi, una o più concerie si rifiutino di donare gli scarti all’impianto di idrolisi o pretendano un prezzo di vendita. Essendo necessario ricorrere ad una moltitudine di fornitori, il rischio di definizioni contrattuali aumenta.
Per questo rischio, l’impianto non è mai stato realizzato.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 26
26
tempo di permanenza in un reattore continuo
t = V/F
Inverso del tempo di permanenza: 1/t=F/V  velocità di diluizione (D=1/t)
Questo termine, (dimensionalmente è espresso come volume alimentato nell’unità di tempo per volume unitario di liquido presente nel reattore) rappresenta la
velocità di ricambio del volume di liquido presente nel reattore
Poiché
V = volume del reattore (litri)
F = flusso dell’effluente dal reattore (litri/ora)
t in ore
1/t in ore-1
se non ci sono perdite nel reattore, il flusso dell’effluente (in uscita) sarà uguale alla portata di alimentazione del substrato (in entrata)
Caratteristiche Idrauliche dei reattori Continui
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 27
27
per l’intera massa liquida del reattore
flusso volumetrico F = V/t V = volume di liquido, t = tempo
flusso ponderale m = F r
r = densità del liquido (g/l) F r = l ore-1 g l-1 = g ore-1
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
per un singolo componente in soluzione avente
Ci = concentrazione del componente nel liquido in g l-1, mi=FCi=l ore-1 g l-1 = g ore-1
In un reattore continuo, la variazione delle concentrazioni al variare della velocità di diluizione avrà un andamento del tipo riportato in figura 13
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 28
28
Si può osservare che:
poiché D = 1/t
al diminuire di D aumenta t
il grafico riporta la concentrazione dei componenti al variare del tempo di reazione (crescente da destra e sinistra)
la concentrazione di substrato diminuisce e aumenta quella delle cellule e del prodotto di fermentazione finché, quando il substrato è tutto consumato, la concentrazione del prodotto e delle cellule non varia più
Si può osservare che:
esiste un valore critico di D al quale la concentrazione di S immediatamente scende a zero e la concentrazione di cellule e di prodotto sale al massimo
in corrispondenza del valore critico le velocità sono massime
(massima pendenza della curve concentrazione-tempo)
per D al valore critico (Dcrit) dX/dt è massima
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 29
29
Esercizio 20. Un chemostat ha un volume di liquido di 10 l e viene alimentato a 5 l ore-1. Calcolare la velocità di diluizione ed il tempo di permanenza.
Esercizio 21. La velocità di diluizione di un chemostat è fissata a 0,4 ore-1. A) Se il volume di liquido nel reattore è 2 l, calcolare il flusso di effluente attraverso il reattore. B) Se il flusso attraverso il reattore è 2 l ore-1, quanto deve essere il volume del reattore?
Esercizio 22. La densità dell’effluente in un reattore continuo è 1500 g l-1. La concentrazione di fruttosio nell’effluente è 0,5 g l-1. Il flusso volumetrico è 50 l ore-1. Calcolare il flusso ponderale dell’effluente e del fruttosio.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 30
30
Condizione ideale in un reattore continuo: miscelazione perfetta, per la quale quando l’alimentazione entra nel reattore, i componenti del liquido alimentato sono istantaneamente e omogeneamente distribuiti in ogni punto del liquido che si trova entro il reattore
non ci sono gradienti di concentrazione nelle tre direzioni dello spazio volumetrico, e la composizione dell’effluente è uguale a quella del liquido entro il reattore .
Esempio in grafico: la concentrazione della biomassa o del substrato non varia al variare della distanza dal punto di entrata dell’alimentazione
Condizioni ideali nei reattori continui. Distribuzione della concentrazione
Reattore miscelato continuo
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 31
31
Nel reattore con flusso a pistone rappresentato nella figura, il liquido avanza orizzontalmente dall’entrata verso l’uscita, senza miscelazione. In condizioni ideali, esistono gradienti di concentrazione dall’entrata all’uscita, ma non devono esistere gradienti di concentrazione radiali, né fenomeni di retro-diffusione di componenti.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 32
32
Prendiamo una sezione verticale ad una certa distanza dal punto di entrata del reattore:
delimitiamo un cerchio di diametro pari al diametro del reattore
in ogni punto di tutta questa superficie piana la concentrazione di ogni singolo componente deve essere costante
Le sezioni successive avranno concentrazioni diverse come in grafico.
Nel grafico è riportato in ascisse il valore della distanza della sezione radiale dal punto di entrata.
ad ognuno di questi valori corrisponde un volume definito (Vx) di liquido compreso tra la sezione del punto di entrata e la sezione del punto alla distanza (x) considerata
Poiché t = V/F, sarà tx = Vx/F
all’aumentare della distanza dal punto di entrata aumenta il tempo di permanenza del liquido entrante nel reattore, e perciò aumenterà la conversione di substrato e la resa in cellule.
Il grafico riportato come concentrazione verso distanza è uguale al grafico concentrazione verso tempo di permanenza.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 33
33
Nella realtà è impossibile realizzare condizioni ideali
reattore miscelato continuo:, è difficile realizzare condizioni di miscelazione tali che il liquido in entrata si misceli istantaneamente e perfettamente con il liquido presente nel reattore
maggiori sono le dimensioni del reattore, maggiore è il volume di liquido da miscelare, maggior energia sarà necessaria per miscelare i componenti alimentati (vedi alternativa in reattore airlift ICI per SCP)
Nei reattori di grandi dimensioni ci saranno sempre zone morte o stagnanti. reattore con flusso a pistone: la retro-diffusione dei componenti è impossibile da eliminare
per avvicinarsi alle condizioni ideali:
i reattori miscelati continui di grandi dimensioni sono progettati in modo da essere alti quanto larghi (un cubo o un cilindro con altezza pari al diametro)
i reattori con flusso a pistone sono più lunghi ( se orizzontali) o più alti (se verticali) che larghi (cioè dei tubi lunghi e stretti).
i reattori con flusso a pistone richiedono minor consumo di energia (è assente infatti il miscelatore) e costano meno per unità di volume.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 34
34
L’allontanamento dalle condizioni ideali si paga in termini di produttività minore.
Esercizio 23. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore continuo con flusso a pistone in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
Esercizio 24. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore miscelato continuo in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 35
35
Esercizio 25.
La concentrazione di glucosio in un reattore miscelato continuo in condizioni ideali risulta 0,5 g l-1. Quale è la risposta esatta alla seguente domanda?
Concentrazione di glucosio nell’effluente:
< 0,5 g/l
> 0,5 g/l
= 0,5 g/l
Uguale alla concentrazione del liquido alimentato
Segnare con x la risposta esatta.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 36
36
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
bisogna impostare le equazioni tenendo conto che
le cellule ed i prodotti di fermentazione si formano, ma vengono anche continuamente sottratti
il substrato scompare per effetto della reazione, ma viene continuamente alimentato al reattore
Bisogna calcolare: non solo le velocità di formazione o di scomparsa ma
le velocità netta di accumulo o di perdita nel reattore
Il modello di equazioni che si applica ad un reattore batch ci dà le velocità di formazione o di scomparsa.
Se da queste velocità sottraiamo le velocità di uscita o di alimentazione, otterremo le velocità nette di accumulo o di perdita nel reattore. Pertanto, se in un reattore
BATCH
le velocità di formazione o di scomparsa sono date da
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24),
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X (36)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 37
37
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
in un reattore
CONTINUO,
le velocità nette di accumulo o di perdita di materia saranno
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42),
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43),
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44),
ove D = 1/t = F/V, S0 = concentrazione del substrato in alimentazione. Nelle equazioni, D X = g l-1 ore-1 rappresenta il flusso uscente di cellule, D P = g l-1 ore-1 rappresenta il flusso uscente di prodotto di fermentazione, D S0 = g l-1 ore-1 rappresenta il flusso entrante di substrato, D S = g l-1 ore-1 rappresenta il flusso uscente di substrato. Si noti che il flusso entrante netto è dato dal prodotto di D per la concentrazione di reagente convertito (S0 – S).
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 38
38
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
E’ facile ora osservare che
dX/dt è dato dalla differenza tra la velocità di formazione delle cellule nel reattore [mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita
D X delle cellule, e quindi rappresenta
la velocità netta di accumulo delle cellule
dP/dt è dato dalla differenza tra la velocità di formazione del prodotto nel reattore (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita del prodotto D X, e quindi rappresenta
la velocità netta di accumulo del prodotto
dS/dt è dato dalla velocità di entrata del substrato D S0 meno la somma della velocità di scomparsa del substrato dovuta alla reazione (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita dal reattore D S; il risultato rappresenta
la velocità netta di variazione della concentrazione di substrato nel reattore
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 39
39
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Orbene, la soluzione del sistema di equazioni (42), (43), (44) ci consente di calcolare la concentrazione di cellule, prodotto e substrato in ogni istante nel reattore continuo. Si osservi che se in questo sistema si pone D = 0, si ottiene il sistema di equazioni per il reattore batch. Per il sistema (42-44) la soluzione viene ottenuto mediante programmi computerizzati, analogamente a quanto visto per il sistema (24), (36) e (37), o mediante l’analisi dello stato stazionario (vedi più avanti).
Esercizio 26. in quali condizioni il modello matematico che si applica ad un reattore continuo può essere applicato ad un reattore discontinuo?
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 40
40
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Assunzioni del modello:
alimentazione sterile,
reattore perfettamente miscelato (quindi composizione dell’effluente uguale alla composizione nel reattore),
formazione del prodotto associata alla crescita cellulare (eq. 44) e
crescita cellulare secondo il modello di Monod (esponenziale)
In caso di inibizione (motivo di formazione di prodotto non associata alla crescita cellulare), si inseriscono le modifiche del modello di Monod già viste per il reattore batch.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 41
41
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Analisi Dello Stato Stazionario
Stato stazionario: situazione in cui non si ha variazione in funzione del tempo.
Es.: un sistema chimico costituito da reagenti e prodotti all’equilibrio termodinamico (non si ha variazione di composizione nel tempo, perché la velocità di trasformazione dei reagenti nei prodotti è uguale alla velocità dei prodotti nei reagenti, e perciò la velocità netta della reazione in un verso è nulla)
la fase di crescita esponenziale delle cellule è seguita dalla fase stazionaria, nella quale μ = 0, e la concentrazione del cellule non varia al variare del tempo per un certo intervallo di tempo.
Questo stato può essere raggiunto per:
non sufficiente concentrazione di substrato (il substrato è stato tutto consumato)
per effetto dell’inibizione da parte di substrato o prodotti del metabolismo
alla fase stazionaria seguirà la fase della morte (le cellule non sono più capaci di riprodursi e di mantenere il loro equilibrio vitale interno)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 42
42
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Analisi Dello Stato Stazionario
in un reattore continuo lo stato stazionario si può raggiungere in qualsiasi momento della fase di crescita cellulare
le quattro fasi di crescita cellulare non hanno effetto sulla produttività
Con:
un flusso adeguato di substrato
la formazione di nuova biomassa controbilanciata dalla rimozione di pari quantità in ogni istante
la concentrazione di biomassa nel reattore rimane costante nel tempo
teoricamente il reattore potrà marciare per un tempo infinito continuando a produrre biomassa, ma mantenendo costante la composizione del brodo di fermentazione.
Valutando in grafico la composizione del brodo di fermentazione contro il tempo (dall’inoculo del di microrganismo) si osserva un andamento del tipo
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 43
43
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Analisi Dello Stato Stazionario
Fig. 16
Dopo un certo tempo dall’inoculo: se i parametri operativi sono mantenuti costanti (cioè D ed S0), si raggiunge uno stato stazionario e le concentrazioni nel reattore non variano più.
concentrazioni raggiunte nello stato stazionario: Xs, Ss e Ps, per differenziarle dalle concentrazioni raggiunte in un momento qualsiasi prima dello stato stazionario che chiameremo come al solito con X, S e P.
Per un reattore continuo, perciò, lo stato stazionario è definito da
dX/dt = dS/dt = dP/dt = 0.
D: velocità di diluizione
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 44
44
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Analisi Dello Stato Stazionario
Considerando allora il modello di equazioni,
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42),
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43),
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44),
e ponendo dX/dt = 0, si avrà l’equazione (45) valida solo nello stato stazionario
mm Ss /( KS + Ss) = D (45),
e per l’equazione di Monod (23), m = mm S/(KS + S),
D = m.
Perciò, in condizioni stazionarie,
la velocità specifica di crescita
è controllata
dalla velocità di diluizione.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 45
45
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Analisi Dello Stato Stazionario
D = m
impostando il rapporto F/V operativo, è possibile fissare la velocità di crescita cellulare alla quale operare
La produttività in biomassa e prodotto per il sistema usato può essere stabilita a priori in funzione del rapporto F/V
Esempio:
se la massima resa in prodotto si ha quando la velocità di crescita cellulare è bassa, ad esempio, quando le cellule hanno raggiunto lo stato stazionario di crescita (formazione di prodotto non associata alla crescita cellulare, 7b), bisognerà allora operare a valori di D bassi (lungo tempo di permanenza)
se la massima resa in prodotto si ha nella prima fase di crescita cellulare, bisognerà operare allora ad alti valori di D.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 46
46
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Altre Equazioni Importanti Ai Fini Operativi
Poiché allo stato stazionario
dX/dt = dS/dt = 0
uguagliando la (42) e la (43):
[mm Ss /( KS + Ss)] Xs - D Xs = (- 1/YXS) [mm Ss /( KS + Ss)] Xs + D (S0 – Ss), e
dividendo per Xs,
[mm Ss /( KS + Ss)] - D = (- 1/YXS) [mm Ss /( KS + Ss)] + D (S0 – Ss)/ Xs (46).
Da ora in poi, usiamo l’equazione (45), mm Ss /( KS + Ss) = D, per risolvere il sistema.
Sostituendo la (45) nella (46) si avrà,
(- 1/YXS) D + D (S0 – Ss)/ Xs = 0,
D (S0 – Ss)/ Xs = (1/YXS) D
Xs = YXS (S0 – Ss) (47)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 47
47
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Riordinando la (45) si avrà:
mm Ss = D ( KS + Ss)
mm Ss = D KS + D Ss
Ss (mm – D) = D KS
Ss = D KS/(mm – D) (48)
Abbiamo espresso le concentrazioni nello stato stazionario di:
cellule (Xs) e di substrato (Ss)
in funzione
del coefficiente di resa (YXS)
della concentrazione di substrato nella soluzione alimentata (S0)
della costante di saturazione dell’enzima (KS)
della velocità specifica massima di crescita (mm)
della velocità di diluizione (D)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 48
48
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Considerazioni Importanti Ai Fini Operativi
tre equazioni importanti ai fini operativi
mm Ss /( KS + Ss) = D (45)
Xs = YXS (S0 – Ss) (47)
Ss = D KS/(mm – D) (48)
(45): prevede che la velocità specifica di crescita alla quale opera il reattore continuo dipenda solo dalla velocità di ricambio del volume di liquido nel reattore
(48): prevede che la concentrazione stazionaria di substrato (Ss) non dipenda dalla concentrazione di substrato in alimentazione (S0)
qualsiasi sia il valore della concentrazione di substrato in alimentazione, si arriverà sempre alla stessa concentrazione in fase stazionaria
(47): prevede che la concentrazione stazionaria di cellule dipenda dalla concentrazione di substrato in alimentazione e da YXS
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 49
49
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Pertanto si possono fare le seguenti considerazioni:
· YXS determina Xs; infatti se il coefficiente di resa è basso, la concentrazione di X allo stato stazionario sarà bassa.
mm determina la velocità di diluizione massima che si può impiegare; D deve essere < mm, altrimenti Ss sarebbe infinita (vedi eq. 48) e non si avrebbe crescita cellulare Xs (vedi eq. 47).
per mm piccola, D deve essere piccola, cioè t (il tempo di permanenza nel reattore) deve essere lungo.
· KS determina Ss, e quindi Xs, il che vale a dire che la concentrazione residua del substrato e della biomassa allo stato stazionario dipendono dall’enzima usato
non è prevista alcuna dipendenza di Xs dalla concentrazione iniziale di inoculo
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 50
50
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
La Ss = D KS/(mm – D) (48) spiega
il meccanismo per il quale D controlla m
La crescita cellulare comporta un consumo di substrato e quindi una diminuzione di concentrazione nel brodo di fermentazione finché si raggiunge la concentrazione residua Ss
Ss è sufficiente a sostenere una velocità di crescita cellulare pari alla velocità di diluizione (m = D)
Quando la concentrazione di substrato scende al di sotto di Ss (S < Ss) le cellule sono lavate via dal brodo di fermentazione (trascinate dal flusso uscente) ad una velocità maggiore di quella di produzione  aumento di S (meno cellule, meno consumo) e questo a sua volta provocherebbe un aumento della velocità di crescita
Perciò il sistema si autobilancia:
(scostamento dallo stato stazionario)¯ S (< Ss) Þ ¯m Þ
Þ [mm S/( KS + S)] X < D X (vedi 45) Þ ¯X (< Xs) Þ ­ S (= Ss) Þ ­m Þ [mm S/( KS + S)] X = D X Þ ­X (= Xs; ritorno allo stato stazionario)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 51
51
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
indipendentemente dalla concentrazione di iniziale di inoculo si raggiunge allo stato stazionario lo stesso livello di concentrazione stazionaria di cellule
sia per X0 > Xs, che per X0 < Xs, si innesca il meccanismo di sopra
La crescita cellulare viene controllata dal suo ambiente chimico (da cui il nome di chemostat per il reattore), e cioè dalla disponibilità di un componente limitante (condizionante) la cinetica di crescita.
l’autobilanciamento funziona se:
il mezzo di coltura è stato concepito per avere il substrato come agente limitante (cioè se la concentrazione nel reattore è tale che S non sia > > KS (perché altrimenti m resterebbe insensibile alle variazioni di S e il meccanismo verrebbe interrotto)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 52
52
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Tornando alla figura 13,
si può osservare che questa si riferisce ad un enzima con KS piccola. Infatti, dalla (48), Ss = D KS/(mm – D), si vede che
· per KS piccola, Ss sarà piccola,
· aumentando D, aumenta Ss finché
· D = mm. A questo punto Ss aumenta all’infinito.
Ks: costante di saturazione dell’enzima
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 53
53
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Si può osservare dalla figura che durante l’aumento rapido di Ss:
Xs scende rapidamente a zero, come previsto dalla (47), Xs = YXS (S0 – Ss)
Il valore di D per il quale Xs = 0 (le cellule sono state completamente lavate via con il flusso uscente) è chiamato il valore della velocità critica di diluizione (Dcrit), che si ricava dalla (48)
ponendo Ss = S0 ed isolando il termine D
Dcrit = mm S0/(KS + S0)
teoricamente, aumentando S0 finché S0 > > KS,
Dcrit si avvicina sempre più a mm
in teoria dovrebbe essere possibile operare alla massima velocità specifica di crescita (e quindi con tempi di permanenza bassi).
ciò non si riesce mai ad ottenere in un chemostat: per D = mm, SS = infinito
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 54
54
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
In pratica SS può aumentare solo finché SS = S0.
Quindi, per avere D = mm, bisognerebbe operare con una concentrazione di substrato infinitamente grande.
Dall’equazione di Monod m tende asintoticamente a mm all’aumentare di S, ma non diventa mai uguale a mm.
In ogni caso operando a mm il sistema diventerebbe insensibile alle variazioni di S e perciò non funzionerebbe più il meccanismo di autobilanciamento.
Se Ks è grande si ottiene la condizione in figura14. Paragonandola alla 13, si osserva che le variazioni di concentrazione sono meno rapide, ed il valore minimo di substrato e massimo di biomassa si ottengono per D molto piccola.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 55
55
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
L’equazione (48),
Ss = D KS/(mm – D)
prevede che: a parità di D, Ss è tanto maggiore quanto maggiore è KS
aumentando D (¯t), aumenta la velocità specifica di crescita [­ la pendenza della curva X contro t;
questo è possibile se aumenta anche Ss
In pratica SS può aumentare solo finché SS = S0, le curve ottenute cambiando la concentrazione di substrato nell’alimentazione (S0) saranno come in figura 15:
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 56
56
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
usando in alimentazione soluzioni con concentrazioni di substrato sempre maggiori, e con ciascuna di queste eseguendo l’esperimento in funzione di D,
­ S0 Þ­ XS, ma SS non varia (vedi eq. 47 e 48)
La figura 13 si riferisce chiaramente ad una situazione nella quale:
la formazione di prodotto è associata alla crescita cellulare
converrà operare a valori di D bassi
Nelle fermentazioni nelle quali la velocità di formazione del prodotto non è associata alla crescita cellulare
si opererà al valore di D al quale la capacità produttiva del reattore è massima
Esempio. fermentazione di zucchero in etanolo, condotto con una soluzione di alimentazione contenente 30 g/l (S0) di glucosio (figura 16) Si ottiene in anaerobiosi, per l’effetto Crabtree, anche in presenza di O2 disciolto elevato, se la concentrazione di glucosio è alta.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 57
57
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
la massima concentrazione di etanolo nel reattore si ha a bassa concentrazione di cellule: conviene operare ad alto valore di D
per il suo effetto inibitorio, man mano che EtOH si accumula nel brodo, la sua velocità di formazione è sempre più sfasata rispetto alla crescita.
In pratica: è quasi impossibile ottenere uno stato stazionario vero.
si usa il termine “stato pseudo-stazionario”: le concentrazioni dentro il reattore non sono rigorosamente costanti, ma variano entro un certo intervallo.
L’ampiezza dell’intervallo di variazione dipende dal tipo di microrganismo
le cellule sono sistemi viventi complessi ed il loro funzionamento non può essere costante come quello di un catalizzatore chimico
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 58
58
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Esercizio 27. Come si controlla in chemostat allo stato stazionario, la velocità specifica di crescita cellulare? Perché la concentrazione delle cellule è costante?
Esercizio 28. In un reattore continuo a volume costante di 10 litri, si coltiva un ceppo di streptomiceto che ha velocità specifica massima di crescita di 0,6 ore-1 e KS = 0,03 g/l. Se il flusso di alimentazione è 3 l/ora, quale è la velocità specifica di crescita del microrganismo allo stato stazionario?
Esercizio 29. Nello esercizio 28, a che può servire conoscere la velocità specifica massima di crescita e KS ?
Esercizio 30. La crescita di un ceppo di lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio tale che il glucosio sia il nutriente limitante è caratterizzata dai seguenti parametri: mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Quale parametro occorre conoscere per calcolare la concentrazione di glucosio allo stato stazionario? Individuato il parametro suddetto, riportare in un grafico l’andamento della concentrazione di glucosio allo stato stazionario facendo variare tale parametro tra 0,1 e 0,5 con incrementi di 0,1.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 59
59
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Esercizio 31. A che serve conoscere YXS nell’esercizio precedente? In quali condizioni potremmo usarlo e come?
Esercizio 32. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. Il microrganismo produce acido lattico e la crescita del prodotto è associata alla crescita cellulare. Il flusso di alimentazione è 3 l7ora. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l. Calcolare la concentrazione stazionaria di glucosio per le seguenti concentrazioni di glucosio in alimentazione:
Cosa si dimostra con questo esercizio?
S0, g/l | 1 | 10 | 20 | 30 | 40
SS, g/l |  |  |  |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 60
60
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Esercizio 33. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, modificando il flusso di alimentazione come riportato nella tabella seguente. Calcolare la concentrazione stazionaria di biomassa al variare del flusso di alimentazione. Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
XS, g/l |  |  |  |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 61
61
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Per ottenere la dipendenza della concentrazione stazionaria del prodotto in funzione dei parametri di reazione, si procede in modo analogo a quanto fatto per X ed S.
Si pone uguale a zero l’equazione
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
ottenendo
(YPS/YXS) [mm SS/( KS + SS)] XS = D PS
ove PS, XS e SS sono le concentrazioni allo stato stazionario
Dato che D = [mm SS/( KS + SS)], sarà
PS = (YPS/YXS) XS (49)
Sostituendo nella (49) la Xs = YXS (S0 – Ss) (47) otterremo
PS = (YPS/YXS) YXS (S0 – Ss) = YPS (S0 – Ss) (50)
Sostituendo nella (50) la Ss = D KS/(mm – D) (48) otterremo
PS = YPS [S0 – D KS/(mm – D)] (51)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 62
62
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Si osserverà che la PS = (YPS/YXS) XS (49) prevede che:
la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare
A questo punto disponiamo di tre equazioni per lo stato stazionario in un reattore continuo,
Xs = YXS (S0 – Ss) (47)
Ss = D KS/(mm – D) (48)
PS = (YPS/YXS) XS (49)
le quali ci consentono di calcolare:
la composizione del brodo di fermentazione
allo stato stazionario in un reattore continuo in funzione di
D, KS, mm, S0
e dei coefficienti di resa o selettività della reazione
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 63
63
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 35. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si produce acido lattico in modo associato alla crescita cellulare e YPS = 0,8 g/g. L’alimentazione contiene 0,1 g/l di glucosio. Calcolare la concentrazione di lattato allo stato stazionario per i seguenti valori di D.
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 64
64
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 36. Ordinare in una tabella unica le equazioni che si applicano al reattore continuo e che esprimono le caratteristiche idrauliche, il bilancio di massa in ogni istante, e la composizione del brodo di fermentazione all’interno del reattore e nell’effluente allo stato stazionario in funzione delle caratteristiche idrauliche e della concentrazione di substrato nell’alimentazione. Specificare i vincoli di tali modelli matematici
Caratteristiche Idrauliche Vincoli: | 
Bilancio di Massa | Stato Stazionario
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 65
65
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 37. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si produce lattato, la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare ed il suo coefficiente di resa è 0,8 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l,in un chemostat di 5 litri alimentato con una portata di 2,75 l/ora. Calcolare per lo stato stazionario il valore dei parametri riportati in tabella.
Velocità di diluizione | Tempo di permanenza | Concentrazione di glucosio nel reattore | Concentrazione di glucosio nell’effluente | Concentrazione di biomassa nel reattore | Concentrazione di prodotto nell’effluente
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 66
66
Problemi nelle Condizioni Reali
all’aumentare della dimensione del reattore i problemi aumentano
se il reattore non è ben miscelato, i microrganismi possono attaccarsi alle pareti del reattore e sostare più a lungo nel reattore (­t).
Catena di eventi: ­t Þ ­X Þ ­ dX/dt Þ ¯S; si crea disomogeneità del brodo di coltura rispetto alla massa ù, ed i valori delle concentrazioni risultano in realtà diversi da quelli predetti dal modello matematico.
Misura del volume del brodo di fermentazione dentro il reattore.
Nelle equazioni cinetiche, V è il volume del brodo di fermentazione, e non quello del reattore. Se il reattore è aerato, il volume di liquido durante l’aerazione apparirà maggiore che in assenza di aerazione per effetto del trascinamento delle particelle liquide dal flusso di aria. Il volume del brodo di fermentazione da usare nelle equazioni cinetiche è quello del liquido in assenza di aerazione.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 67
67
Problemi nelle Condizioni Reali
Altri problemi che causano lo scostamento delle equazioni cinetiche dalle condizioni reali sono causati dal fatto che le condizioni reali sono al di fuori dei limiti entro i quali le equazioni sono valide:
- se si instaurano effetti di inibizione
- se si esercita l’effetto Crabtree,
- se non è stato identificato il nutriente limitante.
E’ possibile infatti che cambiando D, cambi il fattore limitante.
Al di sotto di un certo valore di D (per tempi di permanenza maggiori), il fattore limitante può divenire l’ossigeno disciolto invece del substrato, oppure un nutriente diverso.
Altri errori possono derivare dalle determinazioni analitiche. Ad esempio, è difficile determinare accuratamente concentrazioni di glucosio minori di 0,05 g/l.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 68
68
Effetto di lavaggio
Asportazione di materia in quantità maggiore a quella prodotta
Condizione dello stato stazionario: m = D
Supponiamo di aver raggiunto uno stato stazionario ad un certo valore di D, e di decidere di aumentare D.
si verificherebbe che D > m e applicando l’equazione di Monod:
D > mmax S/(KS + S)
indicando la concentrazione del substrato con S, e non con SS, perché lo stato stazionario è stato perturbato dall’aver aumentato il flusso di alimentazione
Il sistema reagirà cercando di portarsi ad un nuovo stato stazionario
La concentrazione di S aumenterà finché non si ripristina il nuovo stato stazionario con un valore di SS maggiore che nello stato precedente.
Tuttavia, l’equazione di Monod prevede che le cellule non possono crescere a velocità superiore a mmax, perciò, per quanto si aumenti D, non sarà mai possibile arrivare alla condizione D > mmax.
mmax è il limite massimo di D
Infatti si consideri l’equazione Ss = D KS/(mm – D) (48)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 69
69
Effetto di lavaggio
Se D > mmax si dovrebbe avere una Ss negativa
Seppure matematicamente possibile, nella realtà è impossibile.
D potrà aumentare solo fino a Dcrit
aumentando D fino al valore Dcrit Ss diventerà uguale ad S0
e per la Xs = YXS (S0 – Ss) Xs = 0
In pratica: le cellule sono completamente lavate via con il flusso uscente
Se si considera l’equazione che dà il bilancio di massa nel reattore continuo: dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
per D > mmax, dX/dt < 0 cioè si ha impoverimento della concentrazione di cellule nel reattore, perché la velocità di rimozione delle cellule (D X) risulta > della velocità di formazione delle stesse {[mm S/( KS + S)] X}
Se si aumenta il flusso di alimentazione fino a raggiungere il valore critico della velocità di diluizione, le cellule vengono lavate via con il flusso uscente, e non si avrà alcuna reazione biochimica a causa del ristrettissimo tempo di permanenza nel reattore.
In un sistema batch, è come se la reazione fosse al tempo zero
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 70
70
Esercizio 42. Assumendo valida l’equazione di Monod, scrivere l’equazione che dà la produttività di biomassa (PrX) espressa in g/ora di biomassa in funzione della portata dell’alimentazione, della sua concentrazione di substrato, e della velocità di diluizione. Spiegare come si è arrivati al risultato.
Esercizio 43. La crescita di un ceppo di Lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio come substrato limitante è caratterizzata dai seguenti parametri: mmax = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Il reattore ha un volume di 4 litri ed il flusso di alimentazione è 2 l/ora. Calcolare la produttività in biomassa (PrX , g/ora) per le seguenti concentrazioni di glucosio nella soluzione alimentata:
S0, g/l | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
PrX , g/ora |  |  |  |  | 
Effetto di lavaggio
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 71
71
Esercizio 44. In un reattore continuo di 120 litri, dove si vuole produrre una proteina usando un substrato come nutriente limitante ed un ceppo di Pseudomonas, e dove la formazione di prodotto è associata alla crescita del microrganismo, si decide di operare nelle seguenti condizioni: concentrazione di substrato in alimentazione di 10 g/l, velocità di diluizione di 60 ore-1. Si sa che la velocità specifica massima di crescita del microrganismo è 0,8 ore-1, la costante di saturazione dell’enzima è 0,01 g /l, il coefficiente di resa in biomassa è 0,5 g/g, il coefficiente di resa in prodotto è 0,3 mg/g. Calcolare le concentrazioni stazionarie di biomassa, substrato e prodotto nell’effluente, e le produttività in g/ora di biomassa e prodotto. Sapendo poi che il costo di trattamento dell’effluente è 500 €/g di substrato, calcolare il costo giornaliero del trattamento. Calcolare infine la concentrazione stazionaria di substrato nell’effluente per una concentrazione in alimentazione di 160 g/l.
Effetto di lavaggio
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 72
72
Produttività in funzione della velocità di diluizione
la produttività in g/ora Pr è uguale al flusso ponderale
Es.: per la biomassa PrX = F XS
ove F è il flusso volumetrico e XS è la concentrazione stazionaria di cellule nel reattore, e quindi nell’effluente.
La relazione tra produttività e velocità di diluizione si ottiene:
sostituendo a XS la sua funzione XS = YXS (S0 – Ss) (47)
per la quale il termine Ss è dato da Ss = D KS/(mm – D) (48)
PrX = F YXS [S0 - D KS/(mm – D)] (52)
in questa equazione, si assume che YXS non vari al variare di D
L’esercizio 43 ha mostrato che Prx aumenta aumentando S0, e ciò è in accordo con la figura 15 che mostra come aumentando S0 aumenti anche Xs, conseguenza del fatto che Ss rimane costante.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 73
73
Produttività in funzione della velocità di Diluizione
effetto di D: il termine F è funzione di D F = VD
Per apprezzare più facilmente l’effetto di D, occorre sostituire ad F:
PrX = DV YXS [S0 - D KS/(mm – D)] (53)
D ha due effetti contrapposti:
1) considerando il termine che contiene D entro la parentesi quadra, se si aumenta D, aumenta Ss e questo causa la diminuzione di PrX;
2) a causa del termine moltiplicativo davanti alla parentesi quadra, un aumento di D causa aumento di Prx.
aumentando D: la diminuzione di Xs dovuta all’aumento di Ss viene compensata in parte dal fatto che il flusso di materia dentro il reattore è più veloce e perciò
il reattore produce più velocemente una soluzione di concentrazione minore
Ma come varia in realtà Prx al variare di D?
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 74
74
Produttività in funzione della velocità di Diluizione
Supponiamo mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/l, S0 = 10 g/l, V = 2l. Sostituendo i valori:
PrX = DV YXS [S0 - D KS/(mm – D)] = D 0,6 [10 – 0,03 D/(0,6 – D)].
Variando il flusso di alimentazione in modo da avere D compreso tra 0,1 e 0,6 ore-1, si ottengono i seguenti dati:
Aumentando D aumenta PrX, finché per D = mm (cioè al valore di Dcrit) si ha la totale asportazione di cellule fuori dal reattore e non è più possibile alcuna produttività, perché non c’è più crescita non essendoci più cellule
(XS = 0)
Riportando i dati in grafico si ottiene
la figura 17
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6
PrX, g/ore | 0,5996 | 1,1982 | 2,3856 | 2,9550 | - infinito
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 75
75
Produttività in funzione della velocità di Diluizione
Il grafico mostra che in questo intervallo di valori di D, in pratica, PrX varia linearmente al variare di D fino al valore di Dcrit; il termine tra parentesi quadra allora si può approssimare ad un valore costante in questo caso. Riportiamo i valori dei singoli termini dell’equazione (53) nella tabella:
S0 = 10 g/l | SS = 0,03 D/(0,6 – D), g/l | S0 -SS, g/l
D = 0,1 | 0,006 | 9,994
D = 0,5 | 0,15 | 9,850
% D = 100 (0,5 –0,1)/0,1 = = 400 | % SS = = 100 (0,15 – 0,006)/0,006 = 2400 | % S0 -SS = = 100 (9,994 – 9,85)/9,994 = - 1,5
S0 = 1 g/l | SS = 0,03 D/(0,6 – D), g/l | S0 -SS, g/l
D = 0,1 | 0,006 | 0,994
D = 0,5 | 0,15 | 0,850
% D = 100 (0,5 –0,1)/0,1 = = 400 | % SS = = 100 (0,15 – 0,006)/0,006 = 2400 | % S0 -SS = = 100 (0,994 – 0,85)/0,994 = - 14,5
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 76
76
Produttività in funzione della velocità di Diluizione
I risultati mostrano che:
per S0 = 10 g/l: la diminuzione del termine tra parentesi quadra nell’equazione (53) al variare di D tra 0,1 e 0,5, é pari a 1,5 % a fronte di un incremento di D pari al 400 %.
Questo effetto è dovuto al fatto che S0 > > SS
Infatti per S0 = 10 g/l, SS vale: 0,006 g/l per D=0,1, e 0,15 g/l per D = 0,5
la concentrazione stazionaria di substrato aumenta di ben 25 volte variando D tra 01, e 0,5, ma S0 è così elevata da ammortizzare fino ad annullare in pratica l’effetto dell’aumento di SS.
Per S0 = 1 g/l questo effetto ammortizzatore scompare; S0 -SS infatti subisce una variazione del 14 %. In questo caso, non si può più approssimare l’equazione (53) all’equazione di una retta.
Tutto ciò è dovuto al fatto che la concentrazione in alimentazione non influisce sul valore di SS; questi ultimo dipende solo da D
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 77
77
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
In un reattore batch la capacità produttiva dell’impianto (g/l ora), assumendo che il reattore sia completamente riempito dal volume di brodo di fermentazione, è descritta dall’equazione
CPX(batch) = (Xmax – X0)/(ti + tii) (55)
ove:
X0 è la concentrazione iniziale di cellule al momento dell’inoculo (t = 0),
Xmax è la concentrazione massima raggiunta nella fase di crescita stazionaria,
ti è il tempo durante il quale il microrganismo cresce a mmax,
tii è il tempo che include tutti gli altri momenti della crescita cellulare, compresi tra la fase lag e la fase di crescita stazionaria, e il periodo che intercorre tra una preparazione e l’altra, cioè la preparazione dell’inoculo, la sterilizzazione del reattore e del substrato, il caricamento del reattore.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 78
78
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
In un reattore continuo,
CPX(continuo) = D XS [1 – (tiii/T) (56),
Ove:
XS è la concentrazione stazionaria,
tiii è il tempo che comprende la preparazione dell’inoculo, la sterilizzazione del reattore e del substrato, il caricamento del reattore, ed il raggiungimento dello stato stazionario dopo l’avvio del reattore (vedi figura 16),
T è il tempo di marcia del reattore in condizioni stazionarie.
Abbiamo visto in figura 17 che la massima produttività si raggiunge in prossimità del valore di Dcrit.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 79
79
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
Paragone tra capacità produttiva batch e continua
reattore batch: la velocità di produzione della biomassa dipende dalla concentrazione di X, secondo l’equazione dX/dt = m X (13), e perciò la maggior parte della biomassa è prodotta verso la fine della fermentazione quando X è al suo massimo.
la capacità produttiva del reattore batch è massima alla fine della fermentazione
reattore continuo: (in condizioni ottimali)
la capacità produttiva è costante e sempre al suo massimo livello
tenendo costante il valore del flusso di alimentazione al massimo livello possibile per il sistema e la concentrazione di S0,
CPX(continuo) resta indefinitamente al massimo livello
Da CPX(continuo) = D XS [1 – (tiii/T)
all’aumentare di T: tiii/T tende a zero, e perciò all’aumentare del tempo di marcia del reattore, il tempo che comprende la preparazione dell’inoculo, la sterilizzazione, il caricamento ed il raggiungimento dello stato stazionario dopo l’avvio, incide sempre meno sulla produttività.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 80
80
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
La stessa cosa non è possibile in un reattore batch.
Pertanto CPX(contiuno) > CPX(batch) quanto più T è lungo
ti + tii = T + tiii
nella (55-batch) l’aumento di ti + tii produrrà un aumento del numeratore tale che il rapporto rimane costante, e quindi la capacità produttività non è influenzata dal tempo, cioè dal numero di operazioni batch che si fanno
- nella (56-continuo) all’aumentare di T la capacità produttività aumenta perché tiii/T diminuisce.
tali equazioni danno CP (g/(l ora)
se volessimo le produttività Pr (g/ora), bisogna moltiplicare CP per il volume del reattore: Pr = CP V
Dovrebbe risultare evidente a questo punto la differenza tra produttività in g/ora ed in g/(l ora).
primo caso: non si conosce il volume del reattore è perciò non si può calcolare l’incidenza del costo d’investimento sul prodotto.
È quindi importante indicare sempre le unità di misura della produttività!
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 81
81
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
Esercizio 45. In una reattore continuo si produce una tossina usando un substrato contenente glucosio come nutriente limitante ed un ceppo di bacillus thuringiensis. La tossina viene prodotta durante la fase stazionaria di crescita; il coefficiente di resa in prodotto in coltura batch è 20 mg/g. La concentrazione di glucosio nella soluzione alimentata al reattore continuo è 20 g/l, le caratteristiche della cultura cellulare sono mmax = 0,45 ore-1, KS = 0,07 g/l, YXS = 0,42 g/g. Calcolare la concentrazione di glucosio, biomassa e tossina nell’effluente allo stato stazionario per un volume di brodo di fermentazione di 100 litri e un flusso di alimentazione di 30 l/ora. Calcolare le produttività in biomassa e tossina. Calcolare la capacità produttiva del reattore.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 82
82
Scelta della Velocità di diluizione ottimale
Nell’equazione, PrX = F YXS [S0 - D KS/(mm – D)] (52), si è assunto
YXS costante,
ed in base a questo assunzione risulta che la
produttività aumenta fino a D = Dcrit (vedi figura 17).
Tuttavia, ciò non è necessariamente vero.
Al variare di D YXS può variare
Una possibile causa della variazione della in biomassa è ad esempio l’effetto Crabtree.
Per il reattore batch: i coefficienti di resa sono funzioni del tempo, e di ciò si è tenuto conto trattando della soluzione delle equazioni che si applicano al reattore batch,
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X (36)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)
nel reattore continuo, D ha le dimensioni di un tempo, e perciò la variazione di D è la variazione del tempo di permanenza
nel reattore continuo i coefficienti Y possono essere funzioni del tempo
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 83
83
Scelta della Velocità di diluizione ottimale
Per molti prodotti commerciali:
le rese sono massime quando m (e perciò D) è minima (vedi esercizio 45).
la formazione di questi prodotti non è associata alla crescita cellulare e quindi: PS = YPS [S0 – D KS/(mm – D)] (50) non è applicabile
Anche supponendo per un momento che la formazione del prodotto fosse associata alla crescita cellulare, la produttività in prodotto sarebbe data da:
PrP = F PS
Sostituendo a PS, la sua funzione di D come nell’equazione (50), e ad F il prodotto DV, si avrebbe :
PrP = DV YPS [S0 – D KS/(mm – D)] (57).
Se YPS non è costante, ma diminuisce all’aumentare di D, la sua diminuzione potrebbe arrivare ad annullare l’effetto dell’aumento di D su PrP.
Ne potrebbe risultare un andamento contrario a quello riportato in figura 17.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 84
84
Scelta della Velocità di diluizione ottimale
Nel caso di reattori impiegati per la depurazione di acque con elevato carico organico o trattamento fanghi:
il criterio di scelta del reattore è l’elevata capacità di trattamento
Interessa operare a valori di D elevati.
Tuttavia, bisogna tener presente che in questi impianti interessa soprattutto che l’effluente abbia il minimo carico organico:
Se la depurazione viene condotta per via biologica, cioè ad opera di enzimi che si nutrono del carico organico, il carico organico diventa il substrato della crescita cellulare
Però, ad alti valori di D, SS è molto elevata.
E perciò, operare ad alti valori di D non dà un’acqua di buona qualità.
In questi casi, si cerca un compromesso tra l’esigenza dell’elevata capacità di trattamento e la qualità dell’acqua in uscita dal reattore.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 85
85
Determinazione del Coefficiente di resa
Esempio di variazione del coefficiente di resa
Esercizio 46. In un esperimento che impiega un microrganismo anaerobico facoltativo (un ceppo di bacillus thuringiensis) in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante, con una concentrazione in alimentazione di 3 g/l, si ottengono risultati esposti in tabella. Determinare l’effetto di D sulla resa in biomassa. Dare una plausibile spiegazione.
*Dall’equazione, Xs = YXS (S0 – Ss) (47), si ottiene YXS = Xs/(S0 – Ss).
Si osserva che la resa in biomassa diminuisce all’aumentare della concentrazione di glucosio in fase stazionaria. Il fenomeno potrebbe essere dovuto all’effetto Crabtree (vedi sopra).
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 86
86
Determinazione di mmax e KS in un reattore continuo
I parametri dell’equazione di Monod si possono determinare come già visto per i parametri dell’equazione (6a) di Michaelis Menten, Riordinando l’equazione di Monod (23), infatti, si ottiene
1/m = KS/(mmax [S]) + 1/mmax (58).
La (58) è l’equazione di una retta e prende il nome di trasformazione Lineweaver Burke del modello di Monod. Poichè nel reattore continuo m = D, si avrà
1/D = KS/(mmax [SS]) + 1/mmax .
Disponendo dei dati sperimentali, ed eseguendo la regressione lineare di 1/D verso 1/SS, si determinerà il coefficiente angolare KS/mmax e l’intercetta 1/mmax, dai quali valori si potrà risolvere il sistema di due equazioni in due incognite, ed ottenere il valori di KS e mmax.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 87
87
Determinazione di mmax e KS in un reattore continuo
Esercizio 47. Determinare KS e mmax dai seguenti dati:
Il modo più accurato di determinare i parametri di Monod non è mediante la trasformazione Lineweaver Burke del modello di Monod. Dai dati sperimentali si osserva normalmente che per valori di SS molto piccoli si ha deviazione dalla linearità. Ciò è dovuto alla determinazione analitica della concentrazione di substrato (ad esempio del glucosio) che a basse concentrazioni non è eseguibile in modo accurato. In questi casi è meglio analizzare i dati con programmi di regressione non-lineare.
D, ore-1 | SS, g/l |  | 
0,1 | 0,02 |  | 
0,2 | 0,05 |  | 
0,3 | 0,10 |  | 
0,4 | 0,20 |  | 
0,5 | 0,50 |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 88
88
Determinazione di mmax e KS in un reattore continuo
Esercizio 48. Vino a bassa gradazione alcolica viene ottenuto mediante fermentazione di un substrato su saccharomyces cerevisiae e aerazione. Il prodotto di fermentazione è etanolo. Si ottengono i seguenti dati:
Dare una spiegazione dell’andamento dei dati. In base a questi dati si vuole progettare un processo per produrre 200 litri/ora di vino al 5 % in etanolo. Calcolare il volume del reattore.
D, ore-1 | Cellule, g/l | Etanolo nell’effluente, g/l
0,05 | 89,99 | 28,00
0,10 | 83,99 | 39,99
0,15 | 79,98 | 49,98
0,20 | 77,96 | 59,95
0,25 | 59,95 | 75,89
0,30 | 49,93 | 83,71
0,35 | 39,86 | 90,00
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 89
89
Competizione microbica in un chemostat
Tra due microrganismi che si nutrono dello stesso substrato limitante in un reattore continuo a volume costante, sopravvive quello che mantiene la più bassa concentrazione di substrato (quello che mangia di più).
Es.: dati due organismi X1 e X2 con caratteristiche mmax = 0,2 ore-1 e Ks = 0,05 g/l per X1 e mmax = 0,3 ore-1 e Ks = 0,2 g/l per X2, se D = 0,1 ore-1, dall’equazione
Ss = D KS/(mm – D): si può calcolare Ss per i due: Ss1 = 0,05 e Ss2 = 0,10
Poiché è impossibile avere due valori di concentrazioni di substrato nello stesso mezzo di fermentazione, il microrganismo X2 scomparirà e X1 vivrà.
Siccome Ss1 < Ss2, X1 consuma più substrato di X2.
Questo fatto si dimostra anche calcolando m alla concentrazione Ss1 per i due microrganismi. Dall’equazione di Monod (23),
m1 = 0,2 x 0,05/(0,05 + 0,05) = 0,1
e
m2 = 0,3 x 0,05/(0,2+ 0,05) = 0,06.
Poiché D > m2, X2 verrà lavato via dal flusso attraverso il reattore
La competizione è importante perché investe il problema delle contaminazioni o delle mutazioni.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 90
90
Competizione microbica in un chemostat
Se nel reattore entra accidentalmente o si forma un microrganismo che consuma più substrato dell’enzima desiderato, i risultati possono essere disastrosi.
Ciò che importa sono le relative velocità di crescita
Se uno dei due, per effetto Crabtree cambia il suo catabolismo dalla respirazione alla fermentazione, produrrà meno ATP, ma lo produrrà più velocemente. Se l’ATP prodotto viene utilizzato per la biosintesi, l’organismo che consuma più velocemente il substrato, si moltiplica a maggior velocità, perciò avrà una m più elevata, e l’altro verrà lavato via.
L’effetto delle contaminazioni si esercita ancora più facilmente a valori di D elevati, quando XS è bassa. Gli inibitori ad esempio causano la diminuzione di m (modifica di Levenspiel all'equazione di Monod) e quindi la diminuzione di Dcrit (le cellule sono asportate fuori dal reattore dal flusso di effluente a D minore).
L’uso di cellule immobilizzate è un modo di risolvere questo problema, cioè di fare in modo che le cellule non vengano lavate via quando si supera il valore di Dcrit.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita