## Slide 1
CINETICA DELLE REAZIONI

## Slide 5
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
Michaelis-Menten
Vincoli del modello:
Il modello di Michaelis Menten si applica solo a sistemi nei quali la temperatura ed il pH rimangono costanti durante la reazioni, e non avvenga denaturazione dell’enzima
(cioè la temperatura è tale da non causare questo evento).
Esercizio 2.
  Definire Vmax ed [S] nel modello di Michaelis Menten.
  Cosa rappresenta una condizione al di fuori della quale un modello non è più valido.
  Se l’attività di un enzima è costante a pH compreso tra 3 e 8, dovendo impostare un modello per l’attività dell’enzima a pH = 7, specificare quale delle seguenti assunzioni sono lecite:
  a) l’attività non dipende dalla temperatura,
  b) l’attività non dipende dalla concentrazione del substrato,
  c) l’attività non dipende dal pH,
  d) tutte e tre le assunzioni di sopra.
5

## Slide 6
Esercizio 3. Molti enzimi seguono la cinetica di Michaelis-Menten.
Indicare l’ordine apparente della reazione se [S] >> Km:
A) ordine 0
B) ordine 0.5
C) ordine 1
D) ordine 2
https://www.youtube.com/watch?v=wDvQNQsLJ-k

## Slide 7
SCISSIONE BINARIA
N.GENERAZIONI
N.GENERAZIONI
raddoppi

## Slide 8
Calcolare la biomassa generata da una singola cellula di E. Coli in 48 ore assumendo che il tempo di duplicazione sia tD=20 min. e la massa di una singola cellula 10-12 g.

## Slide 9
Calcolare la biomassa generata da una singola cellula di E. Coli in 48 ore assumendo che il tempo di duplicazione sia tD=20 min. e la massa di una singola cellula 10-12 g.
48h = 48 * 60 = 2880 min.
2880/20 = 144 raddoppi o duplicazioni
N(144) = 2144 = 223 * 1043
Biomassa totale = 223 * 1043 * 10-12 = 223* 1031 g
Ad ogni generazione il numero di cellule raddoppia.
Il numero di cellule ad ogni generazione è dato da:
N = N0 2n LEGGE DI CRESCITA
N0 è il numero di cellule inziali, per n = 0
n è il numero della generazione (n = 1 prima generazione, tempo t = 2)
N è il numero di cellule della generazione.

## Slide 10
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
10
Esercizio 4.
Un particolare ceppo di batteri si divide ogni 30 minuti.
Se si inizia con 100 cellule per ml al tempo 0, calcolare quante cellule sono presenti dopo i seguenti tempi di fermentazione: t (ore) = 2, 4, 6, 8, 10.
N0= 100
TD = 30 minuti
N = N0 2n
Tempo (ore) | n | Nt
2 | 4 | 100*24 = 1600
4 | 8 | 100*28 =25600
6 | 12 | 100*212= 409600
8 | 16 | 100*216= 6553600
10 | 20 | 100*220=1048.57600

## Slide 11
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
11
Esercizio 4.
Fare una rappresentazione grafica riportando il ln della concentrazione di cellule contro il tempo. Commentare il grafico. Dire quale modello di crescita si è usato.
ln [NC] = k t + 4,6
Tempo (ore) | n | [Nt] | ln[N]
2 | 4 | 100*24 = 1600 | 7,4
4 | 8 | 100*28 = 25600 | 10,2
6 | 12 | 100*212= 409600 | 12,9
8 | 16 | 100*216= 6553600 | 15,7
10 | 20 | 100*220= 1048.57600 | 18,5
t = 0
ln100= 4,6
k = 1,4
Chart: t
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 0
 | 7.4 | 10.2 | 12.9 | 15.7 | 18.5 | 4.6
N = N0 2n
ln [NC] = k t + ln [N0]
Equazione cinetica integrata
ln [NC] = 1,4 t + 4,6

## Slide 12
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
12
la velocità di riproduzione aumenta all’aumentare della popolazione cellulare e può essere rappresentata dall’equazione
dX/dt = μ X (13)
MODELLO DI CRESCITA ESPONENZIALE
velocità specifica di crescita (μ): velocità alla quale le singole cellule si dividono (es.: ogni 30 minuti), essa ha le dimensioni di un tempo-1 perché risulta
μ = dX/(Xdt)
incremento del numero di cellule per singola cellula al secondo
(se t è dato in secondi)
dX/dt: variazione del numero totale di cellule al secondo
rappresenta la velocità alla quale la biomassa totale aumenta nel reattore

## Slide 15
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
15
tratto esponenziale: μ è costante
la velocità di crescita data dall’equazione (13) è il prodotto di:
- un termine costante (μ, velocità specifica di crescita)
un termine che aumenta continuamente (X, concentrazione di cellule)
RISULTATO FINALE: aumento della velocità totale di crescita
modello di crescita esponenziale
è valido solo nella fase di crescita esponenziale, perché non tiene conto dei fattori che causano il rallentamento e la fermata della crescita
nella fase di crescita esponenziale μ è costante
Non si riferisce alle altre fasi della fermentazione!
Infatti dalla Fig.: lungo la durata dell’intero processo di fermentazione μ varia
μ = 0 nella fase di quiescenza
μ > 0 nella fase esponenziale
μ = 0 nella fase stazionaria
μ < 0 nella fase della morte cellulare
Fig.1

## Slide 18
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
18
L’integrazione dell’equazione 13 darà:
ln (X1/X0) = μ (t1 – t0) (18)
da cui X1 = X0 e μ (t1 – t0) (19)
X1 e X0 sono la concentrazioni di biomassa al tempo t1 e t0
Graficamente, riportando in ordinata ln X1 e t1-t0 in ascissa si otterrà una retta con coefficiente angolare μ , secondo l'equazione
ln X1 = ln X0 + μ (t1 – t0) derivata dalla (18)
ove per t1 = t0
il valore dell’ascissa è zero
il valore dell’ordinata è ln X0
Questa retta si applica alla fase esponenziale della crescita, che inizia al tempo t0.
Il tempo t0 sarà perciò il valore dell’ordinata al quale termina la fase di quiescenza ed inizia la fase di crescita esponenziale.
dX/dt = μ X (13)

## Slide 20
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
20
Esercizio 5. Durante la fase esponenziale di crescita in una fermentazione batch, si sono ottenuti i seguenti risultati
t (ore) | Peso secco (Xt), g/l | ln Xt
3 | 0,016 | 
6 | 0,256 | 
9 | 4,1 | 
12 | 65,63 | 

## Slide 21
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
21
Esercizio 5. Durante la fase esponenziale di crescita in una fermentazione batch, si sono ottenuti i seguenti risultati
t (ore) | Peso secco (Xt), g/l | ln Xt
3 | 0,016 | -4,14
6 | 0,256 | -1,36
9 | 4,1 | 1,41
12 | 65,63 | 4,18

## Slide 22
Considerando che la fase di quiescenza termina per t =3, ricavare l’equazione che si adatta ai dati sperimentali, e calcolare il valore della velocità specifica di crescita dell’organismo.
-1,36 = -4,14 + μ (6 – 3) μ = (4,14-1,36)/3 = 0,927
1,41 = -4,14 + 6 μ μ = (4,14+1,41)/6 = 0,925
4,18 = -4,14 + 9 μ μ = (4,14+4,18)/9 = 0,924
ln X1 = ln X0 + μ (t1 – t0)
Calcolare il numero di cellule per cellula per ora.

## Slide 23
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
23
t (ore) | Peso secco (Xt), g/l
14 | 419,82
14,3 | 554,09
14,5 | 666,70
14,8 | 879,92
15 | 1058,74
16 | 2670,00
Trasformare l’equazione in forma esponenziale. Calcolare la concentrazione di biomassa nel reattore per i valori di t nella seguente tabella. Riportare i valori ottenuti in un grafico Xt(t>3) contro t. C’è qualche problema con il valore di Xt per t =16 ore? Se c’è, che vuol dire il valore ottenuto?
X1 = X0 e μ (t1 – t0)
X0 = 0,016
μ = 0,92
t0 = 3

## Slide 24
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
24
Trasformare l’equazione in forma esponenziale. Calcolare la concentrazione di biomassa nel reattore per i valori di t nella seguente tabella. Riportare i valori ottenuti in un grafico Xt(t>3) contro t. C’è qualche problema con il valore di Xt per t =16 ore? Se c’è, che vuol dire il valore ottenuto?
X1 = X0 e μ (t1 – t0)
Chart: t
| 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 14.3 | 14.5 | 14.8 | 15 | 16
 | 0 | 0.256 | 4.1 | 65.63 | 419.82 | 554.09 | 666.7 | 879.92 | 1058.74 | 2670

## Slide 25
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
25
Nell’ottenimento dell’equazione
X1 = X0 em (t1 – t0) (19),
è stato assunto costante
Questa assunzione è valida solo nella fase di crescita esponenziale
Il fatto che nell’esercizio precedente, si sia ottenuto un valore assurdo di Xt per t = 16, ne è la controprova.
Il valore di m è costante anche nella fase stazionaria, che segue la fase esponenziale, ma:
-nella fase esponenziale dell’esercizio precedente si è calcolato un valore di m = 0, 92
nella fase stazionaria m = 0 per tutta la sua durata
La fermata della crescita (m = 0) è dovuta all’esaurimento del substrato nutritivo della cellula.

## Slide 26
Esercizio 6.
Rispondere sì o no alle seguenti domande riguardanti il modello di crescita esponenziale:
La crescita della biomassa è legata alla disponibilità di nutrienti?
Il modello prevede quando si arresta la crescita cellulare?
Il modello prevede che tutti i tipi di cellule crescono esponenzialmente?
Quali risposte alle domande di cui sopra rappresentano un limite del modello?

## Slide 28
Esercizio 7.
Scrivere l’equazione di m in funzione di tD.
Scrivere l’equazione di tD in funzione di m.
Se t1 – t0 = tD e X1= 2 X0 nell’equazione 18, si avrà
ln (2 X0/X0) = m tD (20)
tD = (ln 2)/ m = 0,6931/m (22)
ln (X1/X0) = m (t1 – t0) (18)

## Slide 29
Esercizio 7.
Se durante la fase esponenziale, la popolazione cellulare raddoppia ogni 2 ore, quant’è il valore della velocità specifica di crescita esponenziale?
tD = (ln 2)/ m = 0,6931/m
m = (ln 2)/ tD = 0,6931/2 = 0,34655
La velocità specifica di crescita esponenziale tra t = 5 ore e t = 10 ore è 0,5 ore-1. Qual è il valore del tempo di raddoppio?
tD = (ln 2)/ m = 0,6931/0,5 = 1,3862 ore

## Slide 30
MODELLI MATEMATICI PER LA COLTURA DI CELLULE
30
Il substrato nutritivo come fattore limitante e motivazioni per il suo uso
Questo espediente è usato quando si vuole che la cellula funzioni
esclusivamente come catalizzatore della trasformazione
del substrato nel prodotto desiderato,
e quindi massimizzare la selettività della reazione nel prodotto desiderato,
e fare in modo che essa non consumi substrato per la sua moltiplicazione.

## Slide 31
In condizioni di insufficiente miscelazione, la velocità di diffusione potrebbe essere tanto bassa da rappresentare lo stadio limitante la velocità globale del processo.
la velocità di diffusione è un fattore di massima importanza nei bioreattori in scala industriale

## Slide 32
IL MODELLO DI MONOD
PER L’EFFETTO DEL SUBSTRATO (S) SU μ

## Slide 34
Esercizio 9. Calcolare la velocità specifica di crescita di un microrganismo, la cui crescita su un mezzo nutriente di glucosio è caratterizzata da mm = 0,65 ore-1 e KS = 0,05 g/l, alle seguenti concentrazioni di glucosio:
Concentrazione di glucosio, g/l
0,01 0,1 0,5 1 20 90

## Slide 35
Esercizio 9. Calcolare la velocità specifica di crescita di un microrganismo, la cui crescita su un mezzo nutriente di glucosio è caratterizzata da mm = 0,65 ore-1 e KS = 0,05 g/l, alle seguenti concentrazioni di glucosio:
Concentrazione di glucosio, g/l
0,01 0,1 0,5 1 20 90
m, ore-1 0,11 0,43 0,59 0,62 0,65 0,65
Qual’è la concentrazione di glucosio alla quale si raggiunge un valore di m = mm/2?
m = Ks = 0,05 g/l
m = mm S/(KS + S) (23)

## Slide 36
Fare un grafico riportando in ordinata m e in ascissa la concentrazione di glucosio.
Scrivere l’equazione che descrive la velocità di crescita esponenziale in funzione del tempo e della concentrazione del substrato.
dX/dt = μ X (13)
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24)

## Slide 37
Calcolo di mmax dai dati sperimentali

## Slide 38
L’integrazione dell’equazione 13 dX/dt = μ X (13) darà:
ln (X1/X0) = μ (t1 – t0) (18)
da cui X1 = X0 e μ (t1 – t0) (19)
Sostituendo:
ln (X1/Xo) = [mm S/(KS + S)] (t1 – t0) (23a)
X1 = X0 e [mmS/(KS + S)] (t1 – t0) (23b)
S >> KS, la (23b) diventa uguale alla (19)

## Slide 39
ALL’INIZIO: il brodo di coltura è fatto in modo da contenere
una concentrazione di substrato nutritivo oltre il valore critico
Calcolare la velocità specifica massima di crescita
Tempo | Peso secco cellule | μmax
2 | 0,027 | 0,50
4 | 0,073 | 0,50
6 | 0,201 | 0,50
8 | 0,546 | 0,50
10 | 1,48 | 0,50
12 | 4,93 | 0,52
20 | 7,2 | 0,31
ln (Xt/X0) = μmax (t1 – t0) μmax = ln (Xt/X0)/ (t1 – t0)
ln (X1/Xo) = [mm S/(KS + S)] (t1 – t0)

## Slide 40
STIMA DEI PARAMETRI DEL MODELLO DI MONOD
40
Esercizio 11. Per determinare l’effetto della concentrazione di siero fetale di bovino (S) sulla velocità di crescita di cellule ibride (HBD1) si è condotto un esperimento con due diverse concentrazioni di siero al 10 e 20 % nel mezzo di coltura, e si è misurata la concentrazione cellulare al variare del tempo di coltura, ottenendo i seguenti risultati:
Mostrando lo sviluppo del procedimento di analisi dei dati, determinare in quale mezzo le cellule crescono più velocemente.
μmax | μmax
0,49 | 0,32
0,48 | 0,32
0,53 | 0,32
0,51 | 0,32
0,51 | 0,32
0,43 t=8 | 0,32
 | 0,25
μmax = ln (Xt/X0)/ (t1 – t0)

## Slide 45
COEFFICIENTE DI RESA DELLA FERMENTAZIONE
45
VALUTAZIONE SPERIMENTALE DEL COEFFICIENTE
Supponiamo ad esempio che, nella fermentazione del maltosio, alimentando al reattore 1 grammo di maltosio si ottengano 0,6 g di lattato, 0,2 g di acetato e 0,2 g di cellule.
Il coefficiente di resa della fermentazione in acetato sarà 0,2 g/g.
Se alimentiamo 100 g di maltosio e otteniamo 60 g di lattato, 20 g di acetato e 20 g di cellule, il coefficiente di resa in acetato sarà 20 %, che riferito ad un grammo di maltosio è sempre 0,2 g/g (20 g/100 g = 0,2 g/g).
il coefficiente di resa è di grande importanza nella pratica industriale
MA
un alto coefficiente di resa non necessariamente indica alto profitto

## Slide 46
COEFFICIENTE DI RESA DELLA FERMENTAZIONE
46
Tutto dipende da:
  velocità di reazione
  dimensione e costo dell’impianto
  costo del processo
ESEMPIO: fermentazione aerobica
(la diffusione dell’ossigeno nella biomassa è lo stadio limitante della cinetica).
Per aumentare la resa in prodotto, potrebbe essere necessario aumentare il flusso di aerazione. Il costo del potenziamento e di esercizio dell’impianto di aerazione potrebbe incidere tanto sul processo da essere superiore al vantaggio di una maggiore resa, e perciò sarebbe antieconomico.
Inoltre, una resa elevata non vuol dire necessariamente una elevata produttività.
Né basterebbe che l’aumento di resa coincidesse con un’elevata produzione oraria.
Il miglioramento della conversione sarebbe giustificato solo nel caso in cui aumentasse
CP = Quantità di Prodotto/(Tempo x Volume) = Kg/(h m3)

## Slide 47
COEFFICIENTE DI RESA DELLA FERMENTAZIONE
47
Esercizio 12 .
Durante una fermentazione, la velocità di crescita di un ceppo batteriologico è 0,1 g di cellule secche l-1ore-1.
La resa in lisina è 1 mg/ g cellule secche.
Calcolare la produttività in lisina espressa in mg lisina l-1ore-1.
A causa di mutazioni, un altro ceppo diverso si sviluppa.
Questo secondo ceppo dà una resa in lisine di 1,2 mg/g cellule secche ed ha una velocità media di crescita di 0,06 g di cellule secche l-1ore-1
Calcolare la velocità media di produzione di lisina dal secondo ceppo espressa
in mg lisina l-1ore-1.
Raffrontare le produttività in lisina dei due batteri e commentare.

## Slide 48
Durante una fermentazione, la velocità di crescita di un ceppo batteriologico è 0,1 g di cellule secche l-1ore-1.
La resa in lisina è 1 mg/ g cellule secche.
Calcolare la produttività in lisina espressa in mg lisina l-1ore-1.
1 mg/ g cellule secche * 0,1 g di cellule secche l-1ore-1 = 0,1 mg lisina l-1ore-1
A causa di mutazioni, un altro ceppo diverso si sviluppa.
Questo secondo ceppo dà una resa in lisine di 1,2 mg/g cellule secche ed ha una velocità media di crescita di 0,06 g di cellule secche l-1ore-1
Calcolare la velocità media di produzione di lisina dal secondo ceppo espressa
in mg lisina l-1ore-1
1,2 mg/ g cellule secche * 0,06 g di cellule secche l-1ore-1 = 0,072 mg lisina l-1ore-1

## Slide 49
TIPI DI COEFFICIENTE DI RESA
49
Esercizio 13. In una fermentazione per produrre acido lattico da glucosio viene impiegato un ceppo di lattobacillo casei. La resa media di lattato rispetto al glucosio è 0,9 g/g. Il reattore ha un volume di 1000 litri che viene completamento riempito con il brodo di fermentazione e la fermentazione decorre per 20 ore. In base ai seguenti dati, calcolare la concentrazione finale e la massa di lattato prodotto dall’organismo nel reattore.
Qual è la capacità produttiva del reattore ?

## Slide 50
Esercizio 13
YPS= 0,9g/g
V= 1000L
t= 20 ore
YPS =
0,9 = 0,9g/g * 175g/L +10 g/L = 25,75 g/L
25,75 g/L * 1000L = 25750 g
Cp = = = 1,2875

## Slide 51
IL MODELLO DI MONOD
PER L’EFFETTO DEL SUBSTRATO (S) SU μ
51
Al di sotto di una certa concentrazione, il substrato diventa fattore limitante della cinetica di reazione, perché fa diminuire il valore di m come rappresentato in figura, che riporta in ordinata m ed in ascissa la concentrazione del substrato:

## Slide 52
52
L’equazione matematica che si adatta a questo andamento è quella di Monod:
m = mm S/(KS + S) (23)
mm = velocità specifica di crescita massima, S = concentrazione del substrato,
KS = costante di saturazione di Monod.
L’equazione di Monod perciò prevede che la velocità specifica di crescita aumenti all’aumentare della concentrazione del substrato fino ad un massimo, oltre il quale non può aumentare più.
Se ora si prende l’equazione già vista che descrive la velocità di crescita esponenziale delle cellule, dX/dt = m X (13), ove X è la concentrazione della popolazione cellulare, e si sostituisce a m la sua funzione di S (23), si ottiene
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24)
Le equazioni (23) e (24) costituiscono il modello di Monod. Questo modello descrive la relazione tra la velocità di crescita delle cellule e la concentrazione del substrato limitante.
IL MODELLO DI MONOD
PER L’EFFETTO DEL SUBSTRATO (S) SU μ

## Slide 53
USO DEI COEFFICIENTE DI RESA
53
L’insieme delle equazioni
dX/dt = - YXS dS/dt (33)
dP/dt = - YPS dS/dt (34)
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24),
costituisce un modello di tre equazioni che ci permette di
esprimere tutte le velocità:
scomparsa del substrato (dS/dt)
crescita cellulare (dX/dt)
formazione del prodotto (dP/dt)
in funzione della concentrazione di substrato (S) e della concentrazione di cellule (X)

## Slide 54
USO DEI COEFFICIENTE DI RESA
54
Infatti, partendo da
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24)
isolando dS/dt in
dX/dt = - YXS dS/dt (33)
si ottiene
dS/dt = (- 1/YXS) dX/dt
e sostituendovi la (24) si avrà
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X (36);
sostituendo poi la (36) nella
dP/dt = - YPS dS/dt (34)
dP/dt = - YPS (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)

## Slide 55
SOLUZIONE DEL MODELLO
55
ovvero del sistema di equazioni (24), (36) e (37)
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X (24)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X (36)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X (37)
La soluzione dei modelli cinetici è necessaria per calcolare la durata dell’intero processo di fermentazione

## Slide 56
56
Esercizio 14. Rispondere alle seguenti domande.
  Cosa avviene durante la fase di quiescenza nel processo di crescita cellulare?
  Cosa avviene durante la fase esponenziale nel processo di crescita cellulare?
  Fare un esempio di modello matematico che si applica alla crescita cellulare.
  Quali sono i limiti del modello di crescita esponenziale?
  Qual è la relazione tra la velocità specifica di crescita e il tempo di raddoppio?
  Quando la concentrazione del substrato rappresenta il fattore limitante della cinetica?
  Quali parametri mette in relazione il modello di Monod? Quali dei seguenti fattori possono determinare la massima velocità specifica di crescita di un microrganismo: il pH, la composizione del mezzo di coltura, la temperatura, tutti e tre?
SOLUZIONE DEL MODELLO

## Slide 57
57
Esercizio 14b. Rispondere alle seguenti domande.
  La concentrazione di substrato può influenzare la velocità specifica di crescita della biomassa? Sempre? Quando non la influenza?
  Come si determinala la velocità specifica massima di crescita di un microrganismo?
  Qual è la differenza tra la velocità specifica di crescita, la velocità massima di crescita specifica e la velocità di crescita cellulare?
  Qual e il modello che tiene conto della variazione della concentrazione del substrato, del prodotto di fermentazione e della concentrazione delle cellule?
  Quali sono i limiti del modello al quale si riferisce la domanda 4?
SOLUZIONE DEL MODELLO