## Slide 1
Conferenza della chimica e della fisica, Solvay
Congresso della Società di fisica italiana a Trento
Solo chi non teme e non prevarica la vostra libertà e la vostra intelligenza
può sedere in mezzo a voi

## Slide 2
REATTORI CONTINUI

## Slide 3
REATTORI CONTINUI-CHEMOSTATO

## Slide 4
4
Esercizio 20. Un chemostato ha un volume di liquido di 10 l e viene alimentato a 5 l ore-1. Calcolare la velocità di diluizione ed il tempo di permanenza.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
τ = V/F = = 10/5 = 2 ore
D = F/V = 5/10 = 0,5 ore-1
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 5
5
Esercizio 21. La velocità di diluizione di un chemostato è fissata a 0,4 ore-1.
A) Se il volume di liquido nel reattore è 2 l, calcolare il flusso di effluente attraverso il reattore.
B) Se il flusso attraverso il reattore è 2 l ore-1, quanto deve essere il volume del reattore?
Problematiche inerenti la realizzazione
di un impianto industriale
D = F/V=0,4
F = D*V = 0,4 * 2 = 0,8 l/ore
F = 2 l/ore
D = F/V
V = F/D = 2/ 0,4 = 5 l
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 6
6
Esercizio 22. La densità dell’effluente in un reattore continuo è 1500 g l-1.
La concentrazione di fruttosio nell’effluente è 0,5 g l-1.
Il flusso volumetrico è 50 l ore-1.
Calcolare il flusso ponderale dell’effluente e del fruttosio.
Problematiche inerenti la realizzazione
di un impianto industriale
per l’intera massa liquida del reattore
flusso volumetrico F = V/t V = volume di liquido, t = tempo
flusso ponderale m = F r
r = densità del liquido (g/l) F r = l ore-1 g l-1 = g ore-1
per un singolo componente in soluzione avente
Ci = concentrazione del componente nel liquido in g l-1, mi=FCi=l ore-1 g l-1 = g ore-1
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 7
7
Esercizio 22. La densità dell’effluente in un reattore continuo è 1500 g l-1.
La concentrazione di fruttosio nell’effluente è 0,5 g l-1.
Il flusso volumetrico è 50 l ore-1.
Calcolare il flusso ponderale dell’effluente e del fruttosio.
Problematiche inerenti alla realizzazione
di un impianto industriale
ρ = 1500 g/l [S] = 0,5 g/l
F = 50 l/ore
flusso ponderale dell’effluente m= F*ρ = 50 l/ora * 1500 g/L = 75000 g/ora
flusso ponderale fruttosio Ci*F = 0,5 g/L * 50 l/ore = 25 g/ora
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 9
9
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
in un reattore
CONTINUO,
le velocità nette di accumulo o di perdita di materia saranno
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
D = 1/t = F/V, S0 = concentrazione del substrato in alimentazione.
D X = g l-1 ore-1 flusso uscente di cellule
D P = g l-1 ore-1 flusso uscente di prodotto di fermentazione
D S0 = g l-1 ore-1 flusso entrante di substrato
D S = g l-1 ore-1 flusso uscente di substrato.
Il flusso entrante netto è dato dal prodotto di D per la concentrazione di reagente convertito (S0 – S).
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 10
10
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
E’ facile ora osservare che
dX/dt è dato dalla differenza tra la velocità di formazione delle cellule nel reattore
[mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita D X delle cellule, e quindi rappresenta
la velocità netta di accumulo delle cellule
dP/dt è dato dalla differenza tra la velocità di formazione del prodotto nel reattore
(YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita del prodotto D X, e quindi rappresenta
la velocità netta di accumulo del prodotto
dS/dt è dato dalla velocità di entrata del substrato D S0 meno la somma della velocità di scomparsa del substrato dovuta alla reazione (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X e la velocità di uscita dal reattore D S; il risultato rappresenta
la velocità netta di variazione della concentrazione di substrato nel reattore
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 11
11
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
La soluzione del sistema di equazioni (42), (43), (44) consente di calcolare la concentrazione di cellule, prodotto e substrato in ogni istante nel reattore continuo.
Se in questo sistema si pone D = 0, si ottiene il sistema di equazioni per il reattore batch.
Per il sistema (42-44) la soluzione si ottiene mediante programmi computerizzati, analogamente a quanto visto per il sistema (24), (36) e (37), o mediante l’analisi dello stato stazionario.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 12
12
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
Analisi Dello Stato Stazionario
Stato stazionario: situazione in cui non si ha variazione in funzione del tempo.
Es.: un sistema chimico costituito da reagenti e prodotti all’equilibrio termodinamico
la fase di crescita esponenziale delle cellule è seguita dalla fase stazionaria, nella quale μ = 0, e la concentrazione di cellule non varia al variare del tempo per un certo intervallo di tempo.
Questo stato può essere raggiunto per:
non sufficiente concentrazione di substrato (il substrato è stato tutto consumato)
per effetto dell’inibizione da parte di substrato o prodotti del metabolismo
alla fase stazionaria seguirà la fase della morte (le cellule non sono più capaci di riprodursi e di mantenere il loro equilibrio vitale interno)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 13
13
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
Analisi Dello Stato Stazionario
Considerando allora il modello di equazioni,
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
e ponendo dX/dt = 0, si avrà l’equazione (45) valida solo nello stato stazionario
mm Ss /( KS + Ss) = D (45)
e per l’equazione di Monod (23), m = mm S/(KS + S)
D = m.
Perciò, in condizioni stazionarie,
la velocità specifica di crescita
è controllata
dalla velocità di diluizione.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 15
Equazione della biomassa allo stato stazionario

## Slide 16
16
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
Altre Equazioni Importanti Ai Fini Operativi
Allo stato stazionario dX/dt = dS/dt = 0
uguagliando la (42) e la (43):
[mm Ss /( KS + Ss)] Xs - D Xs = (- 1/YXS) [mm Ss /( KS + Ss)] Xs + D (S0 – Ss)
dividendo per Xs
[mm Ss /( KS + Ss)] - D = (- 1/YXS) [mm Ss /( KS + Ss)] + D (S0 – Ss)/ Xs (46).
mm Ss /( KS + Ss) = D (45)
Sostituendo la (45) nella (46):
(- 1/YXS) D + D (S0 – Ss)/ Xs = 0
D (S0 – Ss)/ Xs = (1/YXS) D
Xs = YXS (S0 – Ss) (47)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 18
18
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione allo Stato Stazionario
Per ottenere la dipendenza della concentrazione stazionaria di prodotto in funzione dei parametri di reazione, si procede in modo analogo a quanto fatto per X ed S.
Si pone uguale a zero l’equazione
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
ottenendo
(YPS/YXS) [mm SS/( KS + SS)] XS = D PS
ove PS, XS e SS sono le concentrazioni allo stato stazionario
Dato che D = [mm SS/( KS + SS)], sarà
PS = (YPS/YXS) XS (49)
Sostituendo nella (49) la Xs = YXS (S0 – Ss) (47) otterremo
PS = (YPS/YXS) YXS (S0 – Ss) = YPS (S0 – Ss) (50)
Sostituendo nella (50) la Ss = D KS/(mm – D) (48) otterremo
PS = YPS [S0 – D KS/(mm – D)] (51)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 19
19
Reattore con flusso a pistone: il liquido avanza orizzontalmente dall’entrata verso l’uscita, senza miscelazione. In condizioni ideali, esistono gradienti di concentrazione dall’entrata all’uscita, ma non devono esistere gradienti di concentrazione radiali, né fenomeni di retro-diffusione di componenti.
Reattori continui: Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 20
20
Prendiamo una sezione verticale ad una certa distanza dal punto di entrata del reattore:
delimitiamo un cerchio di diametro pari al diametro del reattore
in ogni punto di tutta questa superficie piana la concentrazione di ogni singolo componente deve essere costante
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Le sezioni successive avranno concentrazioni diverse come in grafico.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 21
21
Condizione ideale in un reattore continuo: miscelazione perfetta: quando l’alimentazione entra nel reattore, i componenti del liquido alimentato sono istantaneamente e omogeneamente distribuiti in ogni punto del liquido che si trova entro il reattore
non ci sono gradienti di concentrazione nelle tre direzioni dello spazio volumetrico, e la composizione dell’effluente è uguale a quella del liquido entro il reattore.
Esempio in grafico: la concentrazione della biomassa o del substrato non varia al variare della distanza dal punto di entrata dell’alimentazione
Reattori continui: Reattore miscelato continuo
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 22
22
Esercizio 23. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore
continuo con flusso a pistone in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 23
23
Esercizio 23. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore
continuo con flusso a pistone in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
Reattore con flusso a pistone (plug-flow)
X
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 24
24
Esercizio 24. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore
miscelato continuo in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 25
25
Esercizio 24. Quali delle seguenti situazioni si verifica in un reattore
miscelato continuo in condizioni ideali?
Concentrazione del substrato:
Egualmente distribuita in ogni punto
- Minima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Massima nel punto di entrata dell’alimentazione
- Distribuita in modo casuale attraverso il reattore
Segnare con x la risposta esatta.
X
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 26
Esercizio 25.
La concentrazione di glucosio in un reattore miscelato continuo in condizioni ideali risulta 0,5 g l-1.
Quale è la risposta esatta alla seguente domanda?
Concentrazione di glucosio nell’effluente:
Segnare con x la risposta esatta.
< 0,5 g/l
> 0,5 g/l
= 0,5 g/l
Uguale alla concentrazione del liquido alimentato

## Slide 27
Esercizio 25.
La concentrazione di glucosio in un reattore miscelato continuo in condizioni ideali risulta 0,5 g l-1.
Quale è la risposta esatta alla seguente domanda?
Concentrazione di glucosio nell’effluente:
Segnare con x la risposta esatta.
< 0,5 g/l
> 0,5 g/l
= 0,5 g/l
Uguale alla concentrazione del liquido alimentato
X

## Slide 28
Esercizio 26. In quali condizioni il modello matematico che si applica ad un reattore continuo può essere applicato ad un reattore discontinuo?
dX/dt = [µm S/( KS + S)] X - D X (42)
dS/dt = (- 1/YXS) [µm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43)
dP/dt = (YPS/YXS) [µm S/( KS + S)] X - D P (44)

## Slide 29
29
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
Esercizio 27. Come si controlla in chemostato allo stato stazionario, la velocità specifica di crescita cellulare? Perché la concentrazione delle cellule è costante?
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 30
30
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostato)
Esercizio 27. Come si controlla in chemostato allo stato stazionario, la velocità specifica di crescita cellulare? Perché la concentrazione delle cellule è costante?
Considerando allora il modello di equazioni,
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
e ponendo dX/dt = 0, si avrà l’equazione (45) valida solo nello stato stazionario
mm Ss /( KS + Ss) = D (45)
e per l’equazione di Monod (23), m = mm S/(KS + S)
D = m.
Perciò, in condizioni stazionarie,
la velocità specifica di crescita è controllata dalla velocità di diluizione.
Xs = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 31
31
Esercizio 28. In un reattore continuo a volume costante di 10 litri, si coltiva un ceppo di streptomyces che ha velocità specifica massima di crescita di 0,6 ore-1 e KS = 0,03 g/l. Se il flusso di alimentazione è 3 l/ora, quale è la velocità specifica di crescita del microrganismo allo stato stazionario?
V = 10 l
µmax = 0,6 ore-1
Ks = 0,03 g/l
F = 3 l/ora
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 32
32
Esercizio 28. In un reattore continuo a volume costante di 10 litri, si coltiva un ceppo di streptomyces che ha velocità specifica massima di crescita di 0,6 ore-1 e KS = 0,03 g/l. Se il flusso di alimentazione è 3 l/ora, quale è la velocità specifica di crescita del microrganismo allo stato stazionario?
V = 10 l
µmax = 0,6 ore-1
Ks = 0,03 g/l
F = 3 l/ora
µ = D = F/V = = 0,3 ore -1
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 33
33
Esercizio 29. Nell’ esercizio 28, a che può servire conoscere la velocità specifica massima di crescita e KS ?
Allo stato stazionario,
µm Ss = D ( KS + Ss)
µm Ss = D KS + D Ss
Ss (µm – D) = D KS
Ss = D KS/(µm – D) (48)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 34
34
Esercizio 30. La crescita di un ceppo di lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio tale che il glucosio sia il nutriente limitante è caratterizzata dai seguenti parametri:
mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Quale parametro occorre conoscere per calcolare la concentrazione di glucosio allo stato stazionario?
Individuato il parametro suddetto, riportare in un grafico l’andamento della concentrazione di glucosio allo stato stazionario facendo variare tale parametro tra 0,1 e 0,5 con incrementi di 0,1.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 35
35
Esercizio 30. La crescita di un ceppo di lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio tale che il glucosio sia il nutriente limitante è caratterizzata dai seguenti parametri:
mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Quale parametro occorre conoscere per calcolare la concentrazione di glucosio allo stato stazionario?
Individuato il parametro suddetto, riportare in un grafico l’andamento della concentrazione di glucosio allo stato stazionario facendo variare tale parametro tra 0,1 e 0,5 con incrementi di 0,1.
 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5
Ss | 0,006 | 0,015 | 0,03 | 0,06 | 0,15
D
Ss = D KS/(mm – D)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 36
36
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Esercizio 31. A che serve conoscere YXS nell’esercizio precedente?
In quali condizioni potremmo usarlo e come?
Xs = YXS (S0 – Ss)
YXS determina Xs; infatti se il coefficiente di resa è basso, la concentrazione di X allo stato stazionario sarà bassa.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 37
37
Modello Matematico per Reattore Continuo a Volume Costante (chemostat)
Esercizio 32. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. Il microrganismo produce acido lattico e la crescita del prodotto è associata alla crescita cellulare. Il flusso di alimentazione è 3 l/ora.
La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri:
mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l. Calcolare la concentrazione stazionaria di glucosio per le seguenti concentrazioni di glucosio in alimentazione:
Cosa si dimostra con questo esercizio?
S0, g/l | 1 | 10 | 20 | 30 | 40
SS, g/l |  |  |  |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 38
38
Esercizio 32. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. Il microrganismo produce acido lattico e la crescita del prodotto è associata alla crescita cellulare. Il flusso di alimentazione è 3 l/ora.
La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri:
mm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l. Calcolare la concentrazione stazionaria di glucosio per le seguenti concentrazioni di glucosio in alimentazione:
Ss = D KS/(mm – D) D = F/V = 3/10 = 0,3 ore-1
Cosa si dimostra con questo esercizio?
S0, g/l | 1 | 10 | 20 | 30 | 40
SS, g/l | = 0,03 |  |  |  | 
S0, g/l | 1 | 10 | 20 | 30 | 40
SS, g/l |  |  |  |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 39
39
Esercizio 33. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, modificando il flusso di alimentazione come riportato nella tabella seguente. Calcolare la concentrazione stazionaria di biomassa al variare del flusso di alimentazione. Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
XS, g/l |  |  |  |  | 
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 40
40
Esercizio 33. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, modificando il flusso di alimentazione come riportato nella tabella seguente. Calcolare la concentrazione stazionaria di biomassa al variare del flusso di alimentazione. Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ʈ =V/F | 10 | 5 | 3,33 | 2,5 | 2
D = F/V | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5
Xs = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 41
41
Esercizio 33. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, modificando il flusso di alimentazione come riportato nella tabella seguente. Calcolare la concentrazione stazionaria di biomassa al variare del flusso di alimentazione. Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ʈ =V/F | 10 | 5 | 3,33 | 2,5 | 2
D = F/V | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5
Ss | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,150
XS, g/l |  |  |  |  | 
Ss = D KS/(mm – D)
Xs = YXS (S0 – Ss)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 42
42
Esercizio 33. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un reattore continuo di 10 litri su un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, modificando il flusso di alimentazione come riportato nella tabella seguente.
Calcolare la concentrazione stazionaria di biomassa al variare del flusso di alimentazione.
Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ʈ =V/F | 10 | 5 | 3,33 | 2,5 | 2
D = F/V | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5
Ss | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,150
XS, g/l | 0,298 | 0,295 | 0,291 | 0,282 | 0,255
Ss = D KS/(mm – D)
Xs = YXS (S0 – Ss)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 43
43
Esercizio 33. Riportare in grafico la variazione della composizione della biomassa e del substrato nello stato stazionario al variare del flusso di alimentazione e del tempo di permanenza.
F, l/ora | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ʈ =V/F | 10 | 5 | 3,33 | 2,5 | 2
D = F/V | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5
Ss | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,150
XS, g/l | 0,298 | 0,295 | 0,291 | 0,282 | 0,255
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 44
44
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 35. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: µm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce acido lattico in modo associato alla crescita cellulare e YPS = 0,8 g/g. L’alimentazione contiene 0,1 g/l di glucosio.
Calcolare la concentrazione di lattato allo stato stazionario per i seguenti valori di D.
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45
PS = (YPS/YXS) XS
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 45
45
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 35. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: µm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce acido lattico in modo associato alla crescita cellulare e YPS = 0,8 g/g. L’alimentazione contiene 0,1 g/l di glucosio. Calcolare la concentrazione di lattato allo stato stazionario per i seguenti valori di D.
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45
Ss g/l | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,090
XS g/l |  |  |  |  | 
Ps g/l |  |  |  |  | 
Xs = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
PS = (YPS/YXS) XS
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 46
46
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 35. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: µm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce acido lattico in modo associato alla crescita cellulare e YPS = 0,8 g/g. L’alimentazione contiene 0,1 g/l di glucosio. Calcolare la concentrazione di lattato allo stato stazionario per i seguenti valori di D.
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45
Ss g/l | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,090
XS g/l | 0,028 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,003
Ps g/l |  |  |  |  | 
Xs = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
PS = (YPS/YXS) XS
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 47
47
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 35. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: µm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce acido lattico in modo associato alla crescita cellulare e YPS = 0,8 g/g. L’alimentazione contiene 0,1 g/l di glucosio. Calcolare la concentrazione di lattato allo stato stazionario per i seguenti valori di D.
D, ore-1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,45
Ss g/l | 0,006 | 0,015 | 0,030 | 0,060 | 0,090
XS g/l | 0,028 | 0,026 | 0,021 | 0,012 | 0,003
Ps g/l | 0,075 | 0,068 | 0,056 | 0,032 | 0,008
Xs = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
PS = (YPS/YXS) XS
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 48
48
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 36. Ordinare in una tabella unica le equazioni che si applicano al reattore continuo e che esprimono le caratteristiche idrauliche, il bilancio di massa in ogni istante, e la composizione del brodo di fermentazione all’interno del reattore e nell’effluente allo stato stazionario in funzione delle caratteristiche idrauliche e della concentrazione di substrato nell’alimentazione. Specificare i vincoli di tali modelli matematici
Caratteristiche Idrauliche Vincoli: | 
Bilancio di Massa | Stato Stazionario
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X | Xs = YXS (S0 – Ss)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) | Ss = D KS/(mm – D)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P | PS = (YPS/YXS) XS
 | PS = YPS [S0 – D KS/(mm – D)]
Vincoli:
-mezzo di coltura concepito per avere il substrato come agente limitante
-formazione di prodotto è associata alla crescita cellulare
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 49
49
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 37. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce lattato, la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare ed il suo coefficiente di resa è 0,8 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, in un chemostato di 5 litri alimentato con una portata di 2,75 l/ora. Calcolare per lo stato stazionario il valore dei parametri riportati in tabella.
Velocità di diluizione | Tempo di permanenza | Concentrazione di glucosio nel reattore | Concentrazione di glucosio nell’effluente | Concentrazione di biomassa nel reattore | Concentrazione di prodotto nell’effluente
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 50
50
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 37. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce lattato, la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare ed il suo coefficiente di resa è 0,8 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, in un chemostato di 5 litri alimentato con una portata di 2,75 l/ora. Calcolare per lo stato stazionario il valore dei parametri riportati in tabella.
Velocità di diluizione | Tempo di permanenza | Concentrazione di glucosio nel reattore | Concentrazione di glucosio nell’effluente | Concentrazione di biomassa nel reattore | Concentrazione di prodotto nell’effluente
0,55 | 1,82 |  |  |  | 
D = F/V = 2,75/5 =0,55
τ = 1/D
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 51
51
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 37. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce lattato, la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare ed il suo coefficiente di resa è 0,8 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, in un chemostato di 5 litri alimentato con una portata di 2,75 l/ora. Calcolare per lo stato stazionario il valore dei parametri riportati in tabella.
Velocità di diluizione | Tempo di permanenza | Concentrazione di glucosio nel reattore | Concentrazione di glucosio nell’effluente | Concentrazione di biomassa nel reattore | Concentrazione di prodotto nell’effluente
0,55 | 1,82 | 0,33 | 0,33 |  | 
D = F/V = 2,75/5
τ = 1/D
Ss = D KS/(mm – D)=
0,55*0,03/(0,6-0,55)
Xs = YXS (S0 – Ss) =
0,3 (1-0,33)
PS = (YPS/YXS) XS
0,8/0,3 * 0,201
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 52
52
Concentrazione del Prodotto di Fermentazione
allo Stato Stazionario
Esercizio 37. Un ceppo di lactococcus lactis cresce in mezzo contenente glucosio come nutriente limitante. La crescita del microrganismo è caratterizzata dai seguenti parametri: μm = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Si produce lattato, la formazione del prodotto è associata alla crescita cellulare ed il suo coefficiente di resa è 0,8 g/g. Si eseguono esperimenti con una soluzione di glucosio a concentrazione di 1 g/l, in un chemostato di 5 litri alimentato con una portata di 2,75 l/ora. Calcolare per lo stato stazionario il valore dei parametri riportati in tabella.
Velocità di diluizione | Tempo di permanenza | Concentrazione di glucosio nel reattore | Concentrazione di glucosio nell’effluente | Concentrazione di biomassa nel reattore | Concentrazione di prodotto nell’effluente
0,55 | 1,82 | 0,33 | 0,33 | 0,201 | 0,537
D = F/V = 2,75/5
τ = 1/D
Ss = D KS/(mm – D)=
0,55*0,03/(0,6-0,55)
Xs = YXS (S0 – Ss) =
0,3 (1-0,33)
PS = (YPS/YXS) XS
0,8/0,3 * 0,201
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 53
53
Esercizio 42. Assumendo valida l’equazione di Monod, scrivere l’equazione che dà la produttività di biomassa (PrX) espressa in g/ora di biomassa in funzione della portata dell’alimentazione, della concentrazione di substrato, e della velocità di diluizione.
Spiegare come si è arrivati al risultato.
Effetto di lavaggio
la produttività in g/ora Pr è uguale al flusso ponderale
PrX (g/ora) = F (l/ora) XS (g/l)
sostituendo a XS la sua funzione XS = YXS (S0 – Ss) (47)
per la quale il termine Ss è dato da Ss = D KS/(mm – D)
PrX = F YXS [S0 - D KS/(mm – D)]
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 54
54
Esercizio 43. La crescita di un ceppo di Lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio come substrato limitante è caratterizzata dai seguenti parametri: mmax = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g.
Il reattore ha un volume di 4 litri ed il flusso di alimentazione è 2 l/ora. Calcolare la produttività in biomassa (PrX , g/ora) per le seguenti concentrazioni di glucosio nella soluzione alimentata:
S0, g/l | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
PrX , g/ora |  |  |  |  | 
Effetto di lavaggio
PrX = F YXS [S0 - D KS/(mm – D)]
D = F/V = 2/4 = 0,5
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 55
55
Esercizio 43. La crescita di un ceppo di Lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio come substrato limitante è caratterizzata dai seguenti parametri: mmax = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Il reattore ha un volume di 4 litri ed il flusso di alimentazione è 2 l/ora.
Calcolare la produttività in biomassa (PrX , g/ora) per le seguenti concentrazioni di glucosio nella soluzione alimentata:
S0, g/l | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
PrX , g/ora | 5,91 | 5,96 | 8,96 | 11,96 | 14,96
Effetto di lavaggio
PrX = F YXS [S0 - D KS/(mm – D)]
D = F/V = 2/4 = 0,5
PrX = 2 *0,3 [S0 – 0,5* 0,03/(0,6 – 0,5)]
Prx aumenta aumentando S0, e ciò è in accordo con il fatto che aumentando S0 aumenta anche Xs, conseguenza del fatto che Ss rimane costante.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 56
56
Esercizio 43. La crescita di un ceppo di Lactococcus lactis in un mezzo contenente glucosio come substrato limitante è caratterizzata dai seguenti parametri: mmax = 0,6 ore-1, KS = 0,03 g/l, YXS = 0,3 g/g. Il reattore ha un volume di 4 litri ed il flusso di alimentazione è 2 l/ora.
Calcolare la produttività in biomassa (PrX , g/ora) per le seguenti concentrazioni di glucosio nella soluzione alimentata:
S0, g/l | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
PrX , g/ora | 5,91 | 5,96 | 8,96 | 11,96 | 14,96
Effetto di lavaggio
PrX = F Xs
D = F/V = 2/4 = 0,5
XS = YXS (S0 – Ss)
Ss = D KS/(mm – D)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 57
57
Esercizio 44. In un reattore continuo di 120 litri, dove si vuole produrre una proteina usando un substrato come nutriente limitante ed un ceppo di Pseudomonas, e dove la formazione di prodotto è associata alla crescita del microrganismo, si decide di operare nelle seguenti condizioni:
concentrazione di substrato in alimentazione di 10 g/l,
velocità di diluizione di 60 ore-1.
Si sa che la velocità specifica massima di crescita del microrganismo è 0,8 ore-1,
la costante di saturazione dell’enzima è 0,01 g /l,
il coefficiente di resa in biomassa è 0,5 g/g,
il coefficiente di resa in prodotto è 0,3 mg/g.
Calcolare le concentrazioni stazionarie di biomassa, substrato e prodotto nell’effluente, e le produttività in g/ora di biomassa e prodotto.
Sapendo poi che il costo di trattamento dell’effluente è 500 €/g di substrato, calcolare il costo giornaliero del trattamento.
Calcolare infine la concentrazione stazionaria di substrato nell’effluente per una concentrazione in alimentazione di 160 g/l.
Effetto di lavaggio
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 58
58
Effetto di lavaggio
Asportazione di materia in quantità maggiore a quella prodotta
Condizione dello stato stazionario: m = D
Supponiamo di aver raggiunto uno stato stazionario ad un certo valore di D, e di decidere di aumentare D.
si verificherebbe che D > m e applicando l’equazione di Monod:
D > mmax S/(KS + S)
indicando la concentrazione del substrato con S, e non con SS, perché lo stato stazionario è stato perturbato dall’aver aumentato il flusso di alimentazione
Il sistema reagirà cercando di portarsi ad un nuovo stato stazionario
La concentrazione di S aumenterà finché non si ripristina il nuovo stato stazionario con un valore di SS maggiore che nello stato precedente.
Tuttavia, l’equazione di Monod prevede che le cellule non possono crescere a velocità superiore a mmax, perciò, per quanto si aumenti D, non sarà mai possibile arrivare alla condizione D > mmax.
mmax è il limite massimo di D
Infatti si consideri l’equazione Ss = D KS/(mm – D) (48)
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 59
59
Effetto di lavaggio
Se D > mmax si dovrebbe avere una Ss negativa
Seppure matematicamente possibile, nella realtà è impossibile.
D potrà aumentare solo fino a Dcrit
aumentando D fino al valore Dcrit Ss diventerà uguale ad S0
e per la Xs = YXS (S0 – Ss) Xs = 0
In pratica: le cellule sono completamente lavate via con il flusso uscente
Se si considera l’equazione che dà il bilancio di massa nel reattore continuo: dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
per D > mmax, dX/dt < 0 cioè si ha impoverimento della concentrazione di cellule nel reattore, perché la velocità di rimozione delle cellule (D X) risulta > della velocità di formazione delle stesse {[mm S/( KS + S)] X}
Se si aumenta il flusso di alimentazione fino a raggiungere il valore critico della velocità di diluizione, le cellule vengono lavate via con il flusso uscente, e non si avrà alcuna reazione biochimica a causa del ristrettissimo tempo di permanenza nel reattore.
In un sistema batch, è come se la reazione fosse al tempo zero
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 60
Esercizio 45.
In una reattore continuo si produce una tossina usando un substrato contenente glucosio come nutriente limitante ed un ceppo di bacillus thuringiensis.
La tossina viene prodotta durante la fase stazionaria di crescita; il coefficiente di resa in prodotto in coltura batch è 20 mg/g. La concentrazione di glucosio nella soluzione alimentata al reattore continuo è 20 g/l, le caratteristiche della cultura cellulare sono mmax = 0,45 ore-1, KS = 0,07 g/l, YXS = 0,42 g/g.
Calcolare la concentrazione di glucosio, biomassa e tossina nell’effluente allo stato stazionario per un volume di brodo di fermentazione di 100 litri e un flusso di alimentazione di 30 l/ora.
Calcolare le produttività in biomassa e tossina. Calcolare la capacità produttiva del reattore.

## Slide 61
61
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
Esercizio 45. In una reattore continuo si produce una tossina usando un substrato contenente glucosio come nutriente limitante ed un ceppo di bacillus thuringiensis. La tossina viene prodotta durante la fase stazionaria di crescita;
YPS 20 mg/g.
Calcolare la concentrazione di glucosio, biomassa e tossina nell’effluente allo stato stazionario per un volume di brodo di fermentazione di 100 litri e un flusso di alimentazione di 30 l/ora.
S0 = 20 g/l,
mmax = 0,45 ore-1, KS = 0,07 g/l, YXS = 0,42 g/g.
V = 100 l, F = 30 l/ora D = F/V = 0,3 ore-1
Ss = D KS/(mm – D) = 0,3*0,07/(0,45-0,3) = 0,14g/l
Xs = YXS (S0 – Ss) = 0,42 (20-0,14) = 8,34 g/l
Ps = (YPS/YXS) XS = (0,02/0,42)*8,34 = 0,40 g/l
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 62
62
Considerazioni sugli aspetti economici - industriali
Esercizio 45. In una reattore continuo si produce una tossina usando un substrato contenente glucosio come nutriente limitante ed un ceppo di bacillus thuringiensis. La tossina viene prodotta durante la fase stazionaria di crescita;
YPS 20 mg/g.
S0 = 20 g/l,
mmax = 0,45 ore-1, KS = 0,07 g/l, YXS = 0,42 g/g.
V = 100 l, F = 30 l/ora
Calcolare le produttività in biomassa e tossina.
Prx = FXs = 30 l/ora* 8,34 g/l= 250,2 g/ora
PrP = FPs = 30 l/ora* 0,40 g/l = 12 g/ora
Calcolare la capacità produttiva del reattore.
Cp = = = 0,12
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 63
63
Determinazione del Coefficiente di resa
Esempio di variazione del coefficiente di resa
Esercizio 46. In un esperimento che impiega un microrganismo anaerobico facoltativo (un ceppo di bacillus thuringiensis) in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante, con una concentrazione in alimentazione di 3 g/l, si ottengono risultati esposti in tabella.
Determinare l’effetto di D sulla resa in biomassa. Dare una plausibile spiegazione.
*Dall’equazione, Xs = YXS (S0 – Ss) (47), si ottiene YXS = Xs /(S0 – Ss).
Si osserva che la resa in biomassa diminuisce all’aumentare della concentrazione di glucosio in fase stazionaria. Il fenomeno potrebbe essere dovuto all’effetto Crabtree.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita