## Slide 1
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
1
TRASFERIMENTO
DI OSSIGENO

## Slide 2
TRASFERIMENTO DI OSSIGENO
2
Molti enzimi, antibiotici, prodotti biochimici, prodotti per la diagnostica e prodotti terapeutici si ottengono in bioreattori aerati.
Pochi prodotti commerciali importanti (es.: quelli con batteri lattici) sono ottenuti in condizioni anaerobiche.
Il problema nasce da:
bassa solubilità dell’ossigeno in acqua (C*O = 8 mg/l)
Per confronto:
il substrato (es.: saccarosio) ha solubilità di 600 g/l
la solubilità di O2 in acqua diminuisce all’aumentare della temperatura (T) o della concentrazione di substrato (S) in acqua
­T o ­S Þ ¯ C*O

## Slide 3
TRASFERIMENTO DI OSSIGENO
3
Fermentazione condotta con cellule flocculate in acqua che viene condotta in un reattore aerato. Il trasferimento di ossigeno in un sistema contenente le cellule dell’enzima in forma flocculata è rappresentato in figura 7.1:
Il sistema contiene tre fasi: la fase gassosa (air bubble), il mezzo acquoso (bulk medium) e la particelle flocculate di enzima (flocs). O2 dalla bolla d’aria si trasferisce dall’interno della bolla alla superficie (1), attraversa la superficie (2), si muove nel film liquido interfacciale (3) fino al confine con la massa liquida del mezzo acquoso, poi nella massa liquida del mezzo acquoso (4), entra nel film liquido interfacciale delle particelle flocculate e si muove (5) verso la superficie della particella flocculata, attraversa la superficie della particella flocculata (6) si muove all’interno della particella flocculata (7) per raggiungere la membrana cellulare della cellula, attraversa la membrana cellulare (8), e finalmente reagisce con l’enzima.

## Slide 4
TRASFERIMENTO DI OSSIGENO
4
Lo stadio 1 è molto veloce. La composizione della bolla gassosa è omogenea in ogni punto, perciò lo stadio 1 non sarà sicuramente limitante.
Lo stadio 2 sarà anche molto veloce se la concentrazione di O2 nella bolla è alta (come nel caso dell’aria). Nello stadio 2 avviene anche il movimento in senso inverso della CO2 prodotta dalla reazione biochimica (il percorso della CO2, prodotta all’interno della cellula, sarà esattamente l’inverso di quello di O2).
Gli stadi più lenti sono il 3, 5 e 7, cioè quelli di movimento attraverso il film liquido interfacciale (3 e 5) e la membrana cellulare (7)
In un sistema nel quale invece che allo stato flocculato, le cellule sono in sospensione nel mezzo acquoso (la membrana delle cellule è a diretto contatto con la massa liquida del mezzo acquoso e gli stadi 5-7 non ci sono) e la velocità di agitazione è molto alta (quindi lo stadio 4 è molto veloce), lo stadio limitante è solo il 3.

## Slide 5
5
Per un sistema di cellule in sospensione a velocità di agitazione molto alta, la velocità di trasferimento di O2 (VTO) è data da un’equazione simile alla (63):
variazione di concentrazione di O2 nell’unità di tempo nell’interfaccia (g l-1 ore-1):
dCO/dt = kL a (C*O – CO) (64), ove
C*O (g/l): concentrazione di O2 nell’interfaccia, uguale alla concentrazione di saturazione (la concentrazione o solubilità massima) di O2 nella fase acquosa
CO (g/l) è la concentrazione di O2 nella fase acquosa, cioè la concentrazione di ossigeno disciolto nella fase acquosa (è implicito dalla definizione data per C*O che CO non potrà mai superare C*O)
kL è il coefficiente di trasferimento di massa di O2 attraverso il film liquido interfacciale ovvero la velocità di attraversamento dello spessore di film liquido interfacciale espressa in m/ore
a (m2/ m3) è l’area totale della interfaccia per unità di volume (a = superficie totale delle bolle gassose/volume totale di gas).
Questo modello è basato sull’assunzione che il trasferimento di massa nell’interfaccia sia lo stadio limitante.
MODELLO MATEMATICO PER
IL TRASFERIMENTO DI O2

## Slide 6
6
Il termine C*O rappresenta la massima concentrazione che l’ossigeno può raggiungere nella massa liquida del mezzo acquoso.
se immaginiamo che, o per effetto dell’aumento di kLa o, in assenza di agitazione, con l’aumentare del tempo la concentrazione dell’ossigeno disciolto aumenta, questa potrà avere un andamento del tipo rappresentato nella figura seguente (7.2):
C*O è dato dalla legge di Henry: C*O = P0/H0,
ove P0 è la pressione parziale dell’ossigeno nella fase gassosa (se la fase gassosa è aria a 1 atmosfera, P0 = 0,22 atm), H0 è la costante di Henry.
MODELLO MATEMATICO PER
IL TRASFERIMENTO DI O2

## Slide 7
7
I parametri kL ed a. Poiché è impossibile misurare accuratamente kL, ci si riferisce nella pratica al prodotto dei due termini (kLa) che ha le dimensioni di ore-1. Ne consegue, che
1/kLa = ore = tot .
In questo modo viene definito un nuovo parametro, tot, che rappresenta il tempo di permanenza dell’ossigeno nell’interfaccia.
Tempo Caratteristico:
del Trasferimento di Massa (tot) e della Reazione Chimica (t)
Finora, abbiamo chiamato t il tempo di permanenza.
t in generale è un tempo caratteristico del processo considerato
bisogna distinguere tra tot che si riferisce al trasferimento dell’ossigeno dalla fase gassosa alla fase liquida, e t riferito ad una reazione chimica.
t riferito ad un fenomeno di trasporto di massa (come tot) dipende dal tipo di reattore (ad esempio, un reattore continuo agitato o un reattore air-lift)
t riferito ad una reazione chimica è indipendente dal reattore nel quale si svolge la reazione.
MODELLO MATEMATICO PER
IL TRASFERIMENTO DI O2

## Slide 8
8
Effetti su kL ed a.
i parametri che influenzano kL ed a, influenzeranno il tempo di permanenza dell’ossigeno nell’interfaccia
Gli effetti dei parametri che influenzano kL
Il termine kLa aumenta se aumenta la superficie interfacciale a parità di volume:
­ superficie totale bolle gassose/volume totale gas Þ ­ kLa.
lo stesso volume di gas può essere presente come una singola particella di grande diametro o come una moltitudine di particelle di piccolo diametro. In quest’ultimo caso il rapporto superficie totale di bolle gassose/volume totale di gas aumenta, e quindi a aumenta. Il parametro a aumenta se aumenta la velocità di agitazione:
­ velocità di agitazione Þ ­ a.
Particelle di piccolo diametro (fp) si possono ottenere anche mediante l’ausilio di ugelli (diffusori) posti all’uscita del tubo di adduzione del gas appositamente disegnati:
ugelli diffusori Þ ­ a.
Diminuendo la luce dei diffusori (fd), diminuisce il diametro delle bolle gassose (fb) che entrano nel reattore, e quindi aumenta la superficie per unità di volume di gas.
MODELLO MATEMATICO PER
IL TRASFERIMENTO DI O2

## Slide 9
9
Perciò,
­ velocità di agitazione e/o ¯ fd ugelli diffusori Þ ¯ fb Þ
Þ ­ superficie totale bolle gassose/volume totale gas.
MODELLO MATEMATICO PER
IL TRASFERIMENTO DI O2

## Slide 10
10
Disegno dell’agitatore. Un tipico agitatore a turbina (Rushton turbine) è rappresentato nella figura seguente (7.3):
E’ formato da un disco che porta delle lame verticali e che ruota intorno ad un albero collegato al centro del disco. Durante la rotazione, nella scia prodotta dalle lame si formano dei vortici e questo crea le forze che frantumano le bolle
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 11
11
Affollamento di bolle sotto l’agitatore e aggregazione. Questo fenomeno avviene quando la velocità di agitazione è troppo bassa e la portata di alimentazione gassosa al reattore è troppo alta. In queste condizioni, le bolle si accumulano sotto l’agitatore, e non venendo disperse a sufficiente velocità nel mezzo liquido, esse si aggregano e formano un minor numero di bolle di grandi dimensioni, come rappresentato in figura 7.4:
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a
Ciò provoca diminuzione del fattore a e quindi diminuzione della velocità di trasferimento attraverso l’interfaccia gas-liquido:
¯ velocità di agitazione e/o ­ portata gas Þ ­ aggregazione bolle Þ ¯ a.

## Slide 12
12
Disegno del diffusore. Un tipico diffusore è rappresentato in figura 7.5:
E’ costituito da un anello forato. E’ posizionato in modo che i fori siano allineati sotto le pale dell’agitatore. In questo modo, nella loro risalita attraverso il volume di liquido, incontrano le pale e vengono sottoposte alle forze che agiscono sulle bolle per frantumarle.
I diffusori nei reattori air-lift sono usati in assenza di agitatore. Pertanto, in questi reattori, la dimensione dei fori attraverso i quali passa il gas è l’unico parametro che determina la dimensione delle bolle gassose.
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 13
13
Detergenti e antischiuma. I detergenti sono composti tensioattivi, formati da una parte lipofila (una catena di atomi di carbonio alifatici) ed una parte idrofila (un gruppo polare). Un classico esempio è il dodecilsofonato sodico,
CH3(CH2)10CH2-SO3-Na+. La disposizione delle parti lipofile e idrofile si può raffigurare come segue:
Nella parte a sinistra della figura lo stelo rappresenta la catena idrocarburica e il cerchio alla sommità rappresenta la testa idrofila. Nella parte a destra è rappresentata una bolla di aria circondata da molecole di tensioattivo. Esse si dispongono con la coda verso la bolla (idrofila) e con la testa verso l’estremità dello strato interfacciale al confine con la massa della fase acquosa.
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 14
14
Detergenti e antischiuma. Le teste polari sono caricate negativamente (ad esempio, -SO3-). Perciò due bolle circondate da molecole di tensioattivo si fronteggeranno con le teste polari rivolte verso l’esterno e si respingeranno, evitando di aggregarsi:
Si può facilmente intuire che l’effetto dei tensioattivi è di aumentare il fattore a (cioè la superficie delle bolle di gas per unità di volume di gas):
tensioattivi Þ ¯aggregazione bolle Þ ­ a.
Altri esempi di tensioattivi sono le proteine, le cui teste polari sono costituite da gruppi polari terminali ¾CH2¾COO-H+, o gli acidi grassi, -CH2-COO-H+.
½
NH2
Durante la fermentazione, i batteri ed i funghi tendono a produrre questi tipi di molecole. Ciò porta alla formazione di schiume.
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 15
15
Detergenti e antischiuma. La schiuma è una emulsione formata dalle due fasi, quella gassosa e quella liquida, che non hanno una netta separazione per l’azione delle molecole tensioattive le quali abbassano la tensione superficiale dei fluidi (cioè riducono le forze di coesione delle molecole che costituiscono ciascuna singola fase, e perciò le molecole delle due fasi tendono a mischiarsi tramite le molecole di tensioattivo che le tengono legate alle loro estremità). Una eccessiva quantità di schiuma porta:
ad un aumento del volume apparente di liquido (in pratica le bolle d’aria, nella loro risalita attraverso il volume di liquido del reattore, si trascinano con loro il liquido legato ad esse dalle molecole di tensioattivo)
a fuoriuscita di materia dal reattore
a perdita del contenuto del reattore ed al blocco dei filtri dell’aria.
Per ovviare alla formazione di grandi quantità di schiuma, si aggiungono sostanze antischiuma. Queste sono gli oli vegetali e gli oli al silicone.
Sono costituiti da composti lipofili che tendono a spostare le bolle di gas dall’aggregato bolla-tensioattivo e sostituirsi alle bolle di gas all’interno dell’aggregato
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 16
16
Detergenti e antischiuma.
La figura a sinistra rappresenta la bolla di gas (cerchio vuoto) circondata dalle molecole di tensioattivo. La figura a destra rappresenta il nuovo aggregato, cioè la molecola della sostanza antischiuma (cerchio pieno al centro) che ha sostituito la molecola di gas.
Risultato: in questo modo si liberano bolle di gas che tenderanno ad aggregarsi tra loro e quindi formare bolle più grandi con diminuzione del parametro a:
antischiuma Þ ­aggregazione bolle Þ ¯ a
La tendenza all’aggregazione delle bolle di gas sarà ancor più aumentata dal fatto che le molecole della sostanza antischiuma, oltre a liberare le molecole di gas dall’aggregato con il tensioattivo, tendono poi esse stesse a disporsi intorno alle bolle di gas. Il nuovo aggregato bolla gassosa-molecole antischiuma non è un aggregato ionizzato.
Mancano perciò le forze repulsive, ed anzi le forze di aggregazione risulteranno aumentate, come raffigurato nella figura seguente.
Effetti delle Caratteristiche Impiantistiche
e della Composizione del Mezzo su kl ed a

## Slide 17
17
Si può vedere che le bolle sono circondate da un alone costituito da molecole antischiuma che tende ad attrarre due bolle una verso l’altra e formare una sola bolla di diametro maggiore e superficie minore. La seguente fotografia mostra l’interno di una massa liquida nel quale sono visibili le bolle di gas, in assenza di antischiuma (foto a sinistra) ed in presenza di antischiuma (foto a destra):
Rispetto alla foto a sinistra, in quella di destra il numero di bolle è diminuito, ma il loro diametro è aumentato:
antischiuma Þ ­aggregazione bolle Þ ¯ numero di bolle e ­ diametro
Effetto aggregante delle molecole di antischiuma

## Slide 18
18
Nella seguente figura,
si vede la bolla in assenza di antischiuma (sinistra) circondata dallo strato di film liquido interfacciale (righe verticali), e la bolla in presenza di antischiuma (destra) in presenza di antischiuma circondata dallo strato di antischiuma (righe diagonali) che si interpone tra la bolla e lo strato di film liquido interfacciale. Lo strato di antischiuma impedisce il trasferimento dell’ossigeno dall’interno della bolla gassosa al film interfacciale.
un eccesso di antischiuma esercita due effetti:
il primo è di diminuire la superficie dello film liquido interfacciale
(diminuzione del parametro a)
il secondo è impedire il trasferimento dell’ossigeno al film liquido interfacciale (diminuzione di kL):
antischiuma Þ ¯ a e ¯ kL
Effetto aggregante delle molecole di antischiuma

## Slide 19
19
I mezzi liquidi nei quali si svolge il processo biochimico si possono dividere in due:
· mezzi aggreganti e
· mezzi non aggreganti.
Nei primi, le bolle di gas a breve distanza dal diffusore si aggregano e assumono dimensione diversa da quella di erogazione, perché essa dipende dal mezzo e non dal tipo di diffusore.
Nei secondi, le bolle mantengono in tutta la colonna di liquido la dimensione che hanno all’atto dell’erogazione.
Effetto aggregante

## Slide 20
20
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore: è il tempo medio che una bolla trascorre dentro il reattore
frazione volumetrica di gas entro il reattore: è il volume di bolle nel liquido dentro il reattore (VG) per volume unitario totale [gas (VG) + liquido (VL)] nel reattore:
GH = Vg/(Vg + Vl) (65)
Nella definizione di VG si è specificato volume di bolle nel liquido dentro il reattore. Quindi le bolle che non sono dentro il liquido, ma nella parte superiore vuota del reattore (cioè nella testa del reattore) non sono comprese.
Definiremo perciò il volume totale apparente di liquido (ovvero il volume di reattore occupato dal liquido, escluso il volume della testa del reattore che non contiene liquido) come:
Vl+g = Vg + Vl (66)
ove Vl è il volume reale di liquido (misurato in assenza di flusso di aria)
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore

## Slide 21
21
Perciò:
Vg = Vl+g - Vl
Potremo allora esprimere GH in funzione del volume totale:
GH = (Vl+g - Vl) / Vl+g (67).
Per un reattore cilindrico, il volume (V) è dato da V = ABH, ove AB è l’area della base e H è l’altezza.
Ne consegue che:
GH = (ABHl+g - ABHl) /ABHl+g e GH = (Hl+g - Hl) /Hl+g (68)
ove Hl+g = altezza della colonna di liquido apparente
Hl = altezza reale (misurata in assenza di flusso di aria) della colonna di liquido.
poiché Hl+g aumenta aumentando la portata (F, l/ora) di gas al reattore (il liquido si solleva sempre più e l’altezza che il liquido raggiunge aumenta), questo causerà un aumento di GH.
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore

## Slide 22
22
Esercizio 53. Un reattore viene riempito con un liquido fino a 4 m di altezza. Al variare del flusso di aria attraverso il liquido, l’altezza del liquido (H) assume i seguenti valori:
Determinare la frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore.
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore

## Slide 23
23
Un aumento del tempo di permanenza delle bolle gassose nel reattore (­tg) non necessariamente comporta un aumento della velocità di trasferimento di O2 (dCO/dt). Infatti, più lungo è il tempo che una bolla trascorre nel reattore a contatto con il liquido, più povera in O2 e più ricca in CO2 sarà, e perciò minore diventa P0 (la pressione parziale di O2 nella bolla), minore sarà C*O (per la legge di Henry, C*O = P0/H0). Pertanto, per la legge di Henry e per la (64), dCO/dt = kL a (C*O – CO),
¯P0 Þ¯C*O Þ ¯dCO/dt.
Lo stesso effetto si otterrà se aumenta la viscosità del mezzo o diminuisce la dimensione delle bolle. Infatti, bolle di piccolo diametro hanno maggior superficie di contatto con il liquido, e perciò incontrano più resistenza. Esse tendono a risalire più lentamente la colonna di liquido. L’effetto finale sarà ­tg. In aggiunta, diminuendo il diametro delle bolle abbiamo visto che aumenta (­) kLa, e perciò ­ dCO/dt. Le bolle perciò si impoveriscono di O2 più rapidamente. Perciò, per mezzi viscosi è meglio operare con bolle di diametro > 3 mm.
Effetto di GH sulla velocità di trasferimento di O2

## Slide 24
24
Temperatura e composizione del gas.
Abbiamo visto che C*O è dato dalla legge di Henry, C*O = P0/H0, ove P0 è la pressione parziale dell’ossigeno nella fase gassosa (se la fase gassosa è aria a 1 atmosfera, P0 = 0,22 atm), H0 è la costante di Henry. H0 dipende dalla presenza di altri soluti in acqua e dalla temperatura:
­ temperatura Þ ­ H0 Þ ¯ C*O.
La legge di Henry è valida solo per P0 £ 1 atm (P0 = 1 atm per l’ossigeno puro a pressione atmosferica), ma può essere usata per stimare approssimativamente la solubilità dell’ossigeno (C*O) anche a P0 > 1 atm (per l’ossigeno compresso). Ne consegue, che ­P0 Þ ­C*O, e quindi usando O2 puro (invece di aria) si avrà la massima solubilità in acqua. Tuttavia, l’ossigeno puro è più costoso.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)

## Slide 25
25
Temperatura e composizione del gas.
Esercizio 54. Calcolare la solubilità dell’ossigeno in acqua, assumendo che l’aria contenga 21 % di O2 al variare della temperatura e del gas (aria o ossigeno puro).
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)
Temperatura, °C | Costante di Henry, atm l mg-1 | C*O, mg/l Usando aria a 1 atm | C*O, mg/l Usando O2 puro a 1 atm
25 | 0,0258 |  | 
35 | 0,0299 |  | 

## Slide 26
26
Altezza della colonna di liquido nel reattore.
Poiché per la legge di Dalton,
P0 = x0 P, ove x0 = frazione molare dell’ossigeno nel gas e P = pressione totale del gas,
­P Þ ­ P0 Þ­C*O.
Aumentare P significa pressurizzare il reattore, il che comporta aumenta della complessità costruttiva e del costo del reattore. Un altro metodo per aumentare P è aumentare l’altezza del reattore, e perciò l’altezza della colonna di liquido. Infatti, la pressione idrostatica alla base del reattore (Pbase) varia con l’altezza della colonna di liquido secondo l’equazione Pbase = r g h + 1,033 (70), ove Pbase è in kg/cm2, r g = peso specifico del liquido in kg/cm3, h = altezza della colonna di liquido (cm), 1,033 = pressione atmosferica in kg/cm2 alla superficie del liquido.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)

## Slide 27
27
Altezza della colonna di liquido nel reattore.
Esercizio 55. Un mezzo liquido di fermentazione ha una densità di 1000 Kg/m3. In condizioni normali, la costante di Henry del mezzo è 0,0299 atm l/mg. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare le seguenti grandezze in funzione dell’altezza della colonna di liquido.
Nell’esercizio precedente si è visto che aumentando l’altezza della colonna di liquido, aumenta P0 e C*O.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)
Altezza della colonna di liquido in m | 5 | 10
Pressione alla base del reattore |  | 
Pressione parziale dell’ossigeno |  | 
Concentrazione di ossigeno disciolto alla base del reattore (mg/l) |  | 

## Slide 28
28
Presenza di soluto nel liquido del reattore. Si è già detto che la presenza di composti polari diminuisce la solubilità di ossigeno nel reattore. Proviamo a verificarlo nei risultati del seguente esercizio.
Esercizio 56. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare la solubilità di O2 usando aria nelle seguenti soluzioni di NaCl.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)
NaCl, M | C*O, mg/l, usando ossigeno puro a 25 °C | C*O,mg/l, usando aria a 25 °C
0 | 40,32 | 
0,5 | 34,24 | 
1 | 28,48 | 
2 | 22,72 | 

## Slide 29
29
In conclusione si è visto che per aumentare la velocità di trasferimento dell’ossigeno, si può aumentare la solubilità dell’ossigeno aumentando la sua pressione parziale, o mediante uso di ossigeno puro o aumentando l’altezza della colonna di liquido nel reattore. L’alternativa è di diminuire il termine CO nell’equazione (69). Infatti per CO = 0, si avrebbe il massimo gradiente di concentrazione attraverso l’interfaccia e quindi la massima forza motrice. Tuttavia, ciò avverrebbe a spese dell’attività cellulare, in quanto avrebbe un effetto negativo sulla produttività di biomassa (sarebbe infatti impossibile la respirazione e quindi la cellula dovrebbe attivare il catabolismo fermentativo, con minor produzione di ATP e quindi di biomassa).
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)

## Slide 30
30
Si è sempre considerato finora solo il substrato come nutriente limitante, e si è visto a p. 33 in fig. 5, che in tal caso la velocità specifica di crescita cellulare dipende dalla concentrazione del substrato secondo l’equazione di Monod (23). Un effetto simile sulla velocità specifica di crescita cellulare si ha quando è la concentrazione dell’ossigeno il fattore limitante la crescita cellulare. La seguente figura (7.6) riporta la dipendenza di m da CO:
Si osserva che come per il grafico di m verso S (Fig. 5), anche i questo caso esiste una concentrazione (CO = KO) per la quale m = mmax/2 ed una concentrazione CO = CO, crit alla quale m = mmax, e oltre la quale m non dipende più da CO.
Concentrazione critica di O2
KO CO, crit CO

## Slide 31
31
Si consideri che CO, crit non necessariamente è uguale alla solubilità dell’ossigeno (C*O). Infatti, C*O dipende dal mezzo (legge di Henry), mentre CO, crit dipende dal sistema enzimatico. A prova di ciò, si prenda atto della seguente tabella:
Per confronto, si tenga conto che C*O, usando aria a 25 °C, è uguale a 8,47 O2 mg/l. quindi CO, crit < < C*O. Ciò vuol dire che se si mantiene CO = C*O, la crescita cellulare sarà indipendente dalla concentrazione di O2 disciolto, ed il processo non sarà limitato né dalla concentrazione di O2 disciolto, né dalla velocità di trasferimento di ossigeno.
Concentrazione critica di O2
Organismo | Temperatura, °C | CO, crit, mg O2/l
Azotobacter vinelandii | 30 | 0,5760
Aspergillus oryzae | 30 | 0,6400
Esterichia coli | 37 | 0,2560
Penicillium chrysogenum | 30 | 0,2880
Pseudomonas dentrificans | 30 | 0,2880
Pseudomonas ovalis | 30 | 1,0880
Serratia marcescens | 31 | 0,4800
Saccharomyces cerevisiae | 30 | 0,1280
Morula utiliis | 30 | 2,0160

## Slide 32
32
Ciò premesso, la velocità di crescita cellulare limitata dalla concentrazione di ossigeno disciolto viene descritta da da un’equazione simile alla (24),
dX/dt = [mmCO/(KO + CO)] X (71).
A sua volta, la
velocità di sottrazione dell’ossigeno disciolto
da parte della cellula [(dCO/dt)sottr]
è descritta da un’equazione simile alla (36)
(dCO/dt)sottr = - 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (72), ove
KO = costante di Monod per il consumo di ossigeno da parte della cellula e
YO = (X1 – X0)/(CO(t = 0) – CO(t=1)) (73)
rappresenta il coefficiente di resa della biomassa rispetto all’ossigeno.
Concentrazione critica di O2

## Slide 33
33
Si osservi che la (72) esprime la velocità di sottrazione di ossigeno disciolto dalla soluzione. La velocità di assunzione di ossigeno da parte della cellula dovrà essere espressa come aumento di ossigeno intracellulare, e perciò dovrà essere omesso il segno – davanti al termine di destra dell’equazione:
(dCO/dt)ass = - (dCO/dt)sottr = 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (74).
A questo punto, risulterà evidente che per calcolare la velocità netta di variazione dell’ossigeno disciolto nella soluzione, (dCO/dt)net, bisogna fare il bilancio di massa,
tenendo conto dell’ossigeno immesso nella soluzione per trasferimento di massa (OTR = oxygen trasfer rate), dato dall’equazione (64), e dell’ossigeno sottratto dalla cellula (OUR = oxygen uptake rate), dato dall’equazione (72):
(dCO/dt)net = OTR - OUR
(dCO/dt)net = kL a (C*O – CO) - 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (75)
Concentrazione critica di O2

## Slide 34
34
Risulterà evidente che la (75) ci consente di impostare le equazioni per il calcolo della concentrazione di O2 nello stato stazionario. Infatti, il mezzo liquido compreso tra lo strato interfacciale gas-liquido e la cellula è a tutti gli effetti un reattore continuo, nel quale continuamente entra ossigeno ed esce per entrare nella cellula:
massa del liquido come reattore continuo
(da sinistra verso destra: bolla di gas, film interfacciale, massa del liquido, cellula)
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 35
35
Nello stato stazionario, la concentrazione di O2 nella massa del liquido è costante. Perciò,
(dCO/dt)net = 0
kL a (C*O – CO) = 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (76).
Questo stato stazionario non può durare a lungo. In una coltura batch, ad esempio, dura qualche secondo.
La (76) consente di stimare il valore che il prodotto kL a deve avere perché m sia indipendente da CO o, alternativamente, il valore della concentrazione cellulare (X) alla quale la biomassa viene limitata dalla concentrazione di O2, come nel seguente esercizio.
Esercizio 57. L’effetto dell’ossigeno sulla crescita di un ceppo di Esterichia coli su un mezzo contenente saccarosio è caratterizzato dai seguenti parametri: YO = 1,1 mg cellule/mg O2, KO = 0,098 mg O2/l, mm = 0,9 ore-1, CO, crit = 0,256 mg O2/l. Si dispone anche dei seguenti dati relativi al trasferimento di O2: kL a= 121 ore-1, C*O = 8 mg/l. determinare la concentrazione di cellule alla quale l’ossigeno diviene nutriente limitante. Soluzione. Isolando X nella (76),
X = YO [kL a (C*O – CO)]/ [mmCO/(KO + CO)] . Si chiede il valore di X perché
CO £ CO, crit. Quindi per CO = 0,256, X = 1584 mg/l.
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 36
36
Esercizio 58. Un reattore continuo a letto fluido è predisposto per trattare acqua di scarico che contiene 10 mg/l di fenolo. Il reattore ha un volume di 50 m3. Il flusso di acqua è 85 m3/ora. La velocità di diluizione ottimale è 2,5 ore-1. In queste condizioni la concentrazione di fenolo nell’effluente si può approssimare a zero. Sono necessari 25 kg di O2 per ossidare 1 kg di fenolo a CO2. Calcolare quanto segue: la velocità alla quale il fenolo deve essere ossidato; la velocità alla quale le cellule devono assumere l’ossigeno per arrivare a tale velocità di ossidazione ; la velocità di trasferimento di O2 necessaria.
Esprimere la velocità di trasferimento di O2 in mg O2 ore-1 l-1 di liquido nel bioreattore. La concentrazione di saturazione dell’ossigeno nel brodo di fermentazione è 5 mg/l e la concentrazione critica di ossigeno disciolto per la degradazione del fenolo è 0,01 mg O2/l. Calcolare il valore minimo di KLa per mantenere la velocità di degradazione corrispondente al valore della concentrazione critica.
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 37
37
Esercizio 59. I seguenti dati mostrano la relazione tra la concentrazione di ossigeno disciolto e la velocità di crescita specifica di un ceppo di Pseudomonas aeruginosa.
Calcolare la costante di Monod (KO) per l’assunzione dell’ossigeno da parte della cellula e mmax quando l’ossigeno é il nutriente limitante.
Analisi dello Stato Stazionario
CO, mg/l | m, ore-1
0,1 | 0,37
0,2 | 0,52
0,3 | 0,61
0,5 | 0,70
1 | 0,80
6 | 0,89

## Slide 38
38
Esercizio 59 bis. Supponiamo un sistema cosituito da olio disperso in acqua, e di voler depurare l’acqua dalle chiazze di olio. Si aggiungeranno alla fase acquosa enzimi che metabolizzano l’olio. Poiché il sistema è costituito da due fasi, l’acqua e l’olio, si vuole impostare un esperimento per determinare quando la cinetica della reazione biochimica non è limitata dal trasferimento di massa. Assumiamo che la cinetica del processo sia data dall’equazione dCS/dt = k A (C*S – CS) (63), ove C*S (g/l) è la concentrazione del soluto all’interfaccia olio-acqua, CS (g/l) è la concentrazione di olio nella fase acquosa, k è il coefficiente di trasferimento di massa del soluto attraverso l’interfaccia (ore-1 m-2), A (m2) è l’area totale dell’interfaccia. Descrivere l’esperimento, i dati che si vogliono ottenere e l’elaborazione matematica dei dati.
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 39
39
Esercizio 59 bis. Supponiamo un sistema cosituito da olio disperso in acqua, e di voler depurare l’acqua dalle chiazze di olio. Si aggiungeranno alla fase acquosa enzimi che metabolizzano l’olio. Poiché il sistema è costituito da due fasi, l’acqua e l’olio, si vuole impostare un esperimento per determinare quando la cinetica della reazione biochimica non è limitata dal trasferimento di massa. Assumiamo che la cinetica del processo sia data dall’equazione dCS/dt = k A (C*S – CS) (63), ove C*S (g/l) è la concentrazione del soluto all’interfaccia olio-acqua, CS (g/l) è la concentrazione di olio nella fase acquosa, k è il coefficiente di trasferimento di massa del soluto attraverso l’interfaccia (ore-1 m-2), A (m2) è l’area totale dell’interfaccia. Descrivere l’esperimento, i dati che si vogliono ottenere e l’elaborazione matematica dei dati.
Analisi dello Stato Stazionario