## Slide 1
1
Determinazione del Coefficiente di resa
Esempio di variazione del coefficiente di resa
Esercizio 46. In un esperimento che impiega un microrganismo anaerobico facoltativo (un ceppo di bacillus thuringiensis) in un mezzo contenente glucosio come nutriente limitante, con una concentrazione in alimentazione di 3 g/l, si ottengono risultati esposti in tabella.
Determinare l’effetto di D sulla resa in biomassa. Dare una plausibile spiegazione.
*Dall’equazione, Xs = YXS (S0 – Ss) (47), si ottiene YXS = Xs /(S0 – Ss).
Si osserva che la resa in biomassa diminuisce all’aumentare della concentrazione di glucosio in fase stazionaria. Il fenomeno potrebbe essere dovuto all’effetto Crabtree.
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 2
2
Determinazione di mmax e KS in un reattore continuo
Esercizio 47. Determinare KS e mmax dai seguenti dati:
D, ore-1 | SS, g/l | 1/D | 1/Ss
0,1 | 0,02 | 10 | 50
0,2 | 0,05 | 5 | 20
0,3 | 0,10 | 3,3 | 10
0,4 | 0,20 | 2,5 | 5
0,5 | 0,50 | 2 | 2
1/D = KS/(mmax [SS]) + 1/mmax
mmax Ss /( KS + Ss) = D
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 3
1/D = KS/(mmax [SS]) + 1/mmax
Ks/mmax = = 0,17
= 0,17
5 = 0,17*1/ [SS] + 1/mmax
1/mmax = 5-0,17 *20 = 1,6
mmax = 1/1,6 = 0,625 ore -1
Ks = 0,17*0,625 = 0,106 g/l
1/D

## Slide 4
4
Esercizio 48. Vino a bassa gradazione alcolica viene ottenuto mediante fermentazione di un substrato su Saccharomyces cerevisiae e aerazione. Il prodotto di fermentazione è etanolo.
Si ottengono i seguenti dati:
Dare una spiegazione dell’andamento dei dati.
Effetto Crabtree
D, ore-1 | Cellule, g/l | Etanolo nell’effluente, g/l
0,05 | 89,99 | 28,00
0,10 | 83,99 | 39,99
0,15 | 79,98 | 49,98
0,20 | 77,96 | 59,95
0,25 | 59,95 | 75,89
0,30 | 49,93 | 83,71
0,35 | 39,86 | 90,00
Notes: Capacità produttiva
Capacità di vendita

## Slide 5
In base a questi dati si vuole progettare un processo per produrre 200 litri/ora di vino al 5 % in etanolo. Calcolare il volume del reattore
5% EtOH: 5 l EtOH in 100 l di vino
10 l/ora etanolo per 200 l/ora di effluente
D, ore-1 | Cellule, g/l | Etanolo nell’effluente, g/l
0,05 | 89,99 | 28,00
0,10 | 83,99 | 39,99
0,15 | 79,98 | 49,98
0,20 | 77,96 | 59,95
0,25 | 59,95 | 75,89
0,30 | 49,93 | 83,71
0,35 | 39,86 | 90,00
ρ = 789 kg/m3
789 g/l, in 10 l/ora = 7890 g/ora Flusso ponderale
7890 = 200 * X
mi=FCi
X = 7890/200 = 39,45 g/l
D = F/V V = F/D = 200/0,10 = 2000 L

## Slide 6
REATTORI DISCONTINUI ALIMENTATI
FED-BATCH
https://www.youtube.com/watch?v=lEBUqRKzv94

## Slide 8
Per il reattore continuo le equazioni sono
dX/dt = m X - D X = [mmax S/( KS + S)] X – D X (42)
dS/dt = (- 1/YXS) [mm S/( KS + S)] X + D (S0 – S) (43)
dP/dt = (YPS/YXS) [mm S/( KS + S)] X - D P (44)
Per il reattore fed-batch le equazioni sono apparentemente simili, ma
concettualmente molto diverse. MODELLO MATEMATICO
Velocità di crescita cellulare nel reattore fed-batch:
dX/dt = m X - (F/V) X (59)
dX/dt = [mm S/( KS + S)] X - D X (42)
La (59) sembra simile alla (42). Anche nel reattore continuo D = F/V.
Tuttavia, mentre nel reattore continuo V è costante durante la marcia, nel
reattore fed-batch il termine V aumenta durante la marcia.
Se immaginiamo di tenere fisso F, durante la marcia, D rimarrà costante
nel reattore continuo, ma F/V diminuirà nel reattore fed-batch.

## Slide 9
MODELLO MATEMATICO
Reattore continuo: DX rappresenta la velocità di rimozione delle cellule.
Reattore fed-batch: F = dV/dt (60)
D = F/V = (dV/dt)/V (60bis) variazione di volume
rappresenta la velocità di aumento specifica del volume
aumento di volume per litro al secondo.
L’effetto dell’aumento di volume sulle cellule si traduce in una diluizione crescente delle cellule.
Nella (60) si assume che la densità del liquido alimentato sia uguale alla densità del brodo di fermentazione, che non avvenga variazione di densità del liquido nel reattore man mano che si alimenta la soluzione di substrato.
m X rappresenta l’aumento di concentrazione cellulare dovuto alla crescita cellulare
(F/V) X è la diminuzione di concentrazione dovuta all’aumento di volume.
nel continuo la diminuzione di concentrazione nell’equazione del bilancio di massa è dovuta alla rimozione delle cellule
nel fed-batch la diminuzione di concentrazione è dovuta alla diluizione

## Slide 10
REATTORI DISCONTINUI ALIMENTATI
10
Esercizio 49. Un reattore fed-batch contiene inizialmente 2 l di brodo di fermentazione. Viene alimentato con 1l/h di soluzione di substrato.
Calcolare il volume dopo 10 ore.
V = V0 + Ft
Vt = 2 + 1l/h * 10 ore = 12 l
V0 = volume iniziale, Ft = volume di soluzione aggiunto

## Slide 11
REATTORI DISCONTINUI ALIMENTATI
11
Esercizio 50. Un reattore fed-batch contiene inizialmente 2 l di brodo di fermentazione a concentrazione di substrato di 1 g/l. Viene alimentato con 1l/h di soluzione di substrato contenente 1 g/l di substrato. Dopo 10 ore, la concentrazione di substrato nel reattore è 0,5 g/l. Calcolare il peso di substrato consumato dalla biomassa nel reattore.
V0 = 2l
S0 = 1 g/l 2g in 2l iniziali
F = 1l/h con 1g/l di substrato dopo 10 ore: 10l alimentati; 10 g substrato alimentati;
12g substrato totali
S10 = 0,5 g/l in Vt = 12l
Vt = 2 + 1l/h * 10 ore = 12 l
6 g substrato rimanenti; 6 g consumati da biomassa

## Slide 12
REATTORI DISCONTINUI ALIMENTATI
12
Esercizio 50. Un reattore fed-batch contiene inizialmente 2 l di brodo di fermentazione a concentrazione di substrato di 1 g/l. Viene alimentato con 1l/h di soluzione di substrato contenente 1 g/l di substrato. Dopo 10 ore, la concentrazione di substrato nel reattore è 0,5 g/l.
Calcolare il peso di substrato consumato dalla biomassa nel reattore.
V0 = 2l
S0 = 1 g/l 2g in 2l iniziali
Vt = 2 + 1l/h * 10 ore = 12 l
F/V (S0-S) = * * (1g/l-0,5g/l) =
* 12l*10 ore=6 g
dS/dt = (- 1/YXS) m X + F/V (S0 – S) (59a)
(1/YXS) m X = F/V (S0 – S)

## Slide 13
REATTORI DISCONTINUI ALIMENTATI
13
Esercizio 51. Un reattore fed-batch contiene inizialmente 2 l di brodo di fermentazione con concentrazioni iniziali di substrato di 1 g/l e di biomassa di 0,1 g/l. Viene alimentato con 1l/h di soluzione di substrato contenente 1 g/l di substrato. Dopo 10 ore, la concentrazione di substrato nel reattore è 0,5 g/l e quella di biomassa è 0,2 g/l. Calcolare la resa in biomassa dopo 10 ore.
V0 = 2l
X0 = 0,1 g/l
F = 1l/h con 1g/l di substrato
S = 0,5g/l
X = 0,2 g/l
YXS = (X1 – X0)/(S0 – S1)
YXS = (X1 – X0)/(S0 – S1) = = 0,2g/g

## Slide 14
INTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI OSSERVATI SPERIMENTALMENTE
14
Esercizio 52. Supponiamo un esperimento nel quale si impieghi lipasi immobilizzata su un letto di materiale inerte poroso con pori di diametro 100 mm per rompere una emulsione di olio in acqua. La lipasi dovrà idrolizzare l’olio metabolizzandolo in modo che alla fine si ottenga una sola fase acquosa. Durante la fermentazione l’acidità della fase acquosa aumenta, a causa dell’idrolisi degli esteri dell’olio,
RCOOR’ + H2O  RCOO- H+ + R’OH
La velocità della reazione si misura misurando per titolazione con NaOH la velocità di produzione di H+. Per calcolare la velocità di reazione bisognerà eseguire la titolazione su campioni prelevati al variare del tempo e calcolare la tangente alla curva consumo di soda/mg di lipasi contro tempo.
La velocità sarà perciò espressa come comparsa di prodotto nell’unità di tempo riferita al peso unitario di lipasi, V = mmoli di H+/(min x mg lipasi).
Per determinare se la velocità di reazione è limitata dal trasferimento di massa si eseguono esperimenti a varie velocità di agitazione e varie concentrazioni iniziali di olio, ottenendo i seguenti risultati:
TRASFERIMENTO DI MASSA

## Slide 15
15
Velocità di agitazione, giri/min | Concentrazione iniziale di olio, g/l | V, mmoli di H+/(min x mg lipasi)
10 | 0,01 | 0,025
10 | 0,03 | 0,025
10 | 0,06 | 0,026
10 | 0,12 | 0,027
20 | 0,01 | 0,035
20 | 0,03 | 0,036
20 | 0,06 | 0,038
20 | 0,12 | 0,040
40 | 0,01 | 0,052
40 | 0,03 | 0,053
40 | 0,06 | 0,056
40 | 0,12 | 0,062
INTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI OSSERVATI SPERIMENTALMENTE
TRASFERIMENTO DI MASSA

## Slide 16
INTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI OSSERVATI SPERIMENTALMENTE
16
Esercizio 52. Determinare in quali condizioni il regime cinetico viene limitato dal trasferimento di massa ed in quali condizioni viene limitato solo dalla concentrazione di substrato.
100 | 0,01 | 0,12
100 | 0,03 | 0,25
100 | 0,06 | 0,60
100 | 0,12 | 0,60
200 | 0,01 | 0,12
200 | 0,03 | 0,25
200 | 0,06 | 0,60
200 | 0,12 | 0,60
TRASFERIMENTO DI MASSA

## Slide 17
17
Velocità di agitazione, giri/min | Concentrazione iniziale di olio, g/l | V, mmoli di H+/(min x mg lipasi)
10 | 0,01 | 0,025
10 | 0,03 | 0,025
10 | 0,06 | 0,026
10 | 0,12 | 0,027
20 | 0,01 | 0,035
20 | 0,03 | 0,036
20 | 0,06 | 0,038
20 | 0,12 | 0,040
40 | 0,01 | 0,052
40 | 0,03 | 0,053
40 | 0,06 | 0,056
40 | 0,12 | 0,062
INTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI OSSERVATI SPERIMENTALMENTE
TRASFERIMENTO DI MASSA

## Slide 18
INTERPRETAZIONE DEGLI EFFETTI OSSERVATI SPERIMENTALMENTE
18
100 | 0,01 | 0,12
100 | 0,03 | 0,25
100 | 0,06 | 0,60
100 | 0,12 | 0,60
200 | 0,01 | 0,12
200 | 0,03 | 0,25
200 | 0,06 | 0,60
200 | 0,12 | 0,60
TRASFERIMENTO DI MASSA

## Slide 19
19
Esercizio 53. Un reattore viene riempito con un liquido fino a 4 m di altezza. Al variare del flusso di aria attraverso il liquido, l’altezza del liquido (H) assume i seguenti valori:
Determinare la frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore.
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore

## Slide 20
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore: è il tempo medio che una bolla trascorre dentro il reattore
frazione volumetrica di gas entro il reattore: è il volume di bolle nel liquido dentro il reattore (VG) per volume unitario totale [gas (VG) + liquido (VL)] nel reattore:
GH = Vg/(Vg + Vl) (65)
Nella definizione di VG si è specificato volume di bolle nel liquido dentro il reattore. Quindi le bolle che non sono dentro il liquido, ma nella parte superiore vuota del reattore (cioè nella testa del reattore) non sono comprese.
Definiremo perciò il volume totale apparente di liquido (ovvero il volume di reattore occupato dal liquido, escluso il volume della testa del reattore che non contiene liquido) come:
Vl+g = Vg + Vl (66)
ove Vl è il volume reale di liquido (misurato in assenza di flusso di aria)

## Slide 21
21
Esercizio 53. Un reattore viene riempito con un liquido fino a 4 m di altezza. Al variare del flusso di aria attraverso il liquido, l’altezza del liquido (H) assume i seguenti valori:
Vg = Vl+g – Vl
Volume totale apparente di liquido
Determinare la frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore.
Frazione volumetrica di gas trattenuta nel reattore (GH = gas hold up)
tempo di permanenza delle bolle entro il reattore
GH = Vg/(Vg + Vl)
è il volume di bolle nel liquido dentro il reattore (Vg) per volume unitario totale
[gas (Vg) + liquido (Vl)] nel reattore
GH = (ABHl+g - ABHl) /ABHl+g (68)
GH = (Hl+g - Hl) /Hl+g (69)
GH
(5-4)/5 = 0,2
(6-4)/6 = 0,3
(7-4)/7 = 0,42
(8-4)/8 = 0,5
(9-4)/9 = 0,55
Per un reattore cilindrico, il volume (V) è dato da V = ABH, ove AB è l’area della base e H è l’altezza
Hl = 4m
Vl+g = Vg + Vl

## Slide 22
22
Temperatura e composizione del gas.
Esercizio 54. Calcolare la solubilità dell’ossigeno in acqua, assumendo che l’aria contenga 21 % di O2 al variare della temperatura e del gas (aria o ossigeno puro).
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (64)
Temperatura, °C | Costante di Henry, atm l mg-1 | C*O, mg/l Usando aria a 1 atm | C*O, mg/l Usando O2 puro a 1 atm
25 | 0,0258 | 0,21/0,0258 = 8,14 | 1/0,0258 = 38,76
35 | 0,0299 | 0,21/0,0299 = 7,02 | 1/0,0299 = 33,45
TRASFERIMENTO DI OSSIGENO
dCO/dt = kL a (C*O – CO) (64)
se la fase gassosa è aria a 1 atmosfera, PO = 0,21 atm
C*O = PO/HO = solubilità massima, concentrazione di saturazione
P0 = x0 P

## Slide 23
23
Altezza della colonna di liquido nel reattore.
Esercizio 55. Un mezzo liquido di fermentazione ha una densità di 1000 Kg/m3. In condizioni normali, la costante di Henry del mezzo è 0,0299 atm l/mg. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare le seguenti grandezze in funzione dell’altezza della colonna di liquido.
Altezza della colonna di liquido in m | 5 | 10
Pressione alla base del reattore |  | 
Pressione parziale dell’ossigeno |  | 
Concentrazione di ossigeno disciolto alla base del reattore (mg/l) |  | 
Pbase = r g h + 1,033 (70), Pbase è in kg/cm2, r g = peso specifico del liquido, approssimato alla densità in kg/cm3 (In questo caso i grammi sarebbero da intendersi secondo un'obsoleta definizione di grammi peso, non grammi massa, dove 1 grammo peso è il peso di 1 grammo massa in condizioni di accelerazione di gravità standard).
La differenza è sottile e per la verità all'atto pratico la si può spesso ignorare, ma è opportuno tener presente che mentre la densità è un rapporto tra una massa e un volume, il peso specifico è un rapporto tra un peso (quindi una forza) e un volume. Hanno di conseguenza il medesimo valore solo se ci si trova in un punto dove l'accelerazione di gravità è esattamente uguale a gn (gravità standard).

## Slide 24
24
Altezza della colonna di liquido nel reattore.
Esercizio 55. Un mezzo liquido di fermentazione ha una densità di 1000 Kg/m3. In condizioni normali, la costante di Henry del mezzo è 0,0299 atm l/mg. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare le seguenti grandezze in funzione dell’altezza della colonna di liquido.
Altezza della colonna di liquido in m | 5 | 10
Pressione alla base del reattore | 0,5 +1,033 =1,533 | 1+1,033 = 2,033
Pressione parziale dell’ossigeno | P0 = x0 P = 0,21*1,533 = 0,322 | P0 = x0 P = 0,21*2,033 = 0,427
Concentrazione di ossigeno disciolto alla base del reattore (mg/l) |  | C*O = PO/HO = 0,427/3088,67 =1,382 *10-5 kg/l
Pbase = r g h + 1,033 (70), Pbase è in kg/cm2, r g = peso specifico del liquido, approssimato alla densità in kg/cm3
h = altezza della colonna di liquido (cm), 1,033 = pressione atmosferica in kg/cm2 alla superficie del liquido
ρ*g = 1000 kg/ m3 = 0,001 kg/cm3
r g h = 0.001 kg/cm3 * 500 cm = 0,5 kg/cm2
C*O = PO/HO =
0,322 kg/cm2 /30886,7 l/ cm2 = 1,0425 *10-5 kg/l
H0 = 0,0299 atm l/mg = 1,033 *0,0299 = 30886,7 l/ cm2

## Slide 25
25
Altezza della colonna di liquido nel reattore.
Esercizio 55. Un mezzo liquido di fermentazione ha una densità di 1000 Kg/m3. In condizioni normali, la costante di Henry del mezzo è 0,0299 atm l/mg. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare le seguenti grandezze in funzione dell’altezza della colonna di liquido.
P0 = x0 P, ove x0 = frazione molare dell’ossigeno nel gas
Altezza della colonna di liquido in m | 5 | 10
Pressione alla base del reattore | 1,082 | 1,131
Pressione parziale dell’ossigeno | P0 = x0 P = 0,21*1,533 = 0,322 | P0 = x0 P = 0,21*2,033 = 0,427
Concentrazione di ossigeno disciolto alla base del reattore (mg/l) | 1,0425 *10-5 kg/l | 1,382 *10-5 kg/l
Aumentando l’altezza della colonna di liquido, aumenta P0 e C*O.

## Slide 26
26
Presenza di soluto nel liquido del reattore. Si è già detto che la presenza di composti polari diminuisce la solubilità di ossigeno nel reattore.
Proviamo a verificarlo nei risultati del seguente esercizio.
Esercizio 56. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare la solubilità di O2 usando aria nelle seguenti soluzioni di NaCl.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)
C*O = X0P/HO
C1*O = 0,21C*O
NaCl, M | C*O, mg/l, usando ossigeno puro a 25 °C | C*O,mg/l, usando aria a 25 °C
0 | 40,32 | 
0,5 | 34,24 | 
1 | 28,48 | 
2 | 22,72 | 

## Slide 27
27
Presenza di soluto nel liquido del reattore. Si è già detto che la presenza di composti polari diminuisce la solubilità di ossigeno nel reattore.
Proviamo a verificarlo nei risultati del seguente esercizio.
Esercizio 56. Assumendo che l’aria contenga il 21 % di ossigeno, calcolare la solubilità di O2 usando aria nelle seguenti soluzioni di NaCl.
Fattori che influenzano il termine C*O – CO nell’equazione (69)
NaCl, M | C*O, mg/l, usando ossigeno puro a 25 °C | C*O,mg/l, usando aria a 25 °C
0 | 40,32 | 8,47
0,5 | 34,24 | 7,19
1 | 28,48 | 5,98
2 | 22,72 | 4,77
C*O = X0P/HO
C1*O = 0,21C*O

## Slide 28
28
la velocità di crescita cellulare limitata dalla concentrazione di ossigeno disciolto viene descritta da da un’equazione simile alla (24),
dX/dt = [mmCO/(KO + CO)] X (71).
A sua volta, la
velocità di sottrazione dell’ossigeno disciolto
da parte della cellula [(dCO/dt)sottr]
è descritta da un’equazione simile alla (36)
(dCO/dt)sottr = - 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (72), ove
KO = costante di Monod per il consumo di ossigeno da parte della cellula e
YO = (X1 – X0)/(CO(t = 0) – CO(t=1)) (73)
rappresenta il coefficiente di resa della biomassa rispetto all’ossigeno.
Concentrazione critica di O2

## Slide 29
La velocità di assunzione di ossigeno da parte della cellula dovrà essere espressa come aumento di ossigeno intracellulare, e perciò dovrà essere omesso il segno – davanti al termine di destra dell’equazione:
(dCO/dt)ass = - (dCO/dt)sottr = 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (74).
A questo punto, risulterà evidente che per calcolare la velocità netta di variazione dell’ossigeno disciolto nella soluzione, (dCO/dt)net, bisogna fare il bilancio di massa,
tenendo conto dell’ossigeno immesso nella soluzione per trasferimento di massa
(OTR = oxygen trasfer rate), dato dall’equazione (64),
dC*O/dt = kL a (C*O – CO)
e dell’ossigeno assunto dalla cellula (OUR = oxygen uptake rate), dato dall’equazione (74):
(dCO/dt)net = OTR – OUR
(dCO/dt)net = kL a (C*O – CO) - 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (75)
Concentrazione critica di O2

## Slide 30
Analisi dello Stato Stazionario
Risulterà evidente che la (75) ci consente di impostare le equazioni per il calcolo della concentrazione di O2 nello stato stazionario. Infatti, il mezzo liquido compreso tra lo strato interfacciale gas-liquido e la cellula è a tutti gli effetti un reattore continuo, nel quale continuamente entra ossigeno ed esce per entrare nella cellula:
massa del liquido come reattore continuo
(da sinistra verso destra: bolla di gas, film interfacciale, massa del liquido, cellula)

## Slide 31
Nello stato stazionario, la concentrazione di O2 nella massa del liquido è costante.
Perciò,
(dCO/dt)net = 0
kL a (C*O – CO) = 1/YO [mmCO/(KO + CO)] X (76)
Questo stato stazionario non può durare a lungo.
In una coltura batch, ad esempio, dura qualche secondo.
La (76) consente di stimare il valore che il prodotto kL a deve avere perché m sia
indipendente da CO o, alternativamente, il valore della concentrazione cellulare
(X) alla quale la biomassa viene limitata dalla concentrazione di O2
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 32
Esercizio 57. L’effetto dell’ossigeno sulla crescita di un ceppo di Escherichia coli su un mezzo contenente saccarosio è caratterizzato dai seguenti parametri:
YO = 1,1 mg cellule/mg O2, KO = 0,098 mg O2/l, mm = 0,9 ore-1, CO, crit = 0,256 mg O2/l.
Si dispone anche dei seguenti dati relativi al trasferimento di O2:
kL a= 121 ore-1, C*O = 8 mg/l.
Determinare la concentrazione di cellule alla quale l’ossigeno diviene nutriente limitante. Soluzione.
Isolando X nella (76),
X = YO [kL a (C*O – CO)]/ [mmCO/(KO + CO)] .
X = 1,1 [121 (8 – 0,256)]/ [0,9*0,256/(0,098 + 0,256)] .
Si chiede il valore di X perché
CO £ CO, crit. Quindi per CO = 0,256, X ≥ 1584 mg/l.

## Slide 33
33
Esercizio 59. I seguenti dati mostrano la relazione tra la concentrazione di ossigeno disciolto e la velocità di crescita specifica di un ceppo di Pseudomonas aeruginosa.
Calcolare la costante di Monod (KO) per l’assunzione dell’ossigeno da parte della cellula e mmax quando l’ossigeno é il nutriente limitante.
Analisi dello Stato Stazionario
CO, mg/l | m, ore-1
0,1 | 0,37
0,2 | 0,52
0,3 | 0,61
0,5 | 0,70
1 | 0,80
6 | 0,89
m = mmax Co/(Ko +Co)

## Slide 34
34
Esercizio 59. I seguenti dati mostrano la relazione tra la concentrazione di ossigeno disciolto e la velocità di crescita specifica di un ceppo di Pseudomonas aeruginosa.
Calcolare la costante di Monod (KO) per l’assunzione dell’ossigeno da parte della cellula e mmax quando l’ossigeno é il nutriente limitante.
Analisi dello Stato Stazionario
m = mmax Co/(Ko +Co)

## Slide 35
35
Esercizio 59. I seguenti dati mostrano la relazione tra la concentrazione di ossigeno disciolto e la velocità di crescita specifica di un ceppo di Pseudomonas aeruginosa.
Calcolare la costante di Monod (KO) per l’assunzione dell’ossigeno da parte della cellula e mmax quando l’ossigeno é il nutriente limitante.
Analisi dello Stato Stazionario
1/µ = K0/(mmax [CO]) + 1/mmax
Ko/ mmax = = 0,158
1/CO | 1/µ
10 | 2,71
5 | 1,92
3,3 | 1,64
2 | 1,43
1 | 1,25
0,17 | 1,12
2,71 = 0,158*1/ [CO] + 1/mmax
2,71 = 0,158 * 10 + 1/mmax
1/mmax = 2,71-1,58 = 1,13; mmax = 1/1,13 = 0,88
Ko = 0,158 * 0,88 = 0,14

## Slide 36
36
Esercizio 59 bis.
Supponiamo un sistema costituito da olio disperso in acqua, e di voler depurare l’acqua dalle chiazze di olio.
Si aggiungeranno alla fase acquosa enzimi che metabolizzano l’olio.
Poiché il sistema è costituito da due fasi, l’acqua e l’olio, si vuole impostare un esperimento per determinare quando la cinetica della reazione biochimica non è limitata dal trasferimento di massa.
Assumiamo che la cinetica del processo sia data dall’equazione
dCS/dt = k A (C*S – CS) (63),
ove C*S (g/l) è la concentrazione del soluto all’interfaccia olio-acqua, CS (g/l) è la concentrazione di olio nella fase acquosa, k è il coefficiente di trasferimento di massa del soluto attraverso l’interfaccia (ore-1 m-2), A (m2) è l’area totale dell’interfaccia.
Descrivere l’esperimento, i dati che si vogliono ottenere e l’elaborazione matematica dei dati.
Analisi dello Stato Stazionario

## Slide 37
Si eseguono esperimenti a varie velocità di agitazione, misurando CS (concentrazione di olio nella fase acquosa ) al variare del tempo per ogni valore della velocità di agitazione.
Si calcola la velocità di reazione dai dati sperimentali.
Si riportano i dati in un grafico come il seguente
Velocità di agitazione, giri/min | Concentrazione iniziale di olio, g/l | V, mmoli di H+/(min x mg lipasi)

## Slide 38
In ascissa è riportata la velocità di agitazione (giri/min), in ordinata è riportata la velocità di reazione. Quando la velocità della reazione non aumenta più, all’aumentare della velocità di agitazione, la cinetica del processo non sarà più limitata dalla cinetica di diffusione di massa (Kd > > Kb).
Si eseguono esperimenti a varie velocità di agitazione, misurando CS (concentrazione di olio nella fase acquosa ) al variare del tempo per ogni valore della velocità di agitazione.
Si calcola la velocità di reazione dai dati sperimentali.
Si riportano i dati in un grafico come il seguente

## Slide 39
Esercizio 60.
Calcolare la pressione parziale (PO) e la solubilità (C*O) dell’ossigeno alla base del reattore e alla superficie del liquido nel reattore, considerando che l’altezza della colonna di liquido è 10 metri, che l’aria contiene 22 % di O2, che H0 del mezzo liquido è 3 kPa l/mg, il fattore di conversione da kPa ad atmosfere è 101 kPa/atm e la densità del liquido è uguale a quella dell’acqua.

## Slide 40
40
Rapporto altezza/diametro
Esercizio 61. Qual è la differenza tra la solubilità dell’ossigeno nel mezzo liquido e la concentrazione di ossigeno nel mezzo liquido?
C*O (g/l): concentrazione di O2 nell’interfaccia, uguale alla concentrazione di saturazione (la concentrazione o solubilità massima) di O2 nella fase acquosa
CO (g/l) è la concentrazione di O2 nella fase acquosa, cioè la concentrazione di ossigeno disciolto nella fase acquosa (è implicito dalla definizione data per C*O che CO non potrà mai superare C*O)

## Slide 41
41
Rapporto altezza/diametro
Esercizio 62. Calcolare la velocità superficiale del gas nella zona di liberazione delle bolle gassose dal liquido e nel tubo di ricircolo di un reattore air lift disponendo dei seguenti dati per un reattore cilindrico:
Volume del liquido VL = 50 m3
Flusso di aria Fvvm = 1 vvm, vvm = volume al minuto per volume unitario di liquido = F/ VL;
F = 50 m3/min
Dd = diametro testa = 2 m
Ad = area della sezione alla testa del reattore = 6,28 m2
vS = F/Ad = 7,97 m/min
Dt = diametro base = 1 m
At = area della base del reattore = 0,78 m2
vS = F/At = 64,1 m/min
L’ esempio mostra che la velocità superficiale del gas diminuisce notevolmente in testa al reattore.

## Slide 42
REATTORE AGITATO A PALE
42
Esercizio 64. Un reattore approssimativamente cilindrico ha un volume (Vt) di 100000 litri.
La geometria del reattore è definita dai seguenti rapporti:
Dt/Ht = 0,5, Da/Ht = 0,33, Db/Ht = 0,1.
Calcolare le dimensioni del reattore: Dt, Ht, Da, Db.
V=πr2h = π(Dt/2)2Ht = 100 m3
= 0,5; Dt = 0,5*Ht
100 m3 = π ( Ht)2 * Ht
100= π*0,0625 * Ht3
Ht = = 0,37 m

## Slide 43
REATTORE AGITATO A PALE
43
Esercizio 64. Un reattore approssimativamente cilindrico ha un volume (Vt) di 100000 litri.
La geometria del reattore è definita dai seguenti rapporti:
Dt/Ht = 0,5, Da/Ht = 0,33, Db/Ht = 0,1.
Calcolare le dimensioni del reattore: Dt, Ht, Da, Db.
Ht = = 0,37 m
= 0,5; Dt = 0,5*Ht = 0,5* 0,37 = 0,185 m
= 0,33; Da = 0,33*Ht = 0,33* 0,37 = 0,12 m
= 0,1; Db = 0,1*Ht = 0,1 * 0,37 = 0,037 m

## Slide 44
REATTORE AGITATO A PALE
44
Esercizio 65. La geometria di un reattore cilindrico avente volume di 120000 litri è descritta dai seguenti rapporti: Ht = 1,5 Dt, Da = 1/3 Dt, Ht = 1,4 Hl. Calcolare le dimensioni del reattore: Dt, Ht, Da, Hl.
Svolgere a casa

## Slide 45
REATTORE AGITATO A PALE
45
Esercizio 66. Un reattore cilindrico ha Ht = 5,5 m, Dt = 5 m. Il volume di liquido è 70 % del volume totale. Calcolare il volume del reattore ed il volume di liquido.
V=πr2h = π(Dt/2)2Ht = π*(2,5) 2 * 5,5 = 107,99 m3
Volume liquido = 107,99 * 0,70 = 75, 59 m3

## Slide 46
REATTORE AGITATO A PALE
46
Esercizio 67. Un reattore cilindrico con base semisferica è mostrato nella seguente figura:
Il volume totale (VT) è 120000 litri
e le caratteristiche dimensionali sono le seguenti:
Ht = 1,5 Dt
DB = 0,1 Dt
Da = Dt/3
Hl = 0,7 Ht.
Calcolare le dimensioni del reattore.

## Slide 47
REATTORE AGITATO A PALE
47
Esercizio 67.
Calcolare le dimensioni del reattore.
Impostazione della soluzione:
Il volume del reattore si può dividere in un cilindro ed un’emisfera.
Poiché la larghezza massima dell’emisfera = Dt, la sua altezza (essendo una emisfera) = Dt/2.
Perciò l’altezza del cilindro (HC) sarà uguale all’altezza del reattore – l’altezza dell’emisfera:
HC = Ht - Dt/2.
Il volume di una sfera è dato da (4/3) p r2, r = raggio. Risolvere.

## Slide 48
AGITATORE
48
Flusso radiale -Flusso assiale
↑ miscelazione, ¯ consumo energetico, ¯sforzo meccanico, ¯vortici, ¯superficie bolle
Esercizio 68. Compilare una tabella che riassume le differenze tra l’agitatore a flusso radiale e quello a flusso assiale in termini di caratteristiche costruttive, movimento del fluido, efficienza energetica della miscelazione, livello di sforzo meccanico esercitato, e applicazioni:
 | Agitatore assiale | Agitatore radiale
Efficienza di miscelazione |  | 
Livello di sforzo esercitato sulle particelle |  | 
Movimento del fluido |  | 
Caratteristica costruttiva. Forma e posizione delle pale |  | 
Campi di applicazione |  | 

## Slide 49
AGITATORE
49
Esercizio 68. Compilare una tabella che riassume le differenze tra l’agitatore a flusso radiale e quello a flusso assiale in termini di caratteristiche costruttive, movimento del fluido, efficienza energetica della miscelazione, livello di sforzo meccanico esercitato, e applicazioni:
 | Agitatore assiale | Agitatore radiale
Efficienza di miscelazione | Maggiore | 
Livello di sforzo esercitato sulle particelle | Minore | 
Movimento del fluido | Verticale | Radiale
Caratteristica costruttiva. Forma e posizione delle pale | Forma elicoidale | Turbina Rushton
Campi di applicazione | Particelle solide, cellule animali | Miscele gas-liquido, frantumazione bolle gassose

## Slide 50
FLUSSO TURBOLENTO E LAMINARE
50
Esercizio 69. Quali agitatori sono adatti per le dispersioni di gas in un liquido (cioè per rompere le bolle?). Quali sono adatti per le sospensioni solide. Quali sono adatti per la miscelazione di liquidi ad alta viscosità?
Esercizio 71. Per la preparazione di un mezzo colturale in laboratorio si può usare un’ ancoretta magnetica e un piatto dotato di un motorino per far girare l’ancoretta, come rappresentato in figura a sinistra. Tuttavia, un metodo più efficiente è agitare manualmente con un cucchiaio, posizionato come nella figura seguente, alternando frequentemente la rotazione del cucchiaio in senso orario ed in senso antiorario. Spiegare perché in base alle linee di flusso.