## Slide 1
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
Docenti: Prof. Claudia Barolo – Silvia Tabasso (6 CFU)
Prof. Francesco Trotta (2 CFU) 16 ore
1
Orario lezioni: I semestre
claudia.barolo@unito.it 0116705323 / 3387098738
via Quarello 15/A, Centro per l’Innovazione
Dipartimento di Chimica,
Via Pietro Giuria 7, II piano corridoio biblioteca
porta in fondo a sinistra, suonare campanello
orario indicativo: 9-18 lun-ven
(meglio concordare appuntamento via e-mail)
Notes: Basic Biotechnology (C. Ratledge and B. Kristiansen Eds.), Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge, 2002 Cap. 19 Synthesis of Chemicals using enzymes (T. Anthonsen) 409-428 Cap. 22 Biotransformation (J. M. S. Cabral) 471- 501

## Slide 2
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
2
Modulo PROCESSI_ 6 CFU (C. Barolo S. Tabasso)
4 CFU lezione 2 CFU esercitazioni (32 + 24 =56 ore)
Visita aziendale
Esercizi e applicazioni
Orario: venerdì 25 ottobre 11-13 (C. Barolo)
lunedì 28 ottobre 11-13 no lezione
martedì 29 ottobre 11-13 (C. Barolo)
martedì 29 ottobre 16-18 (S. Tabasso)
giovedì 30 ottobre 14-16 (C. Barolo)
lunedì 04 novembre 11-13 (C. Barolo)
Visita stabilimento OLON: 9 dicembre 2024 (mattinata)
Notes: Basic Biotechnology (C. Ratledge and B. Kristiansen Eds.), Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge, 2002 Cap. 19 Synthesis of Chemicals using enzymes (T. Anthonsen) 409-428 Cap. 22 Biotransformation (J. M. S. Cabral) 471- 501

## Slide 3
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
3
Modalità di esame:
ESAME UNICO, MEDIANTE TEST SCRITTO, NON A TEMPO
L'esame consiste in un test scritto che comprende tutti gli argomenti trattati nel corso.
Il test consiste in
- quattro domande a risposta aperta
- un esercizio da svolgersi anche con l'ausilio di una calcolatrice Ciascuna delle domande a risposta aperta ha il medesimo peso sul voto finale (7.5/30)
Valore dell’esercizio: fino a 3 punti di bonus
Notes: Basic Biotechnology (C. Ratledge and B. Kristiansen Eds.), Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge, 2002 Cap. 19 Synthesis of Chemicals using enzymes (T. Anthonsen) 409-428 Cap. 22 Biotransformation (J. M. S. Cabral) 471- 501

## Slide 4
PROCESSI INDUSTRIALI CHIMICI E BIOCHIMICI
4
Programma Modulo A (PROCESSI)
Confronto tra risorse rinnovabili e fossili, tra processi chimici e biochimici. Modelli cinetici per bioreattori discontinui, continui e discontinui ad alimentazione controllata. Cinetica di trasferimento di soluto tra fasi diverse e di ossigeno. Caratteristiche costruttive, funzionamento ed applicazioni di bireattori discontinui, continui e discontinui ad alimentazione controllata. Soluzione di problemi: bilancio di massa, calcolo della velocità di reazione, progettazione di bioreattori, selezione di impianti di separazione.
Principali processi biochimici industriali per la sintesi di prodotti di consumo e per il trattamento di reflui industriali agricoli ed urbani: antibiotici, acido acetico, acido lattico e acido citrico, digestione anaerobica ed aerobica di biomasse residuali di origine urbana ed agricola. Impianti di trattamento di biomasse residuali.
Notes: Basic Biotechnology (C. Ratledge and B. Kristiansen Eds.), Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge, 2002 Cap. 19 Synthesis of Chemicals using enzymes (T. Anthonsen) 409-428 Cap. 22 Biotransformation (J. M. S. Cabral) 471- 501

## Slide 5
Basic Biotechnology (C. Ratledge and B. Kristiansen Eds.), Second Edition, Cambridge University Press: Cambridge, 2002
Cap. 19 Synthesis of Chemicals using enzymes (T. Anthonsen) 409-428
Cap. 22 Biotransformation (J. M. S. Cabral) 471- 501
5

## Slide 6
Alcune centinaia di prodotti chimici sono preparati industrialmente mediante Processi Biotecnologici, distribuiti prevalentemente tra il settore agro-alimentare e farmaceutico, in minor misura anche nel settore chimico.
Prodotti Principali:
Sciroppi Zuccherini, Destrosio, Etanolo, Amminoacidi, Acido citrico, Antibiotici, Vitamine, Ormoni.
Materie Prime Principali:
Carboidrati (melasse, sciroppi di glucosio, amidi, lattosio).
Motivi per preferire processi biotecnologici a processi chimici:
utilizzo di materie prime rinnovabili, biocompatibili, biodegradabili.
6

## Slide 7
Processi biotecnologici:
trasformazioni chimiche che utilizzano
come catalizzatori sistemi enzimatici
Suddivisi a seconda del parametro al quale si fa riferimento:
1.in funzione del sistema enzimatico
2. in funzione dell’energia del processo
3. in funzione dell’ambiente gassoso
4. in funzione del tipo di attività del sistema enzimatico
7

## Slide 8
1.in funzione del sistema enzimatico
processi microbiologici: utilizzano enzimi prodotti in situ da cellule vive, che vengono mantenute in vita durante il processo di trasformazione del substrato aggiungendo al substrato elementi nutritivi,
processi enzimatici: utilizzano enzimi preparati a parte e purificati
2. in funzione dell’energia del processo
anabolici: consumano energia
catabolici: liberano energia
3. in funzione dell’ambiente gassoso nel quale si svolgono
anaerobici (in assenza di aria; fermentazioni per la produzione di etanolo, acetone, butanolo, acido lattico)
aerobici (in presenza di aria; respirazioni per la produzione di acido acetico, acido citrico, antibiotici, vitamine)
8

## Slide 9
4. in funzione del tipo di attività del sistema enzimatico
crescita (sviluppo delle dimensioni di un solo microrganismo o di una colonia di microrganismi per riproduzione)
assimilazione (processo anabolico di trasformazione dei componenti il substrato in costituenti del microrganismo. A questo tipo di attività si associa anche la crescita)
dissimilazione (processo catabolico per produrre energia necessaria ai processi vitali. I microrganismi utilizzano sia il substrato che materiali di riserva presenti nelle loro cellule)
biosintesi (processo anabolico di produzione di composti chimici all’interno della cellula in quantità maggiore di quella necessaria per le normali attività vitali).
9

## Slide 10
Tipi di Materie Prime
  nutrienti dei microrganismi nelle fermentazioni industriali
  carboidrati
  (per la crescita o costruzione delle strutture cellulari, il mantenimento in vita, la produzione di metabolica)
  sostanze azotate
  fattori di crescita
  vitamine
  sali minerali
  specifiche sostanze
  come sali di cobalto (produzione vitamina B12), acido fenilacetico (produzione di penicillina G), barbiturici (produzione rifamicina), metionina (produzione cefalosporine)
10

## Slide 11
Fonti di Materie Prime
  Prodotti agricoli
granoturco, grano, orzo, sorgo, uva, mele, prugne, ciliegie, albicocche, patate, bietole, foglie di piante, farina di soia, semi di arachidi, latte panna, siero di latte
  Sottoprodotti delle industrie agrarie
melasse, liquori al solfito dell’industria della cellulosa, crusca, acque di macerazione del mais, acque di vegetazione, residui agrumari, lattosio, trebbie e vinacce
11

## Slide 12
Requisiti Preferenziali delle Materie Prime
ricche in saccaridi solubili,
disponibili a basso costo,
non infestate da parassiti o microrganismi
Esempio: la melassa dalla lavorazione della barbabietola, piuttosto che la cellulosa che è insolubile e più costosa.
Il substrato o brodo di fermentazione o terreno di coltura deve essere preparato attraverso una serie di lavorazioni della materia prima: macinazione, cottura, filtrazione, centrifugazione, sterilizzazione.
Fonti di Microrganismi:
piante microscopiche del gruppo delle tallofite, dei batteri (schizomiceti) o dei funghi (ascomiceti, mixomiceti ai quali appartengono muffe e lieviti).
12

## Slide 13
Trattamento dei microrganismi
  Conservazione per evitare mutazioni e alterazioni delle proprietà mediante liofilizzazione
  raffreddamento alla temperatura dell’azoto liquido
  conservazione su colture di agar in frigorifero (4 °C)
  Preparazione Inoculi
1° fase in laboratorio: trattamento delle colture madri mediante coltivazione in capsule di petri o provette per ottenere la coltura principale o starter
2° fase in laboratorio: trasferimento in recipiente di maggiore capacità (0,5-2 litri) ove continuano a riprodursi su substrato sterilizzato
3° fase in reparto di produzione: trasferimento in recipiente più grande (2-20 litri) per ottenere quantità dimensionata al bioreattore. Ogni stadio di crescita richiede 10-20 ore (substrati liquidi), 50-100 ore (substrati solidi come gelatina, agar, amido).
13

## Slide 14
Tipo di Processo
di fermentazione in superficie:
uso di substrati solidi o semisolidi come crusca e amido
di fermentazione in coltura sommersa:
uso di substrato liquido
14

## Slide 15
SCHEMA TIPICO DI PROCESSO
15

## Slide 16
IMPIANTO INDUSTRIALE: Tre reparti principali
1. Preparazione reagenti (substrato e coltura)
2. Fermentazione
3. Separazione
dei microrganismi dal prodotto di reazione e purificazione del prodotto
Condizioni operative blande (rispetto ai processi chimici)
0-100 °C, basse pressioni, sistemi acquosi poco aggressivi
Caratteristiche importanti ai fini industriali delle operazioni di
Recupero
separazione
e purificazione del prodotto
Concentrazioni basse del prodotto nel brodo di coltura
Costo elevato del trattamento del brodo per l’isolamento del prodotto
16

## Slide 17
Tecniche utilizzate
Estrazione Selettiva Con Solventi
Centrifugazione
Adsorbimento selettivo su solidi
Cromatografia
  Impiego di Membrane e Ultrafiltrazione
purificazione di antibiotici: si fa permeare il brodo attraverso una membrana che lascia passare il prodotto desiderato e trattiene i prodotti non desiderati come specie macromolecolari e sostanze insolubili.
Il permeato si invia ad un impianto di osmosi inversa per concentrare il prodotto
17

## Slide 18
Tecniche utilizzate
Impiego di membrane in processi continui o semicontinui di fermentazione nei quali il microrganismo è inibito dal prodotto stesso di reazione
Il brodo man mano che reagisce viene fatto permeare attraverso una membrana che lascia passare il prodotto, per cui man mano che si forma, esso viene separato in continuo dal brodo contenente i microrganismi, e il brodo non permeato è riciclato al fermentatore
18

## Slide 19
Vantaggi e Svantaggi, Prospettive dei Processi Microbiologici
Applicazione limitate da fattori economici
Prospettive di maggior impiego dipendono dal costo del petrolio e dai miglioramenti dei processi stessi
Notevole spazio di ricerca:
- nelle manipolazioni genetiche di enzimi e microrganismi aventi specifiche selettività, maggior attività e resistenza a veleni, a temperature elevate, a variazioni di pH,
nel miglioramento dei processi di separazione
nell’uso di processi chimici accoppiati a processi microbiologici (produzione di molecole a struttura complessa).
19

## Slide 20
Vantaggi
in relazione all’impatto ambientale e alla sicurezza degli impianti
uso di materie prime rinnovabili
blande condizioni di esercizio
azione specifica
effluenti più facilmente trattabili per via biologica
20

## Slide 21
Svantaggi
non costanza delle caratteristiche delle materie prime che si riflette sull’andamento del processo e sulla qualità del prodotto
reazioni in fase eterogenea e limitate al mezzo acquoso microorganismi attivi principalmente in ambiente acquoso e materie prime non solubili in acqua
materie prime e/o prodotti di reazione tossici per il microorganismo lo inattivano: si risolve operando in soluzioni diluite, ma ciò comporta elevati volumi degli impianti e elevati costi di investimento e di separazione, ad esempio nel caso si debba ricorrere all’evaporazione dell’acqua per recuperare il prodotto
21

## Slide 22
Svantaggi
dubbi sulla sicurezza dei prodotti della biotecnologia
le norme di sicurezza si traducono in significativi aumenti del costo finale del prodotto
ad esempio: lo studio in campo di piante modificate geneticamente per resistere agli erbicidi causa preoccupazione per l’immissione nell’ambiente, in modo incontrollato ed incontrollabile, di microorganismi o piante; problema della valutazione della tossicità di prodotti nuovi e loro sottoprodotti sulla salute dell’uomo
22

## Slide 23
Osservazioni sui processi enzimatici
I processi enzimatici si differenziano da quelli microbiologici in primo luogo per la natura delle materie prime utilizzate, che sono di norma sostanze chimiche ben definite nel primo caso (ad esempio acido fumario e ammoniaca per la preparazione dell’acido L-aspartico, acido cinnamico e ammoniaca per la preparazione della L-fenilalanina, glucosio per il fruttosio).
Gli enzimi sono catalizzatori con attività in genere superiore ai catalizzatori chimici. Tuttavia,
gli inconvenienti del loro impiego su scala industriale sono diversi:
- necessitano di una sostanza addizionale (cofattore o coenzima: ATP e NAD) e tale cofattore può richiedere di essere rigenerato al termine della reazione;
- devono essere preparati ad elevati gradi di purezza
- sono molto sensibili a veleni e relativamente poco stabili nel tempo.
23

## Slide 24
Biotecnologia e Chimica
lo sviluppo di processi industriali richiede competenze multidisciplinari, sia in biochimica che in chimica
l’alternativa tra prodotti della biotecnologia e prodotti della chimica va valutata caso per caso, considerando tutti gli aspetti connessi ai costi di produzione ed all’impatto ambientale.
Occorre per ogni nuovo prodotto effettuare uno studio che comprenda l’intero ciclo di vita del prodotto
(life cycle assessement-LCA)
dalla nascita fino al suo smaltimento
(craddle-to-grave analysis)
paragonando il processo biotecnologico con quello chimico.
24

## Slide 25
25
BIOTRASFORMAZIONE
Una trasformazione realizzata con un CATALIZZATORE BIOLOGICO:
converte un substrato in un prodotto in un NUMERO LIMITATO di stadi enzimatici
Per una biotrasformazione efficiente bisogna ottimizzare:
biocatalizzatore
mezzo di reazione
bioreattore
OPPORTUNITA’ PER L’USO INDISTRIALE DI CATALIZZATORI BIOLOGICI:
enzimi idrolitici tradizionali (es.: idrolisi proteine ed amido)
enzimi di isomerizzazione (es.: conversione del glucosio a fruttosio)
sintesi di composti chirali
reazioni idrolitiche inverse
reazioni sintetiche complesse (es.: ossidrilazioni aromatiche, chimica dei gruppi di protezione, degradazione di sostanze tossiche e/o pericolose)

## Slide 26
26
BIOCATALIZZATORI VS CATALIZZATORI TRADIZIONALI
VANTAGGI:
regioselettività
stereospecificità
Si può ottenere un singolo enantiomero avente i requisiti richiesti per l’utilizzo farmaceutico o come additivo nei cibi.
lavorano in condizioni di reazione blande: (moderate temperature, pressioni e valori di pH)
TIPI DI CATALIZZATORI DA UTILIZZARE:
ENZIMI ISOLATI
CELLULE
ENZIMI IMMOBILIZZATI
CELLULE IMMOBILIZZATE
IL BIOCATALIZZATORE OTTIMALE DEVE ESSERE:
SELETTIVO
ATTIVO
STABILE NELLE CONDIZIONI IN CUI OPERA IL BIOREATTORE
ATTIVO IN MEZZI NON CONVENZIONALI

## Slide 27
27
ANTRACICLINE
Produzione industriale
Daunomicina, Doxorubicina e Epirubicina
DAUNOMICINA o
DAUNORUBICINA
1963: Farmitalia - Daunomicina
(fermentazione Streptomyces Peucetius)
1963: Rhone- Poulenc - Rubidomicina
(fermentazione Streptomyces Coeruleorubidus)
Notes: Introduzione, Attività biologica, Scoperta e miglioramento del ceppo, Biosintesi, Fermentazione e recupero
Daunomicina o daunoribicina dalla contrazione del nome italiano (daunomicina e del nome francese ribidomicina) e adriamicina (doxoribicina) sono antibiotici della classe delle antracicline molto simili fra loro e con una potente attività anticancerogena
ANTRACICLINE: caratterizzate dalla presenza del cromogeno antrachinonico che nella maggioranza dei casi è sostituito con una o più molecole di zuccheri
Daunomicine e doxorubicina possiedono un ammino zucchero come sostituente: la DAUNOSAMINA
1950: prima antraciclina descritta, troppo tossica, impossbile utilizzarla come farmaco
1963: prima antraciclina clinicamente utilizzabilescoperta indipendentemente da due gruppi
Francesi rhone poulenc:
Italiani farmitalia: daunomicina da fermentazione dello Streptomices peucetius
È ancora altamnete tossica ma presenta interessante attività anticancerogena negli animali

## Slide 28
28
FERMENTAZIONE
DAUNOMICINA
ESTRAZIONE
DAUNOMICINA
SINTESI
DOXORUBICINA
SINTESI
EPIDAUNOMICINA
SINTESI
EPIRUBICINA
Streptomyces peucetius caesius
Notes: Poiché la daunomicina è troppo tossica si passa molti anni più tardi alla doxorubicina o adriamicina
Fu il risultato di unaprogrammazione per migliorare l’attività della daunomicina
Viene prodotta da una specie mutante è attiva a più ampio spettro ed ha maggiore attività e attualemte è uno degli antibiotici anticancro più importanti
SCHEMA GENERALE DI PRODUZIONE INDUSTRIALE

## Slide 29
29
ATTIVITA’ ANTIMICROBICA
Inibizione della crescita di batteri gram-positivi, funghi, virus e cellule animali
ATTIVITA’ ANTITUMORALE
Trattamento di leucemie acute (Daunomicina)
Trattamento di tumori solidi (tumore al seno, ai polmoni etc…)
(Doxorubicina – Epirubicina)
ANTRACICLINE - ATTIVITA’ BIOLOGICA
Notes: AMPIO SPETTRO DI ATTIVITà BIOLOGICA
INIBISCE LA CRESCITA DI UN CERTO NUMERO DI BATTERI (nella maggiorparte gram positive) di funghi virus e cellule animali

## Slide 30
30
Interazione elettrostatica: ANTRACICLINA-NH3+ - DNA-PO4-
Interazione idrofobica: antrachinone – basi DNA
Legami Idrogeno
ANTRACICLINE – INTERAZIONE CON DNA
Notes: Attività biologica:
È il risultato dell’intercalazione del farmaco con la doppia elica del DNA
Sono mutageniche nel test di AMES
Induce i batteri lisogenici
Sono carcinogeniche negli animali
IMPORTANZA COMMERCIALE: attività antitumorale, chemioterapia, tumori solidi, leucemia

## Slide 31
31
DAUNOMICINA
Isolata nel 1957 da campione di sabbia prelevato in Puglia
Microrganismo produttore: STREPTOMYCES PEUCETIUS
Struttura cellulare procariotica tipica dei batteri gram-positivi
Parete cellulare peptidoglicano reticolata da subunità peptidiche di
L-alanina, acido L-glutammico, acido LL-diammino pimelico unite da
ponti di glicina
Notes: Come comune per gli antibiotici commercialmente importanti i dettagli della scoperta e la metodologia di screening non sono pubblicati
Obiettivi dello screening di sostanze simili:
- ampliare lo spettro di azione
Diminuire la tossicità

## Slide 32
32
PRODUZIONE INDUSTRIALE DAUNOMICINA
FERMENTAZIONE O SINTESI TOTALE ?
Notes: Di solito viene prodotta per fermentazione, ma perché?

## Slide 33
33
DAUNOMICINONE – SINTESI TOTALE

## Slide 34
34
DAUNOSAMINA – SINTESI TOTALE

## Slide 35
35
Capacità produttiva ceppi moderni: >1000 μg/ml → < 1000 l per 1 Kg Dauno
MUTAGENESI
OTTIMIZZAZIONE TERRENI COLTURA
OTTIMIZZAZIONE CONDUZIONE FERMENTAZIONE
DAUNOMICINA – FERMENTAZIONE
Capacità produttiva ceppo originario: 60-70 μg/ml → 17000 l per 1 Kg Dauno
Notes: Prodotte secondo metodi standard in culture sommerse
5-10 μg/ml → per l’adriamicina

## Slide 36
36
DAUNOMICINA – BIOSINTESI
9
+
AKLAVINONE
Idrossilazione C11
C10 decarbossilazione
C13 ossidazione
C4 metilazione
RODOMICINONE
11-DESOSSI
RODOMICINONE
CARMINOMICINA
11-DESOSSI
CARMINOMICINA
DAUNOMICINA
11-DESOSSI
DAUNOMICINA
Ds = Daunosamina
Notes: Come si fanno gli studi per capire la biosintesi di molecole come queste fatte dai microorganismi? Si parte da acetati arricchiti in carbonio 13 e dal proprionato
Si sa che la struttura antraciclinonica (cioè l’aglicone) deriva da una semplice condensazione lineare di una singola unità di partenza di proprionato e da 9 unità acetaliche con successiva perdita del carbossile terminale
Uno sche biosintetico analogo potrebbe valere per l’adriamicina
Il gruppo metossi deriva da una metionina
La daunosamina (ammino zucchero sembra derivare apparentemente direttamnete dal glucosio
Di solito gli antibiotici antraciclinici vengono prodotti come miscela complessa di metaboliti altamente correlati l’uno all’altro che possono differire fra loro o rispetto al cromoforo o rispetto al carboidrato
Questo caso non è un ‘eccezione, con la fermentazione si hanno circa 20 composti collegati alla daunomicina

## Slide 37
37
BAUMICINE – Prodotto di fermentazione
I prodotti di fermentazione di Streptomyces Peucetius sono le Baumicine A1,A2,B1,B2
che per successiva idrolisi acida danno Daunomicina
BAUMICINE A1,A2,B1,B2
DAUNOMICINA
Notes: Il processo di fermentazione per la produzione differisce un poco da quello per la produzione di altri metaboliti secondari dagli streptomices:
Le colture vengono da stock congelati, proseguono attraverso una serie di stadi di inoculo che poi vanno nei fermentatori da produzione

## Slide 38
38
SCHEMA FERMENTATORE INDUSTRIALE
Notes: Condizioni aerobiche fino a 10 giorni

## Slide 39
39
IMPIANTO DI FERMENTAZIONE INDUSTRIALE

## Slide 40
40
BIOREATTORE INDUSTRIALE

## Slide 41
41
TIPI DI FERMENTAZIONI INDUSTRIALI
Batch
Fed batch
Continua
Con spilling
Senza spilling
Batch: tutte le materie prime sono fornite nel terreno in carica base
Fed Bath: oltre alle materie prime del terreno in carica base sono forniti altri
nutrienti mediante alimentazioni o aggiunte
Continua: continua aggiunta di nutrienti e uscita di brodocoltura per tutto il
corso della fermentazione

## Slide 42
42
Fermentazione industriale – Servizi necessari
Barilotti per stoccaggio ed aggiunte materie prime sterili
Sistema insufflazione aria sterile
Sistema riscaldamento e raffreddamento
Sistema abbattimento aria in uscita dal fermentatore

## Slide 43
43
CONDIZIONI DI STERILITA’
Condizioni obbligatorie per condurre una fermentazione:
sterilità terreno di coltura iniziale
sterilità materie prime introdotte durante la fermentazione
sterilità aria introdotta durante la fermentazione
Tecniche di sterilizzazione: termica, chimica, mediante filtrazione
Dal punto di vista industriale:
Materie prime: sterilizzazione termica e mediante filtrazione
Aria: sterilizzazione mediante filtrazione

## Slide 44
44
CURVA DI STERILIZZAZIONE
Industrialmente la tecnica di
sterilizzazione utilizzata più spesso è
la HTST: high temperature short time
Sterilizzazione industriale materie prime:
iniezione di vapore diretto nella carica base
del fermentatore
Zuccheri: problema della degradazione
Spesso zuccheri e fonti azotate vengono
Sterilizzati separatamente. Reazione di
Maillard e degradazione del terreno. Sintesi
di prodotti tossici per il microrganismo
Vitamine ed altri nutrienti sensibili al calore
vengono sterilizzati mediante filtrazione

## Slide 45
45
STERILIZZAZIONE ARIA - FILTRAZIONE
Concentrazione media microrganismi nell’aria: 5-2000 unità per m3
Portata di areazione: 0.5 – 2 l/l*m. (Es. 10.000 l batch portata dell’aria: 20 m3/min)

## Slide 46
46
Beuta (4 litri)
28°C per 2.5 giorni
Volume brodo = 1 litro
x 6000
Fermentatore (100 litri)
30°C per 1-2 giorni
Volume brodo = 75 litri
x 75
Fermentatore (1000 litri)
30°C per 1-2 giorni
Volume brodo = 750 litri
x 10
Fermentatore (10000 litri)
30°C per 7-10 giorni
Volume brodo = 6000 litri
Flow sheet di processo per la produzione di Daunomicina
(Frederick Cancer Research Center – Hamilton et al. 1981)
x 8
Fermentazione Daunomicina – Flow sheet
Fiala congelata (N2 liquido) V = 0.15 ml
Notes: Diretta inoculazione del mezzo con lo stock di colura congelato
Incubo a 28 gradi per 2,5 giorni e louso per inoculare 75 litri (1.3%)
Nel fermentatore da 100 litri 0.5 vol7vol per minuto di aerazione 125 rpm
Lo uso come inoculo 5% per il 1000 litri stesse condizioni per 1-2 giorni
A questo punto 750litri (12%) lo uso come inoculo per quello da 10000 litri e continua nel medesimo modo

## Slide 47
47
Fermentazione Daunomicina – Materie prime
a Concentrazione iniziale. Durante la fermentazione dell’inoculo non è necessaria alcuna aggiunta di antischiuma
b Concentrazione iniziale. Durante la fermentazione produttiva può essere necessario il controllo della schiuma mediante
ulteriori aggiunte.
TERRENO INOCULO Concentrazione % peso/vol
Amido di mais 1.5
Farina di semi di cotone 0.5
Farina di soia degrassata 0.5
Estratto di lievito 0.1
NaCl 0.25
CaCO3 0.5
Prochem #51, antischiuma 0.8a
Acqua
TERRENO DI PRODUZIONE Concentrazione % peso/vol
Glucosio 5.0
Farina di pesce 1.2
Farina di soia 1.25
Estratto di lievito 0.75
NaCl 0.33
CaCO3 1.0
Prochem #51, antischiuma 1.0b
Acqua
Fonte: Mc. Guire et al. (1979) Frederick Cancer Research Center

## Slide 48
48
Fermentazione Daunomicina – Parametri di controllo
TEMPERATURA Controllo automatico (valvola regolatrice acqua
raffreddamento)
pH Controllo automatico (aggiunta di basi o acidi)
OSSIGENO DISCIOLTO Controllo automatico (regolazione agitazione, portata
dell’aria e della temperatura)
RESPIRAZIONE (O2in – O2out) Controllo automatico (regolazione agitazione, portata
dell’aria e della temperatura)
CO2 PRODOTTA
QUOZIENTE RESPIRATORIO (indice del metabolismo in atto: se fonte di C è glicidica
(CO2 prodotta/O2 consumato) RQ = 1 se è lipidica RQ = 0.8)
PORTATA DELL’ARIA Controllo automatico (regolazione valvola di ingresso)
PRESSIONE INTERNA Controllo automatico (regolazione valvola di sfogo)
AGITAZIONE Controllo automatico
PESO Indicazione necessaria per portare a volume il terreno ed
effettuare le aggiunte

## Slide 49
49
Fermentazione Daunomicina
Notes: La fermentazione continua per 7-10 giorni

## Slide 50
50
FILTRAZIONE DEL BRODO
Micelio al tratt. fanghi
ESTRAZIONE SOLUZIONE
FILTRATA
SOLUZIONE DA PURIFICARE
FILTRAZIONE DEL BRODO
BF al tratt. acque
ESTRAZIONE MICELIO
FILTRATO
ESTRAZIONE DEL BRODO
FILTRAZIONE BRODO
ESTRATTO
Micelio al tratt. fanghi
FILTRAZIONE MICELIO
ESAUSTO
SOLUZIONE DA PURIFICARE
SOLUZIONE DA PURIFICARE
Micelio al tratt. fanghi
PROCESSI DI ESTRAZIONE - Generalità
ATTIVITA’ EXOMICELLIARE
ATTIVITA’ ENDOMICELLIARE
Notes: Daunomicina e metaboliti sono cardiotossici o mutageni
Quindi sono necessarie delle PROTEZIONI quando si isola e purifica dal brodo di fermentazione
Inoltre il brodo di fermentazione contiene solo una piccola quantità di D. perché l’antibiotico è presente nel micelio e nel brodo primario come glicoside (baumcine
Diventa necessaria una blanda idrolisi per convertirlo al prodotto desiderato se eccessiva si rischia di generare l’aglicone

## Slide 51
51
Estrazione Daunomicina – Processo Rhone-Poulenc
Correzione pH 4.5 (NaOH)
Assorbimento su resina
IR-120(H+)
DAUNOMICINA
ASSORB. SU IR-120
Filtrazione
BRODO
FILTRATO
BRODO
FERMENTAZ.
BRODO
IDROLIZZATO
Ac. Ossalico
50°C 1h
Lavaggio con acqua
Lavaggio CH3OH/H2O 1:1
Lavaggio CH3OH/H2O 9:1
Eluizione NaCl/H2O/CH3OH
ELUATO
Concentrazione
ELUATO
CONCENTRATO
ESTRATTO CHCl3
Correzione pH 7.5 (NaOH)
Estrazione in CHCl3
Concentrazione
Precipitazione
con n-Esano
Filtrazione
DAUNOMICINA BASE GREZZA
Essiccamento
Dissoluzione n-BuOH/Acqua/HCl
Precipitazione con Acetone/n-Esano
Filtrazione/Essiccamento
DAUNOMICINA*HCl
GREZZA
I RICRISTALLIZZAZIONE
Dissoluzione n-BuOH/Acqua
Precipitazione con Acetone
Filtrazione/Essiccamento
DAUNOMICINA*HCl
PURA
II RICRISTALLIZZAZIONE
Dissoluzione Diossano/Acqua
Precipitazione con Diossano anidro
Filtrazione/Essiccamento

## Slide 52
52
Estrazione Daunomicina – Idrolisi Baumicine
BAUMICINE in BTQ (~80% endomicelliare + ~20% exomicelliare)
BRODO
FERMENTAZ.
BRODO
IDROLIZZATO
Ac. Ossalico
50°C 1h
BAUMICINE A1,A2,B1,B2
DAUNOMICINA

## Slide 53
53
BRODO
IDROLIZZATO
Filtrazione
BRODO
FILTRATO
Estrazione Daunomicina – Filtrazione
Esempio di filtro rotativo

## Slide 54
54

## Slide 55
55
FILTRAZIONE TRADIZIONALE

## Slide 56
56
FILTRAZIONE TANGENZIALE

## Slide 57
57
Tangential Flow
“Low” tangential fluid velocity increases the
thickness of the molecular gel layer at the membrane
surface.
Membrane
Molecular (gel layer)
Process solution
Tangential Flow
High tangential fluid velocity reduces the thickness
of the molecular gel layer at the membrane surface.
Membrane
Molecular (gel layer)
Process solution
Flusso tangenziale basso
Flusso tangenziale elevato
FILTRAZIONE TANGENZIALE

## Slide 58
58
ULTRAFILTRAZIONE
Tecnica di separazione mediante membrane con porosità tra
0.1 e 0.001 micron (10.000 – 100.000 Dalton)
Sostanze con
peso molecolare > 10.000 Dalton
Micelio, sostanze colloidali,
Proteine ad alto peso molecolare
Membrana con cut-off 10.000 Dalton
Acqua, sali inorganici,
sostanze con
peso molecolare < 10.000 Dalton

## Slide 59
59
Esempio di membrana UF a spirale

## Slide 60
60
Esempio di impianto UF scala lab/pilota

## Slide 61
61
Model UF4-264HF rated for 2,000 - 4,000 GPD with stainless steel clean tank, automatic backflush and reverse flow features, heat exchanger and NEMA 12 control panel
Esempio di impianto UF scala industriale

## Slide 62
62
Estrazione Daunomicina – HPLC brodo filtrato
BRODO
IDROLIZZATO
Filtrazione
BRODO
FILTRATO
ANALISI HPLC
BRODO FILTRATO
A% DAUNOMICINA: 63.6%

## Slide 63
63
Estrazione Daunomicina – Impurezze HPLC
R1 R2
Daunomicina COCH3 OCH3 11-desossidaunomicina
13-diidrodaunomicina CHOHCH3 OCH3 11-desossi-13-diidrodaunomicina
13-desossisaunomicina CH2CH3 OCH3 11-desossi-13-desossidaunomicina
Carminomicina COCH3 OH 11-desossicarminomicina
13-diidrocarminomicina CHOHCH3 OH 11-desossi-13-diidrocarminomicina
13-desossicarminomicina CH2CH3 OH 11-desossi-13-desossicarminomicina
Impurezze tipo Daunomicina
Impurezze tipo 11-desossidaunomicina

## Slide 64
64
La carica positiva permette
l’interazione con il gruppo
SO3- della resina
RESINA CATIONICA
TIPO IR-120
BRODO
FILTRATO
Assorbimento su
IR-120(H+)
DAUNOMICINA
ASSORB. SU IR-120
Lavaggi
Eluizione (NaCl)
ELUATO
Estrazione Daunomicina – Purificazione su IR-120

## Slide 65
65
Resine per purificazioni principi attivi da fermentazioni
STIRENE
DIVINILBENZENE
RESINA ASSORBENTE

## Slide 66
66
DAUNOMICINA salificata
solubile in ambiente acquoso
DAUNOMICINA base
solubile in ambiente organico
Base (es. NaOH)
ELUATO
CONCENTRATO
ESTRATTO CHCl3
Correzione pH 7.5 (NaOH)
Estrazione in CHCl3
Estrazione Daunomicina – Estrazione in fase organica

## Slide 67
67
Estrazione Daunomicina – Separazione fase organica

## Slide 68
68
SEPARATRICE WESTFALIA

## Slide 69
69
ESTRATTO CHCl3
Concentrazione
Filtrazione
DAUNOMICINA BASE GREZZA
Essiccamento
Precipitazione
con n-Esano
Isolamento Daunomicina base
Problemi di sicurezza:
Isolamento prodotti tossici essiccati. Si deve evitare il contatto del personale con
le polveri del prodotto. Utilizzo di glove box

## Slide 70
70
DAUNOMICINA BASE GREZZA
Dissoluzione n-BuOH/Acqua/HCl
Precipitazione con Acetone/n-Esano
Filtrazione/Essiccamento
DAUNOMICINA*HCl
GREZZA
I RICRISTALLIZZAZIONE
Dissoluzione n-BuOH/Acqua
Precipitazione con Acetone
Filtrazione/Essiccamento
DAUNOMICINA*HCl
PURA
II RICRISTALLIZZAZIONE
Dissoluzione Diossano/Acqua
Precipitazione con Diossano anidro
Filtrazione/Essiccamento
Isolamento Daunomicina*HCl pura
DAUNOMICINA BASE
DAUNOMICINA*HCl

## Slide 71
71
Qualità HPLC Daunomicina pura
ANALISI HPLC BRODO FILTRATO
A% DAUNOMICINA : 63.6%
ANALISI HPLC DAUNOMICINA XXlli
A% DAUNOMICINA : 98.3%
ANALISI HPLC BRODO FILTRATO
A% DAUNOMICINA : 63.6%
ANALISI HPLC DAUNOMICINA XXlli
A% DAUNOMICINA : 98.3%

## Slide 72
72
1 Kg Daunomicina pura – Bilancio di massa
MATERIE PRIME Kg
Glucosio 50
Farina di pesce 12
Farina di soia 12.5
Estratto di lievito 7.5
NaCl 3.3
CaCO3 10
Prochem #51, antischiuma 10
Acqua Fermementazione 1000
Acido Ossalico 2 - 5
Alcol Metilico 100 - 300
CHCl3 100 - 200
n-Esano 50 - 100
n-BuOH 20 - 50
Acetone 50 - 100
Diossano 50 - 100
Calcoli effettuati ipotizzando titolo nel BTQ pari a 1000 mg/l e resa da BTQ a Daunomicina pura pari a 50%.
I quantitativi dei solventi sono stimati

## Slide 73
73
Doxorubicina - Sintesi
DAUNOMICINA
DOXORUBICINA
Br2
HBr/MeOH/Diossano
HBr
HCOONa

## Slide 74
74
Epidaunomicina - Sintesi
(CF3CO)2O
DMSO
-70°C
-70°C
NaBH4
NaOH

## Slide 75
75
Epirubicina - Sintesi
EPIDAUNOMICINA
EPIRUBICINA
Br2
HBr/MeOH/Diossano
HBr
HCOONa

## Slide 76
76
Dissolutore in vetro 200 lt

## Slide 77
77
Evaporatore in vetro 20 lt

## Slide 78
78
Distillatore in vetro 20 lt